## Slide 1
计算机组成原理
花忠云
https://huazhongyun.github.io/
http://faculty.hitsz.edu.cn/huazhongyun
计算机科学与技术学院

## Slide 2: 第六章 存储器
6.1 存储器概述
6.2 主存储器
6.3 高速缓冲存储器
6.4 虚拟存储器
6.5 辅助存储器

## Slide 3: 6.1存储器概述
一、存储器分类：存储介质、存取方式、计算机中的作用
  1. 按存储介质分类
    (1) 半导体存储器 TTL 、MOS
    (2) 磁表面存储器 磁头、载磁体
    (3) 磁芯存储器 硬磁材料、环状元件
    (4) 光盘存储器 激光、磁光材料
非
易
失
易失
晶体管
金属氧化物半导体场效应管

## Slide 4
(1) 存取时间与物理地址无关（随机访问）
顺序存取存储器 磁带
2. 按存取方式分类
(2) 存取时间与物理地址有关（串行访问）
随机存储器
只读存储器
直接存取存储器 磁盘
在程序的执行过程中 可 读 可 写
在程序的执行过程中 只 读

## Slide 5
磁盘、磁带、光盘
高速缓冲存储器（Cache） CPU寄存器和主存储器之间
Flash Memory U盘、固态硬盘（SSD）
存
储
器
主存储器
辅助存储器
MROM（Mask ROM，掩膜编程的只读存储器，它只能写入一次数据）
PROM（可编程只读存储器，一般只能写入一次数据）
EPROM（可擦除可编程只读存储器，可以多次写入数据）
EEPROM（电可擦除可编程只读存储器，与EPROM运行原理类似，但抹除数据的方式不同，可以多次写入数据）
RAM
ROM
静态 RAM
动态 RAM
3. 按在计算机中的作用分类

## Slide 6: 存储器的层次结构
  存储器三个主要特性的关系
高
低
小
大
快
慢
辅存
寄存器
缓存
主存
磁盘
光盘
磁带
光盘
磁带
速度
容量
价格 位
／
CPU
CPU
主机
速度：存储和读取数据的速度
容量：存储器能够存储的最大数据量
价格：存储一个bit（位）的数据需要的成本
存储体系
为何要分层？

## Slide 7: 2. 缓存—主存层次和主存—辅存层次
缓存
CPU
主存
辅存
缓存
主存
辅存
主存
虚拟存储器
10ns
20 ns
200ns
ms
虚地址
逻辑地址
实地址
物理地址
主存储器
（速度）
（容量）
程序运行的局部性原理

## Slide 8: 程序运行的局部性原理
在一小段时间内，最近被访问过的程序和数据很可能再次被访问
在空间上这些被访问的程序和数据往往集中在一小片存储区
在访问顺序上，指令顺序执行比转移执行的可能性大(大约5:1 )
合理地把程序和数据分配在不同存储介质中
可以将最近被访问过的程序或数据放入高速缓存中，当CPU再次访问这些程
序或数据时，访问速度就可以大大提高

## Slide 9: 第六章 存储器
6.1 存储器概述
6.2 主存储器
6.3 高速缓冲存储器
6.4 虚拟存储器
6.5 辅助存储器

## Slide 10: 6.2 主存储器
一、概述
二、半导体存储芯片简介
三、随机存取存储器（RAM）
四、只读存储器（ROM）
五、存储器与CPU的连接
六、存储器的校验
七、提高访存速度的措施

## Slide 11: 6.2 主存储器——主存的基本组成
MDR（Memory Data Regisiter，数据寄存器）：保存要被写入/读出地址单元的数据
MAR（Memory Address Regisiter，地址寄存器）：访问数据的地址
存储体
驱动器
译码器
MAR
控制电路
读
写
电
路
MDR
地址总线
数据总线
读
写
…
…
…
…
…
MAR和MDR从功能上看属于主存，但通常放在CPU内。
Notes: 存储体，保存了指令数据
地址需要通过译码器译码之后才能选定我们的存储单元
读出和写入，要通过读写电路和控制电路来控制。
方向的控制由读写控制电路来做。
MAR和MDR从功能上看属于主存，但通常放在CPU内。

## Slide 12: 6.2主存储器—主存和CPU的联系
MDR
MAR
CPU
主 存
读
数据总线
地址总线
写

## Slide 13: 6.2主存储器—主存中存储单元地址的分配
大端模式Big-Endian: 低地址存放高位
小端模式Little-Endian:低地址存放低位
unsigned int value = 0x12345678
内存地址 小端模式 大端模式
0x4000 0x78 0x12
0x4001 0x56 0x34
0x4002 0x34 0x56
0x4003 0x12 0x78
如 16 MB （227位）的存储器
按 字节 寻址
按 字（16位）寻址
按 字 （32位）寻址
224= 16 M
223 = 8 M
222 = 4 M
寻址范围
容量
224 × = 227位
223 × = 227位
222 × = 227位
23
24
25
Notes: RISC-V属于“小端”字节地址作为双字地址

## Slide 14
(2) 存储速度
4. 主存的技术指标
(1) 存储容量
(3) 存储器的带宽
主存 存放二进制代码的总位数或字节总数
读出时间 写入时间
存储器的 访问时间
存取时间
存取周期
读周期 写周期
连续两次独立的存储器操作
（读或写）所需的 最小间隔时间
位/秒

## Slide 15: 6.2 主存储器
一、概述
二、半导体存储芯片简介
三、随机存取存储器（RAM）
四、只读存储器（ROM）
五、存储器与CPU的连接
六、存储器的校验
七、提高访存速度的措施

## Slide 16: 6.2主存储器（Memory）
二、半导体存储芯片简介（基本结构和数据读写）
芯片容量
1. 半导体存储芯片的基本结构
译
码
驱
动
存
储
矩
阵
读
写
电
路
1K×4位
16K×1位
8K×8位
片选线
读/写控制线
地
址
线
…
数
据
线
…
地址线
（单向）
数据线
（双向）
10
4
14
1
13
8
选中对应存储单元的选择信号
读出放大器和写入电路

## Slide 17: 6.2主存储器
二、半导体存储芯片简介
  1. 半导体存储芯片的基本结构
译
码
驱
动
存
储
矩
阵
读
写
电
路
片选线
读/写控制线
地
址
线
…
数
据
线
…
片选线
读/写控制线
（低电平写 高电平读）
（允许读）
CS
CE
WE
（允许写）
WE
OE
选择有效的存储芯片

## Slide 18: 6.2主存储器
存储芯片片选线的作用
用 16K × 1位 的存储芯片组成 64K × 8位 的存储器
32片
当地址为 65 535 时，此 8 片的片选有效
8片
16K × 1位
8片
16K × 1位
8片
16K × 1位
8片
16K × 1位

## Slide 19: 6.2主存储器
2. 半导体存储芯片的译码驱动方式（两种）
0,0
15,0
15,7
0,7
读/写控制电路
地
址
译
码
器
字线
0
15
…
…
16×8矩阵
…
…
…
0
7
D
0
7
D
位线
读 / 写选通
A
3
A
2
A
1
A
0
…
…
(1) 线选法
0
0
0
0
0,0
0,7
…
0
…
0
7
…
D
0
7
D
读 / 写选通
读/写控制电路
字选择线
主要思想是用一根字选择线（字线），直接同时选中一个存储单元中的8位数据
只适用于容量不大的存储芯片

## Slide 20: 6.2主存储器
A
3
A
2
A
1
A
0
A
4
0,31
0,0
31,0
31,31
Y 地址译码器
X
地
址
译
码
器
32×32
矩阵
…
…
A
9
I/O
A
8
A
7
A
5
6
A
Y
0
Y
31
X
0
X
31
D
读/写
…
…
(2) 重合法
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
31,0
0,31
…
…
I/O
D
0,0
读
主要思想是使用64根选择线，X方向和Y方向各32根。当X方向的选择线有效时，表明某一行被选中，当Y方向的选择线有效时，表明某一列被选中，同时被X行和Y列选中的这一位就是我们需要读取或写入的位。

## Slide 21: 6.2 主存储器
一、概述
二、半导体存储芯片简介
三、随机存取存储器（RAM）
四、只读存储器（ROM）
五、存储器与CPU的连接
六、存储器的校验
七、提高访存速度的措施

## Slide 22: 三、随机存取存储器(Random Access Memory)
1. 静态 RAM (SRAM)
(1) 静态 RAM 基本电路：存取1位二进制数据
A´ 触发器非端
1
T
4
T
~
触发器
5
T
T
6
、
行开关
7
T
T
8
、
列开关
7
T
T
8
、
一列共用
A 触发器原端
T1 ~ T4
T5
T6
T
7
T
8
A´
A
写放大器
写放大器
DIN
写选择
读选择
DOUT
读放大器
位线A
位线A
´
列地址选择
行地址选择
T1 ~ T4

## Slide 23: ① 静态RAM基本电路的读操作
A´
T1 ~ T4
T5
T6
T7
T8
A
写放大器
写放大器
DIN
写选择
读选择
读放
位线A
位线A
´
列地址选择
行地址选择
DOUT
DOUT
行选
T5、T6 开
T7、T8 开
列选
读放
DOUT
VA
T6
T8
读选择有效

## Slide 24: ②静态RAM基本电路的写操作
T1 ~ T4
T5
T6
T7
T8
A´
A
DIN
位线A
位线A ´
列地址选择
行地址选择
写放
写放
读放
DOUT
写选择
读选择
行选
T5、T6 开
两个写放大器
DIN
列选
T7、T8 开
（左）
反相
T5
A´
（右）
T8
T6
A
DIN
DIN
T7
写选择有效
T1 ~ T4

## Slide 25: 6.2主存储器
(2) 静态RAM芯片举例：由多个基本电路组成的静态RAM存储芯片
① Intel 2114 外特性

## Slide 26: Intel 2114 RAM 矩阵(64×64)读
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A0
A1
A2
A9
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
26
第一组
第二组
第三组
第四组
基本电路
T7/T8

## Slide 27: Intel 2114 RAM 矩阵(64×64)读
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Slide 28: Intel 2114 RAM 矩阵(64×64) 读
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…

## Slide 29: Intel 2114 RAM 矩阵(64×64) 读
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
…
16
48
32
…
…
…

## Slide 30: Intel 2114 RAM 矩阵(64×64) 读
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
…
16
48
32
…
…
…
0
16
32
48
CS
WE

## Slide 31: Intel 2114 RAM 矩阵(64×64) 读
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
16
32
48
CS
WE
0
…
16
48
32
…
…
…

## Slide 32: Intel 2114 RAM 矩阵(64×64) 读
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
…
16
48
32
…
…
…
0
16
32
48
CS
WE

## Slide 33: Intel 2114 RAM 矩阵(64×64) 读
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
…
16
48
32
…
…
…
0
16
32
48
CS
WE
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路

## Slide 34: Intel 2114 RAM 矩阵(64×64) 读
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
…
16
48
32
…
…
…
0
16
32
48
CS
WE
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4

## Slide 35: Intel 2114 RAM矩阵 (64 × 64)写
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A0
A1
A2
A9
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
35
第一组
第二组
第三组
第四组

## Slide 36: Intel 2114 RAM 矩阵(64×64)写
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Slide 37: Intel 2114 RAM 矩阵(64×64)写
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…

## Slide 38: Intel 2114 RAM 矩阵(64×64)写
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
…
16
48
32
…
…
…
WE
CS

## Slide 39: Intel 2114 RAM 矩阵(64×64)写
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
…
16
48
32
…
…
…
WE
CS
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4

## Slide 40: Intel 2114 RAM 矩阵(64×64)写
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
…
16
48
32
…
…
…
WE
CS
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路

## Slide 41: Intel 2114 RAM 矩阵(64×64)写
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
…
16
48
32
…
…
…
WE
CS
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路

## Slide 42: Intel 2114 RAM 矩阵(64×64)写
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
…
16
48
32
…
…
…
WE
CS
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路

## Slide 43: Intel 2114 RAM 矩阵(64×64)写
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
…
16
48
32
…
…
…
WE
CS
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
0
16
32
48

## Slide 44: 静态RAM（2114） 读 时序
A
CS
D
OUT
地址有效
地址失效
片选失效
数据有效
数据稳定
高阻
t
A
t
CO
t
OHA
t
OTD
t
RC
片选有效
读周期 tRC 地址有效 下一次地址有效
读时间 tA 地址有效
数据稳定
tCO 片选有效
数据稳定
tOTD 片选失效
输出高阻
tOHA 地址失效后的
数据维持时间
对芯片进行两次连续读或写操作的最小间隔时间

## Slide 45: 静态RAM（2114） 读 时序总结
当地址有效后经过时间（读时间），且当片选有效后经过时间，输出数据才能稳定。因此，我们必须在输入地址有效后的()时间内给出片选有效信号，否则会导致无法正确地从存储芯片中读出数据。
当片选地址失效后，从片选失效到输出数据变为高阻态（输出数据失效），之间需要经过的时间。这样当地址失效后，数据仍能在数据线上维持的时间，这样做的目的是为了保证读取数据的可靠性，避免输入地址失效的瞬间，读取的数据就失效。

## Slide 46: 静态 RAM（2114） 写 时序
A
CS
WE
D
OUT
D
IN
t
WC
t
W
t
AW
t
DW
t
DH
t
WR
写周期 tWC 地址有效
下一次地址有效
写时间 tW 写命令 WE 的有效时间
tAW 地址有效
片选有效的滞后时间
tWR 片选失效
下一次地址有效
tDW 数据稳定
WE 失效
tDH WE 失效后的数据维持时间

## Slide 47: 静态 RAM（2114） 写 时序总结
当输入地址有效后，需要滞后一段时间，片选信号和写入使能信号才有效。这是因为在需要写入的数据有效前，RAM的输入输出数据线上可能存在之前读取的数据。这样做可以避免写入错误的数据。
在写入使能信号失效后，输入地址还必须保持一段时间，称为写恢复时间，这是为了保证数据能够可靠地写入。
需要写入的数据，必须在片选信号和写入使能信号失效前的时间内，在数据线上稳定，并且在片选信号和写入使能信号失效后仍要维持一段时间这样做也是为了保证数据可靠地写入。

## Slide 48: 2. 动态 RAM ( DRAM )
(1) 动态 RAM 三管式
基本单元电路
预充电信号
读选择线
写数据线
写选择线
读数据线
VDD
Cg
T4
T3
T2
T1
和静态RAM相比，动态RAM主要是靠电容存储电荷的原理来寄存信息。如果电容中存储有足够多的电荷，则表示存储信息“1”，如果电容中没有存储电荷则表示存储信息“0”。
三管式动态RAM基本单元电路中的三个MOS管T1、T2和T3主要用于控制基本单元电路读取或写入数据的过程。
T4 MOS管不属于基本单元电路，共用于一列基本单元电路。

## Slide 49: 2. 动态 RAM ( DRAM )
(1) 动态 RAM 三管式
基本单元电路读取
预充电信号
读选择线
写数据线
写选择线
读数据线
VDD
Cg
T4
T3
T2
T1
1
读出与原存信息相反（破坏性读）
VDD
0
1
1
0
T3
T2
T1
总结：
给T4 MOS管一个预充电信号，使得读数据线达到高电平VDD（此时读数据线上的信息为“1”）。
读选择线选中该基本单元电路，打开T2开关
此时，如果电容没有存储电荷，则T1不会被导通，读数据线上的高电平不变，读出“1”信息。
此时，如果电容存储有足够多的电荷，则T1被导通。因为此时T2和T1均导通，使得读数据线接地（图中红色框），这样读数据线上的高电平就降为低电平，读出“0”信息。
Notes: 破坏性读是什么意思？

## Slide 50: 2. 动态 RAM ( DRAM )
(1) 动态 RAM三管式
基本单元电路写入
写入与输入信息相同
总结：
首先将需要写入的数据放到写数据线上。
写选择线选中该基本单元电路，打开T3。
若写数据线上的数据为“1”，则电容充电，存储信息为“1”；若写数据线上的数据为“0”，则电容放电，存储信息为“0”。
预充电信号
读选择线
写数据线
写选择线
读数据线
VDD
Cg
T4
T3
T2
T1

## Slide 51: 2. 动态 RAM ( DRAM )
(1) 动态 RAM 单管式
基本单元电路读取
总结：
读出时，数据线有电流为 “1”（破坏性读）
数据线
Cs
T
字线
0
1
T
无电流
有电流
读出数据时，字线选中该基本单元电路，将T导通。
此时如果中没有存储电荷(原始存储的数据为0)，则不会放电，数据线上也不会产生电流，从而读出数据“0” 。
如果中存储有电荷(原始存储的数据为1)，则会放电，经T管，在数据线上产生电流，从而读出数据“1”。

## Slide 52: 2. 动态 RAM ( DRAM )
(1) 动态 RAM 单管式
基本单元电路写入
总结：
写入时 CS 充电 为 “1” 放电 为 “0”
数据线
Cs
T
字线
T
首先将需要写入的数据放到写数据线上。
字线选中该基本单元电路，将T导通。
若数据线上为高电平（数据为“1”），则经过T管对电容充电，存储信息为“1”；若数据线上为低电平（数据为“0”），则电容经T管放电，存储信息为“0。

## Slide 53: （2）动态RAM举例 ①三管动态RAM芯片 读
单元
电路
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
A9
A8
A7
A6
A5
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D
…
0
0
单元
电路
读 写 控 制 电 路
…

## Slide 54: （2）动态RAM举例 ②三管动态RAM芯片 写
A9
A8
A7
A6
A5
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
单元
电路
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…

## Slide 55: （2）动态RAM举例 ②三管动态RAM芯片 写
1
1
1
1
1
A9
A8
A7
A6
A5
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
单元
电路
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…

## Slide 56: （2）动态RAM举例 ②三管动态RAM芯片 写
1
1
1
1
1
A9
A8
A7
A6
A5
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
单元
电路
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…
…

## Slide 57
1
1
1
1
1
A9
A8
A7
A6
A5
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
单元
电路
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…
（2）动态RAM举例 ②三管动态RAM芯片 写
…
0
1
0
0
0

## Slide 58
1
1
1
1
1
A9
A8
A7
A6
A5
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
单元
电路
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…
（2）动态RAM举例 ②三管动态RAM芯片 写
…
0
1
0
0
0
1
1
1
…

## Slide 59
1
1
1
1
1
A9
A8
A7
A6
A5
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
单元
电路
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…
（2）动态RAM举例 ②三管动态RAM芯片 写
…
0
1
0
0
0
1
1
1
…
D

## Slide 60
1
1
1
1
1
A9
A8
A7
A6
A5
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
单元
电路
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…
（2）动态RAM举例 ②三管动态RAM芯片 写
…
0
1
0
0
0
1
1
1
…
读 写 控 制 电 路
D

## Slide 61
1
1
1
1
1
A9
A8
A7
A6
A5
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
单元
电路
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…
（2）动态RAM举例 ②三管动态RAM芯片 写
…
0
1
0
0
0
1
1
1
…
读 写 控 制 电 路
D

## Slide 62
1
1
1
1
1
A9
A8
A7
A6
A5
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
单元
电路
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…
（2）动态RAM举例 ②三管动态RAM芯片 写
…
0
1
0
0
0
1
1
1
…
读 写 控 制 电 路
D

## Slide 63: （3）动态RAM时序
行、列地址分开传送
写时序
行地址 RAS 有效
写允许 WE 有效(高)
数据 DOUT 有效
数据 DIN 有效
读时序
行地址 RAS 有效
写允许 WE 有效(低)
列地址 CAS 有效
列地址 CAS 有效

## Slide 64: （4）动态RAM刷新——以128×128矩阵为例
刷新与行地址有关
① 集中刷新
（刷新周期一般为2ms，存取周期为0.5 s ）
“死时间率”为 128/4 000 ×100% = 3.2%
“死区” 为 0.5 s ×128 = 64 s
周期序号
地址序号
t
c
0
1
2
3871
3872
0
1
t
c
t
c
t
c
t
c
3999
V
W
0
1
127
读
/
写或维持
刷新
读
/
写或维持
3872
个周期
（1936 s）
128
个周期
（64 s）
刷新时间间隔
（
2 m
s
）
刷新序号
•••
•••
t
c
X
t
c
Y
• • •
• • •
Notes: 死区时间为什么不是 128/（4 000+128） ？

## Slide 65: （4）动态RAM刷新——以128×128矩阵为例
tC = tM + tR
读写
刷新
无 “死区”
② 分散刷新
(存取周期为 0.5 s + 0.5 s )
W/R
REF
0
W/R
t
R
t
M
t
C
REF
126
REF
127
REF
W/R
W/R
W/R
W/R
刷新间隔
128
个存取周期
…

## Slide 66: （4）动态RAM刷新——以128×128矩阵为例
③ 分散刷新与集中刷新相结合（异步刷新）：充分利用了最大刷新间隔为2ms
（存取周期为 0.5 s ）
将刷新安排在指令译码阶段，不会出现 “死区”
“死区” 为 0.5 s
若每隔 15.6 s 刷新一行
每行每隔 2 ms 刷新一次

## Slide 67: 动态RAM和静态RAM的比较
DRAM
SRAM
存储原理
集成度
芯片引脚
功耗
价格
速度
刷新
电容
触发器
高
低
少
多
小
大
低
高
慢
快
有
无
主存
缓存

## Slide 68: 6.2 主存储器
一、概述
二、半导体存储芯片简介
三、随机存取存储器（RAM）
四、只读存储器（ROM）
五、存储器与CPU的连接
六、存储器的校验
七、提高访存速度的措施
Notes: ROM一般用于保存系统程序或系统配置信息。

## Slide 69: 6.2主存储器
四、只读存储器（Read Only Memory）
1. 掩模 ROM ( MROM )
行列选择线交叉处有 MOS 管为“1”
行列选择线交叉处无 MOS 管为“0”
2. PROM (一次性编程)
VCC
行线
列线
熔丝
熔丝断
为 “0”
为 “1”
熔丝未断

## Slide 70: 6.2主存储器
3. EPROM (多次性编程 )
例子：N型沟道浮动栅 MOS 电路，存储信息的方式是基于三极管是否导通
G 栅极
S 源
D 漏
紫外线可驱散浮动栅
D 端加正电压
形成浮动栅
S 与 D 不导通为 “0”
D 端不加正电压
不形成浮动栅
S 与 D 导通为 “1”
S
G
D
N
+
N
+
P
基片
G
D
S
浮动栅
SiO
2
+ + + + +
_ _ _

## Slide 71: 6.2主存储器
4. EEPROM (多次性编程 )
电可擦写
全部/局部擦写
基于电气方法擦除存储的内容，相比于紫外线照射的方法速度更快。
5. Flash Memory (闪速型存储器)
比 EEPROM快
EPROM
价格便宜 集成度高
EEPROM
电可擦出重写
具备 RAM 功能
同时支持局部擦写和全局擦写，可以对个别需要改写的基本单元进行单独擦除。

## Slide 72: 6.2 主存储器
一、概述
二、半导体存储芯片简介
三、随机存取存储器（RAM）
四、只读存储器（ROM）
五、存储器与CPU的连接
六、存储器的校验
七、提高访存速度的措施
Notes: ROM一般用于保存系统程序或系统配置信息。

## Slide 73: 五、存储器与 CPU 的连接
用 1K × 4位 存储芯片组成 1K × 8位 的存储器
？片
1. 存储器容量的扩展
(1) 位扩展
（增加存储字长）
10根地址线
8根数据线
D
D
…
…
D
0
4
7
9
A
A
0
•••
2114
2114
CS
WE
2 片

## Slide 74: (2) 字扩展（增加存储字的数量）
用 1K × 8位 存储芯片组成 2K × 8位 的存储器
11根地址线
8根数据线
？片
2片
1K× 8位
1K× 8位
D7
D0
•••
•••
•••
•••
•••
WE
A1
A0
•••
A9
CS0
A10
1
CS1

## Slide 75: (3) 字、位扩展
用 1K × 4位 存储芯片组成 4K × 8位 的存储器
8根数据线
12根地址线
WE
A8
A9
A0
...
D7
D0
…
A11
A10
CS0
CS1
CS2
CS3
片选
译码
…
…
…
…
…
…
…
…
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
？片
8片

## Slide 76: 6.2主存储器
2. 存储器与 CPU 连接的要点
(1) 地址线的连接
(2) 数据线的连接
CPU的地址线数往往比一个存储芯片的地址线数要多。通常总是将CPU地址线的低位与存储芯片的地址线相连，CPU地址线的高位一般用于生成片选信号。
如：8片1K × 4位的芯片扩展成4K × 8位的存储器，CPU地址线为12位，而存储芯片的地址线仅有10位。
CPU的数据线数与存储芯片的数据线数也不一定相等。需要对存储芯片进行位扩展，使其与CPU的数据线数相等。
如：8片1K × 4位的芯片扩展成4K × 8位的存储器，CPU数据线为8位，而存储芯片的数据线仅有4位。

## Slide 77: 6.2主存储器
2. 存储器与 CPU 连接的要点
(3) 片选线的连接
片选线的连接是CPU与存储芯片正确工作的关键。哪一片存储芯片被选中主要取决于存储芯片的片选控制端能否接收到来自CPU的片选有效信号（低电平有效）。
片选有效信号与CPU访存控制信号有关。只有当CPU要求访存时，才需要选择存储芯片。
片选有效信号还与地址有关。
在实际应用中，我们会使用访存控制信号和高位地址共同产生片选有效信号。

## Slide 78: 6.2主存储器
2. 存储器与 CPU 连接的要点
(4) 读/写命令线的连接
(5) 合理选择存储芯片
CPU的读/写命令线（ ）一般可以直接与存储芯片的读/写控制端相连，一般为高电平读，低电平写。
合理选择存储芯片主要包括选择芯片类型（RAM或者ROM），以及芯片的数量。
通常选用ROM存放系统程序、标准子程序和常数。
选用RAM存放用户程序。

## Slide 79: 6.2主存储器
2. 存储器与 CPU 连接的要点
(6)其他：时序、负载等
CPU时序和存储器的时序要能够相互配合，才能够正确读出或写入数据。
负载考虑的是CPU最多可以带动多少片存储芯片。

## Slide 80
例6.1
设 CPU 有 16 根地址线，8 根数据线，
MREQ 访存控制信号（低电平有效），
WR 读/写控制信号（高电平为读，低电平为写）
RAM ：1K×4位；4K×8位；8K×8 位
ROM ：2K×8位；4K×8位；8K×8 位
74LS138 译码器和各种门电路
画出 CPU 与存储器的连接图，要求
① 主存地址空间分配：
6000H～67FFH 为系统程序区；
6800H～6BFFH 为用户程序区。
② 合理选用上述存储芯片，说明各选几片？
③ 详细画出存储芯片的片选逻辑图。
74LS138 译码器
CBA | 输出(Y7-Y0)
000 | 00000001
001 | 00000010
010 | 00000100
011 | 00001000
100 | 00010000
101 | 00100000
110 | 01000000
111 | 10000000

## Slide 81: 例6.1 解析
(1) 写出对应的二进制地址码
(2) 确定芯片的数量及类型
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A15A14A13 A11 A10 … A7 … A4 A3 … A0
…
0 1 1 0
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2K×8位
1K×8位
RAM
2片1K×4位
ROM
1片 2K×8位
6000H～67FFH :系统程序区
6800H～6BFFH :用户程序区
0 1 1 0
0
0 1 1 0
0
0 1 1 0
1
0 1 1 0
1
0
0
可选的：RAM ：1K×4位；4K×8位；8K×8 位
ROM ：2K×8位；4K×8位；8K×8 位
Notes: A0到A10，这11位地址线，从全0到全1，一共是2K乘8位
系统程序区，从选择的角度，应选择ROM。根据空间大小，可选择1片2K*8的ROM
用户程序区，要可读可写，因此可以用RAM来做。

## Slide 82
(3) 分配地址线
A10~ A0 接 2K × 8位 ROM 的地址线
A9 ~ A0 接 1K × 4位 RAM 的地址线
(4) 确定片选信号
C
B
A
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A15 A13 A11 A10 … A7 … A4 A3 … A0
…
0 1 1 0
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2K × 8位
1片 ROM
1K × 4位
2片RAM
74LS138 译码器
Notes: 138译码器的y4如果输出低电平，那么选择的就是上面的ROM芯片。
如果y5有效，则选中的是2片RAM组
另外138译码器的三个控制端也必须有效：A14连在G1上，A15同时接在G2A和G2B上？
MREQ 访存控制信号（低电平有效）应该接在译码器上。

## Slide 83: 例 6.1 CPU 与存储器的连接图
2K ×8位
ROM
1K ×4位
RAM
1K ×4位
RAM
…
…
…
&
PD/Progr
Y5
Y4
G1
C
B
A
G2B
G2A
…
…
MREQ
A14
A15
A13
A12
A11
A10
A9
A0
…
D7
D4
D3
D0
WR
…
…
…
…
…
…
…
访问RAM时，A10=0
A13=1（C）
A12=0（B）
A11=1（A）
…
…
…
ROM只能读不能写，所以ROM的编程端 PD/progr接地
A15=0
A14=1
访问ROM时
A13=1（C）
A12=0（B）
A11=0（A）

## Slide 84
例6.2 假设 CPU 有 16 根地址线，8 根数据线，
MREQ 访存控制信号（低电平有效），
WR 读/写控制信号（高电平为读，低电平为写）
要求最小 4K为系统程序区，相邻 8K为用户程序区。
(1) 写出对应的二进制地址码
(2) 确定芯片的数量及类型
(3) 分配地址线
(4) 确定片选信号
(5) 确定片选逻辑

## Slide 85: 例6.2 解析
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A15A14A13 A11 A10 … A7 … A4 A3 … A0
…
0 0 0 0
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 0 0 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
4K×8位
4K×8位
RAM 1片
ROM
0 0 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 0 1 0
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
4K×8位
RAM 1片
写出对应的二进制地址码
确定芯片数量和类型
第一个相邻4K
第二个相邻4K
4K为系统程序区
相邻8K为用户程序区

## Slide 86: 例6.2 解析
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A15A14A13 A11 A10 … A7 … A4 A3 … A0
…
0 0 0 0
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 0 0 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
4K×8位
4K×8位
RAM 1片
ROM
0 0 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 0 1 0
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
4K×8位
RAM 1片
分配地址线
确定片选信号
C
B
A
4K为系统
相邻8K为用户程序区
第一个相邻4K
第二个相邻4K
A11~ A0 接 ROM 和 RAM 的地址线

## Slide 87: 例 6.2 CPU 与存储器的连接图
4K ×8位
ROM
4K ×8位
RAM
4K ×8位
RAM
…
…
…
PD/Progr
Y1
Y0
G1
C
B
A
G2B
G2A
…
MREQ
A15
A14
A13
A12
A11
A0
…
D7
D0
WR
…
…
…
…
…
…
…
Y2
VCC
C、B、A
000时访问ROM
001时访问RAM1
010是访问RAM2
Notes: ROM只能读不能写，所以ROM的编程端 PD/progr接地工作状态

## Slide 88: 6.2 主存储器
一、概述
二、半导体存储芯片简介
三、随机存取存储器（RAM）
四、只读存储器（ROM）
五、存储器与CPU的连接
六、存储器的校验
七、提高访存速度的措施
Notes: ROM一般用于保存系统程序或系统配置信息。

## Slide 89: 六、存储器的校验
为什么要对存储器的信息进行校验？
为了校验信息，如何进行编码？
纠错和检错能力与什么因素有关？
校验出信息出错后是如何进行纠错？
以RAM为例，信息保存在触发器（静态RAM）或电容（动态RAM）中，如果RAM所处的电磁环境比较复杂，则可能造成电容错误地进行充/放电或者造成触发器的反转，存放在RAM中的信息就可能出错，因此需要对存储器的信息进行校验。
Notes: 内存是电子设备信息保存在电容当中，如果我们采用静态RAM的话，它是保存在一个四管的处发器，如果内存的所处的电磁环境比较复杂，或者是在空间环境下受到带电粒子的打击就可能会造成电容的充电放电、 或者是触发器的反转。存放在存储器当中的信息就可能出现在错，因此呢，我们需要对存储器的信息进行校验
现在许多设备，如安全关键系统弹载机、车载计算机、台式计算机、笔记本、手机，都采用了校验技术，

## Slide 90: 六、存储器的校验
4、{0000, 1111}
2、{000, 011, 101, 110}
3、{000, 111}
1、{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111}
100
检1位错，纠0位错
检1位错，纠1位错
100
110
检2位错，纠1位错
5、{00000, 11111}
检2位错，纠2位错
1000
1100
11000
11100
检0位错、纠0位错
编码的检测能力和纠错能力和什么有关呢？
任意两组合法代码之间二进制位的最小差异数
?

## Slide 91
六、存储器的校验
编码的纠错 、检错能力与编码的最小距离有关
L —— 编码的最小距离
D —— 检测错误的位数
C —— 纠正错误的位数
汉明码——一种具有一位纠错能力的编码
L 1 = D + C ( D≥C )
1 . 编码的最小距离
任意两组合法代码之间 二进制位数 的 最少差异
L = 3
具有 一位 纠错能力

## Slide 92: 6.2主存储器
  组成汉明码的三要素
汉明码采用奇偶校验
汉明码采用分组校验
00100011
100100011
1001000011
校验位
校验位
汉明码的分组是一种非划分方式
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
分成3组，每组有1位校验位，共包括4位数据位
1
7
5
4
6
3
2
无差错
1
5
7
6
给出了出错的位置
校验位应放哪里呢？
1,2,4,8,…
位置放校验码
如何分组的呢？
第1组 XXXX1
第2组 XXX1X
第3组 XX1XX
第4组 X1XXX
第5组 1XXXX
Notes: 校验位不会和其他位共有，所以放在1,2,4,8….

## Slide 93: 6.2主存储器
  组成汉明码的三要素
汉明码的组成需增添 ？位检测位
检测位的位置 ？
检测位的取值 ？
2k ≥ n + k + 1
与该位所在的检测“小组”中承担的奇偶校验任务有关
2i ( i = 0，1，2 ，3 ，... )
Notes: K个检测位，一共有2^k种编码。因为检测一位错误，所以要能表示n+k+1种可能。

## Slide 94: 各检测位 Ci 所承担的检测小组
C1 检测 g1 小组包含位 1,3,5,7,9,11,... (XXXX1)
C2 检测 g2 小组包含位 2,3,6,7,10,11,... (XXX1X)
C4 检测 g3 小组包含位 4,5,6,7,12,13,... (XX1XX)
C8 检测 g4 小组包含位 8,9,10,11,12,13,14,15,24,... (X1XXX)
gi 小组独占第 2i－1 位
gi 和 gj 小组共同占第 2i－1 + 2j－1 位
gi、gj 和 gl 小组共同占第 2i－1 + 2j－1 + 2l－1 位

## Slide 95
例6.3
求 0101 按 “偶校验” 配置的汉明码
解：
∵ n = 4
根据 2k ≥ n + k + 1
得 k = 3
汉明码排序如下:
二进制序号
名称
1 2 3 4 5 6 7
C1 C2 C4
0
∴ 0101 的汉明码为 0100101
0
1 0 1
1
0

## Slide 96
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
按配偶原则配置 0011 的汉明码
练习1
主观题
10分

## Slide 97
按配偶原则配置 0011 的汉明码
二进制序号
名称
1 2 3 4 5 6 7
C1 C2 C4
1 0 0
0
0 1 1
解：
∵ n = 4 根据 2k ≥ n + k + 1
取 k = 3
C1= 3 5 7 = 1
C2= 3 6 7 = 0
C4= 5 6 7 = 0
∴ 0011 的汉明码为 1000011
练习1

## Slide 98
3. 汉明码的纠错过程
形成新的检测位 Pi ，
如增添 3 位 （k = 3），
新的检测位为 P4 P2 P1 。
以 k = 3 为例，Pi 的取值为
P1 = 1 3 5 7
P2 = 2 3 6 7
P4 = 4 5 6 7
对于按 “偶校验” 配置的汉明码
不出错时 P1= 0，P2 = 0，P4 = 0
C1
C2
C4
其位数与增添的检测位有关，

## Slide 99
P1= 位1 位3 位5 位7 = 0
无错
P2= 位2 位3 位6 位7 = 1
有错
P4= 位4 位5 位6 位7 = 1
有错
∴ P4P2P1 = 110
第 6 位出错，可纠正为 0100101，
故要求传送的信息为 0101。
纠错过程如下
例6.4
解：
已知接收到的汉明码为 0100111
（按配偶原则配置）试问要求传送的信息是什么?

## Slide 100
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
练习2
写出按偶校验配置的汉明码
0101101 的纠错过程
主观题
10分

## Slide 101
练习2
P4 = 位4 位5 位6 位7 = 1
P2 = 位2 位3 位6 位7 = 0
P1 = 位1 位3 位5 位7 = 0
∴ P4 P2 P1 = 100
第 4 位错，可不纠
写出按偶校验配置的汉明码
0101101 的纠错过程
真实数据为0101
纠错过程如下
解：

## Slide 102
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
练习3
按配奇校验配置 0011 的汉明码
主观题
10分

## Slide 103
练习3
按配奇校验配置 0011 的汉明码
配奇的汉明码为 0101011
二进制序号
名称
1 2 3 4 5 6 7
C1 C2 C4
0 1 1
0
0 1 1
解：
∵ n = 4 根据 2k ≥ n + k + 1
取 k = 3
C1= 位3 位5 位7 = 0
C2= 位3 位6 位7 = 1
C4= 位5 位6 位7 = 1

## Slide 104: 提高访问主存储器速度的方法
采用高性能存储芯片
  SDRAM (同步 DRAM):在系统时钟的控制下进行读出和写入, CPU 无须等待
  RDRAM（Rambus DRAM）: 主要解决 存储器带宽 问题
  带 Cache 的 DRAM: 在 DRAM 的芯片内集成了一个由 SRAM 组成的 Cache, 有利于 猝发式读取
采用层次结构 Cache –主存
优化主存结构
Notes: 后续需要搜集新的图片

## Slide 105: 调整主存结构，提高访存速度
1. 单体多字系统
W位
W位
W位
W位
W位
地址寄存器
主存控制器
. . .
. . .
单字长寄存器
数据寄存器
存储体
缺陷：对于存储体，每次必须要写入/读出4W位
若一条指令为1W，指令读出时可能只有其中一条指令是有用的，如第一条指令是跳转指令
数据写入时，当只写入W位数据时，其他3W位数据会被篡改
思想：增加存储器带宽，提升单体存储器工作速度。
如：在一个存取周期内，从同一地址取出4条指令，然后再逐条送到CPU执行，即每隔1/4存取周期，主存向CPU送一条指令，带宽相比原来提升了4倍。
Notes: 我们假设存储字长等于机器字长，指令的长度，我们也是假设和存储字长相等的。如果CPU想取指令的话，在存储器当中一次只能取出一条指令，或者一次在存储器当中如果取数也只能取出和机器字长相等长度的数据。那这种情况下，我们有什么办法，怎么样来调整储存的结构，使得CPU和存储器的速度能够相互匹配
那么第一种办法就是单体多字系统 。 把存储器的存储字长加长，比如说cpu的字长是16位，存储器它的存储字长，我们可以设成64位，CPU每一次访问存储器，都可以访问出四个机器字，这四个机器字每一个都可以是一条机器指令，或者是长度为16的数据。 cpu一次把这四个值从内存当中取出，放到数据寄存器当中，下一次在用的时候，就可以直接从数据寄存器当中把需要的指令或者数据取走，用这种方法可以增加存储器的带宽。
但是这种方法呢，也有问题：有两个比如说现在cpu要向存储器当中某一个存储单元写一个长度为16的字， 他要先把这个字写到我们上面的单字长寄存器当中，然后再写入到我们四个字长的数据寄存器当中， 之后再写到存储器当中。会造成一个问题，我们可能只需要写一个16位，但是 其他的这48位也会被写入到给定的存储单元当中。会造成给定的那一个存储字有48位被修改掉，这个修改可能是一个错误的修改。
要让这样的 一个存储器能够完成16位的单字长的写入，那在存储期的内部 我们还要用硬件来专门实现这个功能。此时，存储器呢会比较复杂
第二个问题：如果我们要取的数据或者是指令不是连续的存放在相邻的地址当中、或者是不是连续的存放在一个存储字当中的。比如说我们一次取出了四条指令，但是呢 在这四条指令当中，第一条指令就是跳转指令，而且跳转的范围比较大，超出了这四个字的范围，那我们取出来的这四条指令只有一条是有用的，其他三条都是没用的。
这是这种类型的单体多字的这个系统存在的问题。它的原因是：虽然每一个存储单元包括了四个机器字，但是这四个机器字存取的时候，是以整体的方式进行存取。
4个W位，是如何变成1个W位的？

## Slide 106: 2. 多体并行系统—(1)高位交叉 顺序编址
M0
…
…
M1
…
…
M2
M3
…
…
…
…
体内地址
体号
体号
地址
00 0000
00 0001
00 1111
01 0000
01 0001
01 1111
10 0000
10 0001
10 1111
11 0000
11 0001
11 1111
多体并行系统：采用多体模块组成的存储器。每个模块有相同的容量和存取速度。
并行工作：同时访问N个模块，同时启动，同时读出，完全并行工作。
体内顺序存储
体间高位交叉编址
优点：①让不同的请求源同时访问不同的体，可实现并行工作。
如：一个体与CPU交换信息时，另一个体可同时与外部设备进行访存
②体内连续编址，利于存储器扩充
缺点：体内指令的连续存放和顺序执行，会造成某个存储体特别繁忙，其余存储体特别空闲
Notes: 那我们对这种方法做一个改进，我们采用多体并行的方式。
多体并行有两种方法来提高存储的带宽，第一种方法叫做高位交叉，什么是高位交叉，我们看一下
假如说我们现在这个多体并行系统包括了四个存储体，四个存储体的编号从m0~m3。所谓高位交叉，就是我们给这些存储体构成的这个存储器进行编址的时候，我们从某一个存储体开始 比如从m0开始顺序的对m0当中所有的单元进行编址，像我们投影上给出的这个例子，我们假设m0这个存主体包括了16个存储单元，那它内部地址就是从四个0-4个一。前面的两个零实际上是对存储体进行编号的，如果cpu给出的地址六位前两位是零，要访问的地址 就在m0当中， 把m0编完址以后我们再对m1进行编址，同样，前两位是存储体的编号，后四位是这个存储体内部的地址编码。
m二m三我们同样可以进行编址。这是四个存储体，如果说每一个存储体都有自己的控制电路，比如说都有自己的md、有自己的地址译码器， 能够对读写信号进行锁存，那么四个存储体就可以进行并行的工作了。
我们把它作为存储体的体号，由它完成对存储体的选址在哪一个存储体当中，后面的是体内地址，选定了一个存储体，利用体内地址去选定这个存储体当中某一个存储单元
可以说这种方法把多个存储体进行独立并且每个存储体都有自己的控制电路来完成这个仿存操作， 那么四个存储体就有了并行工作的一个基础。
但是这种方法呢也存在一个问题，在这种方法当中，如果用户使用一个程序，我们知道程序在计算机当中是按序进行存储的，如果某一条指令存放在了这个位置 ——六个零的位置 m 0的第零号存储单元， 那么它下一条指令就存放在了第一号存储单元，再下一条存放在了第二号存储单元，下边的第15条就存放在第15个存储单元， 那么指令按序执行，在执行这个程序的过程当中，这个存储体被cpu不停的访问，而其他的三个存储体都是空闲的，
但就是这种方式 虽然已经有了并行的基础，但是按照程序或者数据存取的特征来说，会造成某一个存储体非常繁忙，其余的存储体非常闲
另外呢 大家看一下我们这个图，用高位作为选择信号选择存储体，用低位作为存储体内部的地址输入到存储体当中，寻找指定的存储单页，这种方式实际上就是我们前面讲过的存储器容量的扩展，所以这种方式适合存储器容量进行扩展，但是并不适合提高存储器的带宽或者提高存储器访存速度。
我们后面这个图呢 给出了更通用的一种方式 我就不再讲了

## Slide 107: (1) 高位交叉——各个体并行工作
M0
地址
0
1
…
…
n－1
M1
n
n+1
…
…
2n－1
M2
2n
2n+1
3n－1
M3
3n
3n+1
4n－1
…
…
…
…
地址译码
体内地址
体号
体号
用高位作为选择信号选择存储体，用低位作为存储体内部的地址输入到存储体当中，寻找指定的存储单页，实际上类似存储器容量的扩展。
Notes: 这个直接略过了？

## Slide 108: (2) 低位交叉——各个体轮流编址
M0
…
…
M1
…
…
M2
M3
…
…
…
…
体号
体内地址
地址
0000 00
0000 01
0000 10
0000 11
0001 00
0001 01
0001 10
0001 11
1111 00
1111 01
1111 10
1111 11

## Slide 109: (2) 低位交叉——各个体轮流编址
M0
地址
0
4
…
…
4n－4
M1
1
5
…
…
4n－3
M2
2
6
4n－2
M3
3
7
4n－1
…
…
…
…
地址译码
体号
体内地址
体号

## Slide 110: 低位交叉的特点
在不改变存取周期的前提下，增加存储器的带宽
时间
单体
访存周期
单体
访存周期
启动存储体 0
启动存储体 1
启动存储体 2
启动存储体 3
负脉冲为各体工作启动信号
带宽增加：CPU交叉访问各体，各体读/写过程重叠执行，一个存储周期，存储器实际向CPU提供了4个存储字
高位交叉主要用于存储器容量的扩展，低位交叉用于存储器带宽和访问速度的提高。
Notes: 在第一个时间的起始的时候 我们启动存储体m0，对m0进行读写操作之后。在第二个时间起始点，我们启动m1，对m1进行存取操作。
实际上这种方式相当于以流水的方式来访问不同的存储体

## Slide 111: 流水线的概念介绍：一个比喻
以洗衣服为例类比流水线:重叠执行
  假设洗衣包括四个步骤：洗衣机中洗衣、烘干机中烘干、叠衣服、收纳到柜子中
负载为4:
  加速比 = 8/3.5 = 2.3
负载足够多:
  加速比 = 2n/(0.5n+1.5) ≈ 4 = 流水线中步骤的数目

## Slide 112: 流水线方式存取
设四体低位交叉存储器，存取周期为T，总线传输周期为τ，为实现流水线方式存取，应满足 T ＝ 4τ。
连续读取 4 个字所需的时间为 T＋(4 －1)τ
连续读取 n 个字所需的时间为 T＋(n－1)τ
非低位交叉存储器连续读取 n 个字所需的时间为 n T
加速比为 nT/(T+(n-1) τ)
= 4nτ/((n+3) τ) = 4
(n足够大时)
Notes: 地址信号、控制信号、数据信号要在总线上进行传输
高位交叉主要用于存储器容量的扩展，低位交叉用于存储器带宽和访问速度的提高。

## Slide 113: 第六章 存储器
6.1 存储器概述
6.2 主存储器
6.3 高速缓冲存储器
6.4 虚拟存储器
6.5 辅助存储器

## Slide 114: 6.3 高速缓冲存储器
一、概述
1. 为什么用Cache
2. Cache的工作原理
主存与缓存的编址
命中与未命中
Cache的命中率
Cache-主存系统的效率
3. Cache的基本结构
4. Cache的读写操作
5. Cache的改进
二、Cache-主存的地址映射
三、缓存替换算法

## Slide 115: 6.3 高速缓冲存储器
一、概述
1. 问题：为什么用Cache？
避免 CPU “空等” 现象
CPU 和主存（DRAM）的速度差异
缓存
CPU
主存
容量小
速度快
容量大
速度慢
程序访问的局部性原理（时间局部性、空间局部性）
Notes: 现在几乎所有的计算机，不管是台式机、服务器或者高性能的计算机都包含有Cache
为什么我们要使用高速缓冲存储器？ 实际上cpu执行指令的时候需要的指令数据、执行的结果都要取自或者是保存到存储器当中，cpu跑的再快 ，取不到指令、 取不到数据，无法完成数据的写入 操作再快也没有用
Cache的加入就是为了解决CPU空等、CPU和主存DRAM速度差异的问题
要想充分的发挥Cache的能力，使机器的速度能够切实的得到提高 必须要保障cpu访问的数据或者是指令大多数情况下都能在Cache当中取得 我们要依靠程序访问的局部性原理
程序的局部性原理在计算机系统结构当中是非常重要的一个基本原理
程序的局部性原理分了两块 第一块我们称为时间的局部性，当前正在使用的指令和数据在不久的将来还会被使用到， 那么当前正在使用的这些指令和数据，我们应该把它放到Cache当中去， 将来在使的时候 我们直接从Cache当中把它取出来
空间的局部性 ：空间的局部性是说当前正在使用一个指令或者是数据，那么在不久的将来， 相邻的指令和数据就可能会被用到。
这样的话，我们把当前的正在使用的数据和指令从内存当中，我们把它放入到Cache， 同时还需要把相邻的指令和数据也放入到Cache当中。
那么非常明确的就说出了Cache和储存之间数据交换的单位是一块， 这个块当中既包括了正在使用的指定和数据，也包括了相邻的指令和数据。
块的大小要通过实验的方式来确定

## Slide 116
2. Cache 的工作原理
(1) 主存和缓存的编址
主存和缓存按块存储 块的大小相同
B 为块长
~
~
~
~
…
…
主存块号
主存储器
0
1
2m－1
块 0
块 1
块 M－1
主存块号
块内地址
m位
b位
n位
M块
B个字/字节
缓存块号
块内地址
c位
b位
C块
B个字/字节
~
~
~
~
…
…
块 0
块 1
块 C－1
0
1
2c－1
标记
Cache
缓存块号
Cache的标记
表示当前位置存放的是哪一个主存块。标记中存储的内容一般为主存字块的m位编号。
Notes: 我们把主存储器和Cache分成大小相等的块，主存当中一共有M块，Cache当中一共有C块。
Cache的容量远远小于主存的容量
如果我们把主存或者是Cache分成了若干块的话，那么cpu给出来的这个内存的地址就可以分成两部分， 一部分是块内偏移地址 ，它的位数决定块的大小。比如说 一个块包含了16个字节，并且内存的编址单位是字节， 那么块内地址部分就是4位？
剩余的部分就是储存的块的编号：储存的块号

## Slide 117
(2) 命中与未命中
缓存共有 C 块
主存共有 M 块
M >> C
主存块 调入 缓存
主存块与缓存块 建立 了对应关系
用 标记 记录与某缓存块建立了对应关系的 主存块号
命中
未命中
主存块与缓存块 未建立 对应关系
主存块 未调入 缓存

## Slide 118
(3) Cache 的命中率
CPU 欲访问的信息在 Cache 中的 比率
命中率 与 Cache 的 容量 与 块长 有关
一般每块可取 4 ~ 8 个字
块长：一个存取周期内从主存获取的信息长度
CRAY_1 16体交叉 块长取 16 个存储字
IBM 370/168 4体交叉 块长取 4 个存储字
（64位×4 = 256位）
Notes: 若Cache足够大，做到大小和内存的大小一样，我们进行访问的话，除了第一次访问的时候，这个数据可能没有在Cache中，以后 访问所有的数据都会被命中
容量越大 命中率有可能会越高
块的长度如果过小的话，我们把一个块取到Cache当中，块非常小，计算机没有执行几条指令，这个块里边的信息就被用光，他还要从内存当中把下一个块取出来，
那么块太小 它的命中率也会比较低
块太小，没有充分的利用程序的局部性原理；块太大也不行，容量一定时，快太大说明cache中块的数量会比较少。
一个大的块 把它放到Cache当中，在程序的执行过程当中 可能块当中只有部分信息、对cpu是有用的 对执行程序是有用的， 另外的一些信息，取进去也没有用到。会影响Cache命中率
实际上，块长与我们从内存当中能够调出来的这个信息的长度是有关系的
比如多体交叉，

## Slide 119
(4) Cache –主存系统的效率
效率 e 与 命中率 有关
设 Cache 命中率 为 h，访问 Cache 的时间为 tc ，
访问 主存 的时间为 tm
则
e = × 100%
tc
h × tc+ (1－h)× tm
访问 Cache 的时间
平均访问时间
e = × 100%
假设访问Cache和访问主存是同时进行的
Notes: 平均访问时间：命中时访问cache和未命中访问主存的总时间的平均
访问效率值的范围是在tc/tm 和 1之间
在这个公式中：访问cache和访问内存是同时进行的~
如果是先访问cache，cache没有个命中，再去访问内存~ 那么这个公式就不是这样子了~

## Slide 120
3. Cache 的基本结构
Cache
替换机构
Cache
存储体
主存Cache
地址映射
变换机构
Cache存储体
Cache存储体以字块为单位和主存交换信息.
主存-Cache地址映射变换机构
主存-Cache地址映射变换机构将CPU输入的主存地址转换为Cache地址。
地址变换主要是基于一个特定的函数关系，将主存的块号(m位)映射为Cache的块号(c位)。这个过程称为地址映射。
替换机构
当Cache中存储的内容已满，无法再存储主存中的其他字块时，就需要由Cache内的替换机构按照一定的替换策略来确定应该移除哪一个已经存储在Cache内的主存块，为新的主存块空出存储空间。

## Slide 121: 6.3 高速缓冲存储器
Cache 的 读写 操作
  读
访问Cache
取出信息送CPU
访问主存
取出信息送CPU
将新的主存块
调入Cache中
执行替换算法
腾出空位
结束
命中？
Cache满？
CPU发出访问地址
开始
是
否
是
否

## Slide 122: 4. Cache 的 读写 操作
Cache 和主存的一致性
写
写直达法（Write – through）
写回法（Write – back）
写操作时数据既写入Cache又写入主存
写操作时只把数据写入 Cache 而不写入主存,当 Cache 数据被替换出去时才写回主存
写操作时间就是访问主存的时间，读操作时不涉及对主存的写操作，更新策略比较容易实现
写操作时间就是访问 Cache 的时间，读操作 Cache 失效发生数据替换时，被替换的块需写回主存，增加了 Cache 的复杂性
Notes: 写操作要解决一些关键问题，Cache是内存当中某一个块的缓存，或者某些块的缓存。Cache当中有的信息在内存当中也有。读操作不修改cache中的信息，写操作会造成cache和主存的不一致，比如只对cache写，没有对主存写~那么主存就会和Cache的信息不一致。因此一定要解决：Cache和主存的一致性问题。
写有两种规则：写直达法和写回法。
写直达法的缺点：可能会造成CPU对同一个内存单元进行反复的写。比如说我们执行一个求和的累加程序，这个和保存在某一个内存单元当中，那么执行过程当中可能要多次的对这个和进行累加，每一次发生累加都要访问内存的相同的存储单元。会造成Cache和内存单元进行频繁的信息交换。
写回法：允许在一段时间当中Cache的内容和主存的内容不一致。
cpu对某一个内存单元执行写操作时，如果这个内存单元所在的块已经被取入到了Cache当中，他就只对Cache进行写，对内存的内容不进行更新。
在多处理器的情况下，每个处理器都有自己的Cache，内存的一个块，在各个处理器的Cache当中都有副本，那么这就会导致各个副本之间的一致性的问题 ，这是在并行计算机系统结构当中需要研究的一个主要问题，如果感兴趣 大家可以看一下并行体系结构的内容。

## Slide 123: 6.3 高速缓冲存储器
二、Cache – 主存的地址映射
  直接映射
  全相联映射
  组相联映射
Notes: 后续需要搜集新的图片

## Slide 124: 1.直接映射
字块2c+1
字块2c
字块0
…
…
…
主存储体
标记
字块 0
标记
标记
Cache存储体
t位
0
1
2c-1
…
字块
字块地址
主存字
块标记
t 位
c 位
b 位
主存地址
比较器（t位）
=
≠
不命中
有效位=1？
*
m位
Cache
内地址
否
是
命中
每个缓存块 i 可以和 若干 个 主存块 对应
每个主存块 j 只能和 一 个 缓存块 对应
i = j mod C
字块2c+1
字块2c
字块0
字块 0
字块 2c-1
字块2c-1
字块2c+1 - 1
字块2m-1
字块 1
字块1
字块2c +1
C : 缓存总块数
Notes: 第18学时讲到这里
直接映射：主存当中任意一个给定的块，它只能映射到或者只能装载到某一个指定的Cache块当中
根据Cache存储体的大小，将主存储体划分为与若干个Cache存储器容量相等的区。每个区里的字块进行编号的时候，都可以从零号开始
任何一个区的第0块，只能放到Cache存储器的第0块
CPU给出一个地址，这个地址可以分为三部分，一部分是区号、一部分是块号、块内地址
缺陷：Cache的利用率低
假如第0区的第0块已经被调入到Cache当中了， 那标记位标记的是第0区，第0块的内容在Cache的第0块当中。其他的Cache块，从块一开始 一直到二的c-1次，这些块呢 我们假设现在都是空的，都没有被占用，在程序的执行过程当中 如果指令发生跳转，或者是需要读数据， 用到了二的c次方这个块，这个块呢，是第一个区的第0块，需要把它调入到Cache，如果把他进行调入的话 根据直接映射的规则 他只能被放入到第零块。

## Slide 125: 1.直接映射
优点：直接映射实现/使用简单。
缺点：不够灵活
  每个主存块都映射到固定的缓存块，因此即使缓存中还空闲很多空间也不能占用，使缓存的存储空间得不到充分的利用。
  例：如果程序恰好重复访问对应于同一缓存块的不同主存块，例如，程序依次访问第0、、、…个主存块，那么缓存每次都未命中，需要不停地将主存块替换到第0个缓存块所在位置。

## Slide 126: 2. 全相联映射
主存 中的 任一块 可以映射到 缓存 中的 任一块
字块2m－1
字块2c－1
字块1
字块0
…
…
字块2c－1
字块1
字块0
…
标记
标记
标记
主存字块标记
字块内地址
主存地址
m = t + c 位
b位
m = t+c
Cache 存储器
主存储器
字块0
优点：全相联映射相比直接映射更加灵活，命中率更高。
缺点：实现复杂，成本较高。
  实现全相联映射的Cache需要大量逻辑电路，成本高。
  当CPU给出一个n位访存地址后，需要依次比较所有缓存块的t+c位标记与当前访存地址中的t+c位标记是否一致。在实际应用时，需要实现各种措施来尽可能减少标记比较次数，因此实现较为复杂。
Notes: 全相连 它是指储存当中任何一个块可以被放入到Cache的任何一个块当中。
这种方式和前面这种直接映射方式相比，Cache的利用率高了，任何一个块要从主存储器调入到Cache，只要Cache当中还有空闲的字块就可以掉入进来。
给出一个主存地址 cpu要访问这个主存地址，首先 我们要确认这个地址所在的块是否被调入到了Cache当中 因为是全相连映射
问题1：这个块如果被调入到Cache 他可能在Cache的任何一个块中，所以呢我们这个主存字块标记要和Cache当中的所有块的标记进行比较，如果有相等的就命中了，如果没有相等的没有命中， 可能就会发生替换行为，这个比较是需要同时进行的 电路会比较复杂，速度也比较慢 这是第一个问题
问题2：参加比较的位数也比较长， 我们看一下，由于这个字块 任何一个块可以放入到任何一个位置 那么除了块内地址之外，剩余的主存地址包括我们刚才讲的区号部分和块号部分，这两部分都要保存到Cache的标记当中，在进行比较的时候，t加c这些位就要和主存地址给出的这个位数相应的进行比较，那么比较器的长度也会比较长，
直接相连映射和全相连映射这两种方式呢实际上是走了两个极端，直接相连映射一个内存块只能放在Cache当中一个指定的位置，全相连映射可以放在任何一个位置，
那么有没有一种映射方式是主存当中的一个块可以放到Cache当中指定的几个块当中。

## Slide 127: 3. 组相联映射
字块2m－1
字块2c-r+1
字块2c-r + 1
字块2c-r
字块2c-r －
字块1
字块0
…
…
…
字块 3
标记
字块 1
标记
字块 2c－1
标记
字块 2
标记
字块 0
标记
字块 2c－2
标记
…
…
…
…
字块内地址
组地址
主存字块标记
s = t + r 位
q = c－r 位
b 位
组
0
1
2c-r－1
主存地址
Cache
主存储器
m 位
共 Q 组，每组内2r块（r = 1)
1
某一主存块 j 按模 Q 映射到 缓存 的第 i 组中的 任一块
i = j mod Q
直接映射
全相联映射
字块0
字块 1
字块 0
字块2c-r
字块2c-r+1
主存储器中的字块进行分区
每个区的大小和Cache当中的组数相同 。
Cache被分成了Q组，那么主存储器的每个区就包含Q个字块。
Notes: 组相联映射是直接映射和全相联映射的折中。
先把Cache分成块，然后在Cache里，这些块又被分成若干个组， 每组当中可以包含两块四块八块 甚至16块
它的具体做法
我们把主存储器当中它的字块也进行分区，每个区的大小和Cache当中他的组数是相同的 。Cache被分成了多少组，那么主存储器，它的每个区就包含了多少块。
映射的时候，每个区它的第0块，可以放到Cache当中第0组的任何一个位置，也就是说主存当中，每个区内的块 它在区里边的编号，就直接决定他在放入的Cache当中可以装入到Cache的哪个组
那么这种方法和直接相联相比 一个块有多个位置
我们如果去找某一个内存块是不是被调入到了Cache当中 我们只需要确定他在某个区的多少块， 这个块的标号是多少。给出标号以后，我们找到给定的组。
比较的时候给定的组当中的几个块、它的标记和区号进行比较就可以了， 不需要和每一个Cache块他的标记进行比较 所以比较的数量比全相连这种方式要小得多

## Slide 128: 例6.8
假设主存容量为512KB，Cache容量为4KB，每个块为 16个字，每个字32位。
1) Cache 地址有多少位？可容纳多少块？
Cache 容量 4KB—>地址 12 位。 4KB/(4B*16) =64 块
2) 主存地址有多少位？可容纳多少块？
512KB—>主存地址19位。 512KB/(4B*16) = 8192 块。
3) 在直接映射方式下，主存的第几块映射到 Cache 中的第5 块（设起始字块为第 1 块）？
主存的第 5，64 + 5，2×64 + 5， … ， 8192 – 64 + 5 块

## Slide 129: 例6.8——续
(主存512KB，Cache 4KB，每个字块16个字，每个字32位)
4）画出直接映射方式下主存地址字段中各段的位数
(主存字块标记位数t+缓存字块地址位数c+字块内地址位数b)
字块内地址位数 b= 6 位（字块大小为：4B*16=64B）
缓存共 64 块，故缓存字块地址位数 c = 6 位
主存字块标记为主存地址与Cache地址长度之差t=m-c=19-12=7位

## Slide 130: 例子6.9
假设主存容量 512K×16 位，Cache 容量 4096×16 位， 每个块为4个16位的字，访存地址为字地址。
1）在直接映射方式下，设计主存的地址格式。
根据 Cache 容量为 4K字，得 Cache 地址为 12 位。
根据块长为 4，按字访问，得字块内地址 2 位，
Cache 块数= 4K/4 = 1024 块（10位）。
根据主存容量为 512K字，得主存字地址 19 位。

## Slide 131: 例6.9 续
假设主存容量 512K×16 位，Cache 容量 4096×16 位， 每个块为4个16位的字，访存地址为字地址。
2）在全相联映射方式下，设计主存的地址格式。
字块内地址 2 位，其余 17 位为主存字块标记
3）在二路组相联映射方式下，设计主存的地址格式。
一组内有 2 块，Cache有1024块 ——>512组，组地址 9 位
Notes: Cache有1024块 那么是1024组/512组？？

## Slide 132
假设主存容量 512K×32 位，Cache 容量 4096×16 位，每个块为4个16位的字，访存地址为字地址。
在四路组相联映射方式下，
1. 主存地址为[填空1] 位，
2. 字块内地址为 [填空2] 位，
3. 组地址为 [填空3] 位，
4. 主存字块标记为[填空4] 位。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
4分

## Slide 133: 练习解析
假设主存容量 512K×32 位，Cache 容量 4096×16 位， 每个块为4个16位的字，访存地址为字地址。
在四路组相联映射方式下，设计主存的地址格式。
解：每块4个字—>字块内地址为2位
主存容量 512K×32 位—>1M×16 位 —>主存地址 20 位
四路组相联，一组内4块，Cache共有1024/4 = 256 组—>8位

## Slide 134: 6.3 高速缓冲存储器——缓存替换算法
先进先出法（FIFO：First In First Out）
近期最少使用法（LRU：Least Recently Used）
最不经常使用法（LFU：Least Frequently Used）
随机替换法
Notes: 最不经常使用法和随机替换法没讲
如果在放入的过程当中我们发现可以放入这个内存块的开始的位置都被占用了 ，没有位置可以存放 ，或者可以装入这个内存块 那么必须有一个Cache当中的块被替换出来 一是我们需要的这个内存块能够装入到Cache，那这就是替换算法，也就是选择哪一个Cache块从开始当中退出。
一种办法叫先进先出，这种办法认为最先被放入到开始当中的那个块 它的内容cpu已经用完了，或者是在不久的将来不会再利用这个块的相应的信息， 所以可以让这个块被替换出去
这个算法呢实际上是有问题的 我给大家举一个例子：书、床头书、书柜~
第二种方法 叫做近期最少使用算法，实际上 我们替换出去的那个块， 我们希望这个块是cpu不再用的块， 或者是在Cache块当中，所有的Cache块，cpu需要读取这个块的内容，或者像这个块，写入时间 从现在开始到读写那个时刻 这个时间段最长的那个块， 我们希望它被替换出去
那么最近最少使用算法 ：他是认为在最近的一段时间里面我们使用的最少的那个块， 那么将来我们可能就不用了， 或者是即使用也需要很长很长的时间 。所以这种办法比较好的体现了程序的局部性原理， 应用也是比较广的

## Slide 135: 6.3高速缓冲存储器——缓存替换算法
先进先出法（FIFO：First In First Out）
  当Cache占满时，它总是选择最早调入Cache的字块进行替换。
  优点：先进先出法容易实现、开销小，不需要记录Cache中各字块的使用情况。
  缺陷：没有基于访存的局部性原理，不能提高Cache的命中率。
Notes: 后续需要搜集新的图片
最后我们为大家简要介绍4种缓存替换算法。
如果我们采用全相联映射，当Cache占满时，我们需要使用替换算法从Cache中移除一块旧缓存块，为新的主存字块腾出空间。
如果我们采用组相连映射，当每一个组占满时，我们需要使用替换算法从该组中移除一块旧缓存块，为新的主存字块腾出空间。

## Slide 136: 6.3高速缓冲存储器——缓存替换算法
近期最少使用法（LRU：Least Recently Used）
  当Cache占满时，选择近期用得最少的字块进行替换。
  近期最少使用法需要随时记录Cache中各个缓存块的使用情况（记录从上一次使用到此刻的时间），并将间隔时间最长的缓存块替换掉，实现较为复杂。
  近期最少使用法的平均命中率比先进先出法要高。
Notes: LRU具体的实现方法同学们将在《操作系统》课程中学习到，这里我们不涉及。

## Slide 137: 6.3高速缓冲存储器——缓存替换算法
最不经常使用法（LFU：Least Frequently Used）
  最不经常使用法的思路与近期最少使用法类似，当Cache占满时，选择最不经常使用的字块进行替换。
  最不经常使用法也需要随时记录Cache中各个缓存块的使用情况（记录一定时间内每个缓存块被访问的次数），并将访问次数最少的缓存块替换掉，实现也较为复杂。
  最不经常使用法的平均命中率比先进先出法要高。

## Slide 138: 6.3高速缓冲存储器——缓存替换算法
随机替换法
  当Cache占满时，随机选择一个缓存块替换。
  实现简单，但是也没有考虑程序访问的局部性原理，无法提高Cache的命中率。

## Slide 139: 6.3 高速缓冲存储器——小结
实际应用：块设备缓存、硬盘缓存、web cache...
某一 主存块 只能固定 映射到 某一 缓存块
直接映射
全相联映射
组相联映射
某一 主存块 能 映射到 任一 缓存块
某一 主存块只能映射某一缓存组中的任一块
不灵活
成本高
Notes: 后续需要搜集新的图片

## Slide 140: 第六章 存储器
6.1 存储器概述
6.2 主存储器
6.3 高速缓冲存储器
6.4 虚拟存储器
6.5 辅助存储器

## Slide 141: 虚拟存储器思想的提出
主存容量限制带来的诸多不便
  用户编写程序必须考虑主存容量的限制
  多道程序设计的道数受到限制
  用户编程行为分析
  全面考虑各种情况，执行时有互斥性
  顺序性和循环性等空间局部性行为
  某一阶段执行的时间局部性行为
  因此可以考虑部分调入进程内容
Notes: https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=15213747516549298544

## Slide 142: 虚拟存储器的基本思想
存储管理把进程全部信息放在辅存中，执行时先将其中一部分装入主存，以后根据执行行为随用随调入
如果主存中没有足够的空间，存储管理需要根据执行行为把主存中暂时不用的信息调出到辅存上去
虚拟存储采用与Cache类似原理，提高速度，降低成本
利用程序局部性，使存储系统的性能接近于高速存储器；价格接近于低速存储器，并扩充主存容量

## Slide 143: 虚拟存储器的实现思路
需要建立与自动管理两个地址空间
（辅存）虚拟地址空间容纳进程装入
（主存）实际地址空间承载进程执行
对于用户，计算机系统具有一个容量大得多得主存空间，即虚拟存储器，虚存空间是靠辅存（磁盘）来支持的
虚拟存储器是一种地址空间扩展技术，通常意义上对用户编程是透明的，除非用户需要进行高性能的程序设计。

## Slide 144: 虚拟存储器
实地址计算机系统
  CPU给出的地址直接访问物理内存
  大多数Cray计算机、早期PC、大多数嵌入式系统
CPU
0:
1:
N-1:
Memory
Physical
Addresses
Notes: 克雷先生于 1972 年成立了 Cray Research，Cray Research 最初的任务是制造业界最快的计算机并引领大规模科学计算。

## Slide 145: 虚拟存储器
虚地址计算机系统
  CPU给出的地址需要虚实变换
    通过地址映射与转换机构以及操作系统维护的页表将虚拟地址转换为物理地址
  工作站、服务器、现代PC
CPU
0:
1:
N-1:
Memory
0:
1:
P-1:
Page Table
Virtual
Addresses
Physical
Addresses
Part Disk
虚页号 | 页内偏移
实页号 | 页内偏移
虚地址：
实地址：
页：虚拟存储器中的存储单元，默认大小为4KB，因此需要12位页内偏移地址。对于4GB的虚拟存储器，页表项有4GB/4KB=
2
9
Notes: P应该大于N？？
另外，这里的默认大小4KB指的是 每个块如0 1 2 等是4KB么？ 还是一整个page table是4KB？？

## Slide 146: 虚拟存储器
页式虚拟存储器：以页（page）为逻辑结构划分信息传送单位的虚拟存储器
页 vs 块
第0块
第0页
第1页
…
第n-1页
…
…
…
虚拟空间
…
…
…
0页
1
…
N-1
主存空间
磁盘
部分磁盘
32位计算机，虚拟地址空间4GB，若内存空间1GB、页大小4KB。
虚拟空间总共有：4GB/4KB=。
主存空间总共有：1GB/4KB= 。
虚拟地址空间为辅存（磁盘）的部分空间，进程执行的代码和数据都放在辅存中，仅有需要执行的一部分被放入主存。
Notes: 虚拟存储的原理和Cache的工作原理相同，但是由于历史原因导致它们使用的术语不同。虚拟存储块被称为页，没有命中被称为页失效。

## Slide 147: 虚拟存储器
Linux
  交换分区swap
Windows
  页面文件

## Slide 148: 虚拟存储器：页表结构
Page Table(页表，查找表)：一张保存虚拟页号和物理页号对应关系的查找表。常驻内存
虚拟地址物理地址（页命中/未命中(缺页)）
VA：Virtual Address PA：Physical Address
MMU：Memory Mangement Unit
Page Table Entry：PTE 页表项
Virtual Page Number：VPN，虚拟页号
Physical Page Number：PPN，物理页号
以32位计算机，虚拟地址空间4GB，
内存空间1GB，页大小4KB为例：
页表大小？ 4GB/4KB=页表项，每一个32位（实页号+有效位等）。
页表存放哪里？主存中，占用主存* =32Mb=4MB的空间。
页表有多少个？1个或多个（多级页表），每个进程都有一张完整的页表。
Notes: 注意OS真正实现的时候页表valid=1，表示地址是磁盘地址，valid=0，表示缺页，没有虚线所指的磁盘地址，那只是个示意。
实际实现的时候如果valid=0，mmu产生异常信号（将CPU中某个特殊寄存器对应位置1），OS会触发进入异常处理程序调页，当前指令因缺页提前结束（取指令未完成，执行指令未完成），PC++的动作不能做。异常处理程序会将缺页指令所在的进程挂起，get_free_page从物理内存申请一个新的页，然后根据当前进程对应的执行文件信息去磁盘上读取对应的页（调页），调页完成后要更新页表，并将挂起的进程设置为就绪状态。

## Slide 149: 虚实地址转换中存在的问题
页式虚拟存储器的访问流程（页面命中）
Cache
Memory
(页表)
5)数据
CPU
1) VA
3)PTE
4)PA
2)PTEA
处理器
MMU
处理器生成一个虚拟地址，传送给MMU（Memory Mangement Unit）
MMU利用页表基址寄存器PTBR和虚页号生成页表项地址PTEA，访问存放在Cache/主存中的页表，请求与虚拟页号对应的页表项PTE
Cache/主存向MMU返回页表项PTE，以构成访问信息的物理地址PA
若返回的PTE中有效位为1，则MMU利用返回的PTE构造物理地址PA，并利用构造出的物理地址PA访问Cache/主存
Cache/主存返回所请求的数据给CPU
需要访问主存
Notes: 为了实现虚实地址的转换，设置了一个MMU，配合页表来实现转换。
1）首选CPU基于一个虚拟地址VA来访问MMU，MMU与CPU在同一个芯片上。
2）由本次虚地址中剥离出来的“虚页号”与MMU当中的页表寄存器的值进行编译
Cache会访问主存中常用的数据，因此页表的部分数据块也会作为常用的热数据调度到Cache

## Slide 150: 虚实地址转换中存在的问题
页式虚拟存储器的访问流程（页面缺失）
虚实地址转换访问主存
从磁盘调入缺失页访问主存
缺页异常处理后再次进行虚实地址转换将再次访问主存
5)调出页
6)调入页
MMU
处理器
CPU
磁盘
Cache
Memory
(页表)
缺页异常处理程序
4)异常
1)VA
7)返回产生缺页异常的进程
2)PTEA
3)PTE
若PTE中有效位为0，即访问页不在主存，MMU触发一次“异常”，调用操作系统内核中的缺页异常处理程序
如果主存页满，则需要根据替换算法
确定换出页，如果换出页修改位为1，则把该页换出到磁盘，否则丢弃
缺页处理程序从磁盘中调入新的页，并更新存储器中的页表项PTE。
缺页处理程序返回原来的进程，驱使引起缺页的指令重新启动，本次执行不再缺页
Notes: 在虚拟存储器中，如果发生缺页，会大大增加主存的访问次数，对CPU高速运行的影响将会增大。
不管命中还是未命中，由于采用了虚拟存储技术，都导致了存储系统访问性能的下降，都会对处理器的高速特性带来损失。所以引入了下一页的TLB

## Slide 151: 虚拟存储器
缺页 Page Faults
  页表指示虚拟地址不在内存中
    操作系统负责将数据从磁盘迁移到内存中
    当前进程挂起
    操作系统负责所有的替换策略
    唤醒挂起进程
CPU
Memory
Page Table
Virtual
Addresses
Physical
Addresses
Before fault
Part Disk
CPU
Memory
Page Table
Virtual
Addresses
Physical
Addresses
After fault
Part Disk
Notes: 动画顺序需要考虑

## Slide 152: 虚拟存储器
页式虚拟存储器结构
＋
物理页号 PPN
页内偏移 PPO
实存地址 PA
主存中的页表
主存页面号
56
445
666
1
1
0
1
0
0
0
V
PTEA
页表项地址
页表基地址寄存器 PTBR
虚拟地址 VA
虚拟页号（VPN）
页内偏移（VPO）

## Slide 153: 例子
在下表所示的页式虚拟存储页表中，假定页面大小为1024B，求对应于虚拟地址2050和3080的主存地址(10进制)。（最大物理空间为64KB）
  (2050)10 = 2048 + 2 = (10 0000000010)2
  虚页号为 2 ,查页表可得到物理页号为
  000111,则对应的物理地址为:
  000111 0000000010
  (3080)10 = 2048 + 1024 + 8 = (11 0000001000) 2
  虚页号为3,查页表可知物理页号 缺失，虚页号3对应的页无效
0 | 1 | 000010
1 | 1 | 000110
2 | 1 | 000111
3 | 0 | 000100
.. | . | ..........
页表
Notes: 页面大小为1024B，则页内偏移10位

## Slide 154: 页式管理
信息交换的单位是定长的页
主存与外存均划分成等长的页面
便于维护，便于生成页表，类似于cache的块表
不容易产生碎块，存储空间浪费小
页不是独立的实体，处理、保护和共享不方便

## Slide 155: 段式管理
段的分界与程序的自然分界相对应，段长不固定，因程序而异
段的独立性—易于编译、管理、修改和维护，也便于多道程序共享
各段的长度不同，给主存的分配带来麻烦
段式管理容易产生碎块，浪费主存空间
Notes: 简单讲一下段长不固定，以后OS会详细讲解。

## Slide 156: 段页式管理
程序按模块分段
段再分成长度固定的页
程序调入调出按页面来进行
程序共享保护按段进行
兼备段式，页式管理的优点
在地址映像中需要多次查表
Notes: 简单讲一下段和页折中，以后OS会详细讲解。

## Slide 157: TLB——快表提高页式管理速度
页表存放在主存，虚存空间即使命中也须先查页表，再访问主存，两次访存才能取出数据，速度慢
为提高页表查找速度，采用Cache的方法，引入一个体积小的快表，存放页表中经常被访问的表项
TLB(Translation Lookaside Buffer，地址转换后备缓冲器)：快表，页表缓冲
CPU寻址时，使用虚拟地址，优先在TLB中寻址，TLB负责将虚拟内存地址翻译成实际的物理内存地址，从而可加速主存和辅存间访问速度

## Slide 158: TLB
为实现对TLB的快速访问，类似于Cache中的映射方法，对来自于CPU的虚页号进行逻辑划分，得到相应的标识和数据。标识中存放的是虚地址的一部分，而数据部分中存放物理页号、存储保护信息以及其他一些辅助信息。
CPU寻址时，使用虚拟地址,优先在TLB中进行寻址，TLB负责将虚拟内存地址翻译成实际的物理内存地址。
Notes: 由于CPU首先接到的是由程序传来的虚拟内存地址，所以CPU必须先到物理内存中取页表，然后对应程序传来的虚拟页面号，在表里找到对应的物理页面 号，最后才能访问实际的物理内存地址，也就是说整个过程中CPU必须访问两次物理内存(实际上访问的次数更多)。因此，为了减少CPU访问物理内存的次 数，引入TLB。

## Slide 159: TLB虚实地址转换
采用TLB后，对虚拟地址进行二次划分，主要是把VPN划分为TLB Tag和TLB index，页内偏移地址不变。
当CPU传送一个新的虚拟地址后，从虚拟地址中划分出TLB Tag和TLB index，使用TLB index找到快表中对应的页表项，比较当前虚拟地址的TLB Tag和页表项中存储的TLB Tag是否相同。如果相同且有效位为1，则快表命中，直接基于页表项中存储的物理页号生成物理地址；否则，快表未命中，需要访问主存中的页表。
TLB中存放的是页表的子集，取决于TLB Index的位数。因此，不同的虚拟页可能会有相同的TLB Index，需要通过TLB Tag来区分。这类似于Cache的直接相连映射。
TLB中的页表项和主存中的页表项的差异在于多出了一个Tag标记，用于区分不同的虚拟页。

## Slide 160: TLB——经快慢表实现内部地址转换
物理页号
456
虚拟地址
虚拟页号
页内偏移
慢表
物理页号
页内偏移
物理地址
虚拟页号
快表（相联存储器）
物理页号
456
按内容及地址访问
按地址访问
快表中没有
Notes: 行距还需要调整，，

## Slide 161: TLB命中
MMU
TLB
CPU
处理器
1) VA
Cache
Memory
(页表)
2) VPN
3) PPN
4) PA
5) 数据
OS维护TLB
CPU生成虚拟地址，传送给MMU
MMU利用虚页号VPN查询TLB
如果TLB访问命中，即页表项在TLB中且相应的PTE中有效位为1，则TLB向MMU返回与VPN对应的物理页号PPN
MMU利用返回的PPN构造物理地址PA，利用PA访问Cache/主存
Cache/主存返回CPU请求的数据给CPU

## Slide 162: TLB缺失
TLB
CPU
处理器
MMU
1) VA
2) VPN
3)TLB
访问缺失
4) PTEA
7) 数据
OS维护TLB
6) PA
5) PTE
Cache
Memory
(页表)
MMU利用虚页号VPN查询TLB
如果TLB访问未命中，则MMU
返回TLB访问缺失信息
MMU利用页表基址寄存器PTBR和虚页号生成页表地址PTEA，访问存放在Cache/主存中的页表，请求与虚拟页号对应的页表项内容。
Cache/主存向MMU返回页表项PTE，构成所访问信息的物理地址PA
若返回的PTE中有效位为1，则需要更新TLB表，同时利用返回的PTE构造PA，并利用构造出的PA访问Cache/主存
Cache/主存返回CPU请求的数据给CPU
Notes: 行距还需要调整，，

## Slide 163: 虚拟地址物理地址流程
开始
TLB提供
PPN
No
命中
PTEA在
Cache命中
缺失
MMU生成VA的PTEA物理地址
PA=PPN+VPO
结束
Yes
Cache提供PTE
No
PTEA访问主存，获得PTE,
将PTE所在的块调入Cache
触发缺页异常程序OS负责调页，更新页表，TLB表
Yes
PTE缺页
TLB查找与Cache查找可以同步进行
TLB查找
(Key=VPN)
MMU接收到
虚拟地址VA
更新TLB表

## Slide 164: 虚拟存储器与Cache的相似之处
将程序中常用的部分驻留在高速存储器
  程序载入按需载入（不是全部载入）
  高速存储器分块或者分页（粒度问题）
  主存空间满，将不常用程序或数据淘汰或交换到辅存中
数据的换入换出由硬件或操作系统完成，对用户透明
利用程序局部性，使存储系统的性能接近于高速存储器；价格接近于低速存储器，并扩充主存容量
Notes: 主要讲 虚拟存储器的原理与Cache的基本原理是一样的。

## Slide 165: 虚拟存储器与Cache的差异
虚存用于扩大主存容量，Cache用于加速主存性能
虚存中未命中性能损失远大于Cache系统
  全相联提升命中率
  更大的交换单位页
  近似LRU算法 (CLOCK算法)
虚存由硬件和OS联合管理，Cache由硬件管理
Notes: 对虚拟存储器进行简单总结。

## Slide 166: 虚拟存储器小结
程序员在比实际主存大得多的逻辑地址空间中编程
程序执行时，按需载入代码和数据，无需全部载入
硬件将逻辑地址（虚拟地址）转化为物理地址（实地址）
缺页时，由操作系统进行主存和磁盘之间的信息交换
虚存机制由硬件与操作系统协作实现
  进程及进程上下文切换、存储器分配
  虚拟地址空间管理、缺页处理
  存储器保护
Notes: 对虚拟存储器进行简单总结。

## Slide 167: 存储层次结构

## Slide 168: 计算机各种延时示意图
洞悉系统、企业与云计算
https://blog.csdn.net/jizhu4873/article/details/84341884
Notes: 通过这个图，让同学们直观地感受到计算机性能优化的重要性。

## Slide 169
下列关于缺页处理的叙述中，错误的是（）
缺页是在地址转换时CPU检测到的一种异常
缺页处理由操作系统提供的缺页处理程序完成
缺页处理程序根据页故障地址从外存读入所缺失的页
缺页处理完成后回到发生缺页的指令的下一条指令执行
A
B
C
D
提交
单选题
1分
Notes: D应该是回到当前指令继续执行

## Slide 170
下列关于TLB和Cache的叙述中，错误的是（）
命中率都与程序局部性有关
缺失后都需要去访问主存
缺失处理都可以由硬件实现
都由DRAM存储器组成
A
B
C
D
提交
Cache由SRAM组成，TLB通常由相联存储器组成，也可由SRAM组成
单选题
1分
Notes: Cache由SRAM组成，TLB通常由相联存储器组成，也可由SRAM组成

## Slide 171: 第六章 存储器
6.1 存储器概述
6.2 主存储器
6.3 高速缓冲存储器
6.4 虚拟存储器
6.5 辅助存储器

## Slide 172: 6.5辅助存储器的主要类型
硬盘
U盘...
软盘
光盘
磁带

## Slide 173: 6.5辅助存储器——RAID
RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks）
（Redundant Array of Independent Disks)
UC Berkeley David A. Patterson, 1988
替代SLEDs（Single Large Expensive Disiks）
磁盘访问速度过慢
可靠性
多磁盘管理不方便
Notes: 一部分文章把RAID 解释为 Redundant Array of Inexpensive Disks，即廉价磁盘冗余阵列。那么，到底是Independent 还是Inexpensive呢？ 说到这里，我们要看一看RAID的历史了。
1988年，由加州大学Berkeley 分校的David A. Patterson等人在原有技术的基础上进行了扩充，提出几种新的磁盘组织方式，目的是用多个用于个人电脑上的廉价磁盘替代当时数据中心系统普遍采用的价格昂贵的SLEDs磁盘（Single Large Expensive Disks）。根据这一目的，David A. Patterson 等人首次使用了Redundant Array of Inexpensive Disks这一名称。RAID被提出后，引起了人们的极大兴趣，并获得了成功。
但是随着存储技术的发展，SLEDs磁盘已经成为过去。现在普遍采用的磁盘在价格和性能上相差不多，因此如果再用廉价（Inexpensive）来形容组成RAID的磁盘就不合适了。 为了适应技术的发展，委员会开始普遍把RAID解释为Redundant Array of Independent Disks。

## Slide 174: 6.5辅助存储器——RAID的核心技术
  将数据条带化后存放在不同磁盘上，通过多磁盘的并行操作提高磁盘系统的读写速率
  使用基于异或运算为基础的校验恢复损坏的数据
1 ⊕0 = 1
1 ⊕1 = 0
0 ⊕1 = 1
0 ⊕0 = 0
1 = 0 ⊕1
1 = 1 ⊕0
0 = 1 ⊕1
0 = 0 ⊕0

## Slide 175: 6.5辅助存储器——RAID 0
3.常见的几种RAID技术
    RAID 0
    数据以条带方式均匀分散在各磁盘

## Slide 176: 6.5辅助存储器——RAID 1
RAID 1 镜像磁盘阵列
    数据采用镜像的冗余方式，同一数据有多份拷贝

## Slide 177: 6.5辅助存储器——RAID 2
RAID 2，纠错海明码磁盘阵列。
磁盘驱动器组中的第一个、第二个、第四个……第2n个磁盘驱动器是专门的校验盘，用于校验和纠错，其余的用于存放数据。
使用的磁盘驱动器越多，校验盘在其中占的百分比越少
RAID 2对大数据量的输入输出有很高的性能，但少量数据的输入输出时性能不好。RAID 2很少实际使用。

## Slide 178: 6.5辅助存储器——RAID 3/4
RAID 3/4 奇校验或偶校验的磁盘阵列。
数据按 位/条带 并行传输到多个磁盘上，同时奇偶校验数据存放到专用校验盘上。

## Slide 179: 6.5辅助存储器——RAID 5
RAID 5 奇校验或偶校验的磁盘阵列
数据按条带分布在不同磁盘上，校验信息被均匀分散到各磁盘上

## Slide 180: 6.5辅助存储器——RAID 1 0
RAID 1 0
    结合RAID 1和 RAID 0 ,先镜像，再条带化

## Slide 181: 6.5辅助存储器——RAID0 1
RAID 0 1
结合RAID 0和 RAID 1 ,先条带化，再镜像

## Slide 182: 6.5辅助存储器——RAID的实现方式
软件RAID
依赖于主机CPU完成，没有第三方的控制处理器和I/O芯片
硬件RAID
专用RAID控制处理器和I/O芯片处理RAID任务，不占CPU

## Slide 183: RAID技术小结
RAID级别 | RAID0 | RAID1 | RAID3 | RAID5 | RAID1 0
容错性 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有
冗余类型 | 无 | 镜像 | 奇偶校验 | 奇偶校验 | 镜像
备盘 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有
读性能 | 高 | 低 | 高 | 高 | 中间
随机写性能 | 高 | 低 | 最低 | 低 | 中间
连续写性能 | 高 | 低 | 低 | 低 | 中间
需要的磁盘数 | 2个或更多 | 2个或2N个 | 3个或更多 | 3个或更多 | 4个或2N (N>2)
可用容量 | 总的磁盘容量 | 磁盘容量的50% | 磁盘容量的(N-1) /N | 磁盘容量的(N-1) /N | 磁盘容量的50%

## Slide 184: 第六章 存储器
6.1 存储器概述
6.2 主存储器
6.3 高速缓冲存储器
6.4 虚拟存储器
6.5 辅助存储器