## Slide 1
计算机组成原理
重点难点

## Slide 2: 课程概貌（40学时授课+16学时实验）
  前序课程
  C语言程序设计
  数字逻辑设计（+Verilog HDL）
主要内容
  基本部件的结构和组织方式
  基本运算的操作原理
  基于RISC-V的CPU设计
概论
计算机的运算方法
RISC-V汇编及其指令系统
处理器（CPU）设计
流水线处理器
存储器
总线、输入输出系统
Notes: 计算机组成原理是计算机科学与技术专业本科教学中的一门重要技术基础课，在计算机科学与技术专业的教学计划中占有重要地位和作用。学习本课程旨在使学生系统地理解计算机硬件系统的组织结构和工作原理，掌握计算机硬件系统的基本分析与设计方法，建立计算机系统的整体概念。为进一步学习计算机设计与实践、接口技术、嵌入式系统、计算机体系结构、操作系统、计算机网络等后续课程；为全面培养学生计算机软硬件系统认知能力、面向问题求解能力、系统开发与调试能力，以及设计与创新能力奠定良好的基础。
课程基本要求
⑴ 掌握计算机内部的各种信息编码、基本运算的操作原理、基本部件的构造和组织方式，建立一个完整的整机概念；
⑵ 深刻理解计算机各子系统之间的相互联系以及各自在计算机整机中的地位和作用；
⑶ 掌握部件和单元电路的设计方法。
2）实验基本要求
⑴ 实现存储器容量的扩充；
⑵ 设计并实现计算机系统的基本输入/输出过程；
⑶ 根据不同的控制信号实现运算器的不同运算；
⑷ 用微程序设计方法设计指定的机器指令所对应的微指令码。

## Slide 3: 第1章 概论
1.1 计算机发展历史
1.2 计算机体系结构中的7个伟大思想
1.3 计算机层次结构
1.4 计算机性能指标

## Slide 4: 电子计算机发展历程
 | 第一代 | 第二代 | 第三代 | 第四代
年代 | 1946~ | 1958~ | 1965~ | 1971~
基础器件 | 电子管 | 晶体管 | 集成电路 | 超大规模集成电路
运算速度 | 几千~几万次/s | 几万~几万次/s | 几十万~几百万次/s | MIPS->GIPS->TIPS
存储器 | 水银延迟线、磁鼓、纸带、卡片 | 磁芯 磁盘、磁带 | 半导体 磁盘 | 半导体 磁盘
特征 | 机器语言 汇编语言 | 算法语言 FORTRAN、ALGOL-60、COBOL 操作系统 | 软件技术、 外设发展迅速 小型计算机 | 微型计算机 多机处理/网络化
速度越来越快、 体积越来越小、 成本越来越低、 功耗越来越低

## Slide 5: 计算机体系结构中的7个伟大思想
1）使用抽象简化设计
2）加速经常性事件
3）通过并行提高性能
4）通过流水线提高性能
5）通过预测提高性能
6）存储层次
7）通过冗余提高可靠性
Notes: 2学时到这里。

## Slide 6: 冯·诺依曼架构计算机的特点
计算机由五大部件组成
指令和数据以同等地位存于存储器，可按地址寻访
指令和数据用二进制表示
指令由操作码和地址码组成
存储程序
  指令在存储器中按照顺序存放，通常是按顺序执行，特定条件下可以根据条件改变执行顺序。
以运算器为中心

## Slide 7: 以存储器为中心的计算机硬件示意图
程序
存储器
输出设备
输入设备
运算器
控制器
数据
结果
计算

## Slide 8: 冯诺依曼架构 vs. 哈佛架构
Notes: https://blog.csdn.net/do2jiang/article/details/4545690?spm=1001.2101.3001.6650.4&utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7ERate-4.pc_relevant_paycolumn_v3&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7ERate-4.pc_relevant_paycolumn_v3&utm_relevant_index=9
体系结构与采用的独立与否的总线无关，与指令空间和数据空间的分开独立与否有关。51单片机虽然数据指令存储区是分开的，但总线是分时复用得，所以属于改进型的哈佛结构。ARM9虽然是哈佛结构，但是之前的版本(例如ARM7)也还是冯·诺依曼结构。早期的X86能迅速占有市场，一条很重要的原因，正是靠了冯·诺依曼这种实现简单，成本低的总线结构。现在的处理器虽然外部总线上看是诺依曼结构的，但是由于内部CACHE的存在，因此实际上内部来看已经 类似 改进型哈佛结构的了。至于优缺点，哈佛结构就是复杂，对外围设备的连接与处理要求高，十分不适合外围存储器的扩展。所以早期通用CPU难以采用这种结构。而单片机，由于内部集成了所需的存储器，所以采用哈佛结构也未尝不可。现在的处理器，依托CACHE的存在，已经很好的将二者统一起来了。

## Slide 9: 哈佛架构和冯诺·依曼架构的区别
程序空间和数据空间是否是一体的?
  冯·诺依曼结构数据空间和程序空间不分开
  哈佛结构数据空间和程序空间是分开的，允许同时取指和取操作数，从而大大提高了运算能力。
早期大多采用冯·诺依曼结构，典型代表是X86。
改进型哈佛架构（数据、指令分开，且总线复用），典型代表是DSP和ARM。
现在的处理器虽然外部总线上看是冯·诺依曼结构的，但是由于内部CACHE的存在，实际上内部来看已经类似改进型哈佛结构。

## Slide 10: 计算机硬件的主要指标
时间指标
  主频、时钟周期
  CPI、IPC
  MIPS、MFLOPS
  CPU执行时间、响应时间、吞吐率
非时间指标
  机器字长
  总线宽度
  主存容量、存储带宽
  CPU内核数
Notes: CPU的外频是其外部时钟频率，CPU与周边设备传输数据的频率，是系统总线的工作频率，由电脑主板提供，单位也是MHz。目前主流CPU的外频大多为66MHz与100MHz。
CPU的倍频是输出信号频率是输入信号频率的整数倍称，故也叫倍频系数，它是没有单位的。倍频右以从1.5X一直到10X以上，以0.5为一个间隔单位。

## Slide 11: 第二章 计算机的运算方法
2.1 计算机中数的表示
2.2 定点运算
2.3 浮点运算

## Slide 12: 2.1 计算机中数的表示
计算机中数的表示
  无符号数和有符号数
  机器数与真值；原码/补码/反码/移码表示法
  定点表示和浮点表示
  IEEE 754标准
  算数移位与逻辑移位
Notes: 介绍数据在计算机中的表示，也就是计算机底层是如何来识别、存储数据和数据的计算的。这一部分对应的是“唐书”教材的第6.1和6.2节。
首先，我们来看一下，实际的无符号数和有符号数，在计算机当中是如何存储的。

## Slide 13: 三种机器数的小结
最高位为符号位，书写上用“,”（整数）或“.”（小数）将数值部分和符号位隔开
对于正数：符号位为0，原码 = 补码 = 反码
对于负数：补码<——>原码的方法：
  除符号位外，每位取反，末位加 1
  自右向左从最先遇到的1左边开始，每位取反(符号位除外)
对于负数：补码=反码+1
反码=原码按位取反（符号位除外）
Notes: 127+1=-128说明什么【补码都是按位+，而且符号位参与运算？】？
补码-128 取反+1 首位为什么不丢掉？
比如-1+2，而且可以用计算器在byte字节计算，高位的进位会丢掉~

## Slide 14: *例：已知小数[y]补，求[-y]补
设[y]补 = y0. y1 y2 ... yn，根据符号位y0为0或1分开讨论
<Ⅰ> [y]补 = 0. y1 y2 yn
…
[ y]原= 0. y1 y2 yn
…
y = — 0. y1 y2 yn
…
[-y]补 = 1+(y1 y2 yn + 2-n)
…
<Ⅱ> [ y]补 = 1. y1 y2 yn
…
[ y]原 = 1+(0. y1 y2 yn + 2-n)
…
y = —(0. y1 y2 yn + 2-n）
…
y = 0. y1 y2 yn + 2-n
…
[ y]补 = 0. y1 y2 yn + 2-n
…
[y]补连同符号位在内，每位取反，末位加 1，即得[-y]补
观察发现 [-y]补+ [y]补 =2 -> 0 (mod 2) [-y]补= -[y]补
[ - y]补 = 1.y1 y2 yn + 2-n
…
Notes: 常用！
补码：原码表示后，除符号位之外，按位取反，末尾加1，所以把表示负数的符号位1（红色字体）单独写出来，与余下部分相加

## Slide 15: *例：已知整数[X]补，求[-X]补
设[X]补 = Xn,Xn-1...X1X0，根据符号位Xn为0或1分开讨论
<Ⅰ> [X]补 = 0, Xn-1Xn-2...X1X0
X原 = 0, Xn-1Xn-2...X1X0
[-X]原 = 1, Xn-1Xn-2...X1X0
[X]补连同符号位在内，每位取反，末位加 1，即得[-X]补
观察发现 [-X]补+ [X]补 =2n+1 -> 0 (mod 2n+1) [-X]补= - [X]补
[-X]补 = 0, (Xn-1Xn-2...X1X0 + 1)
<ⅠI> [X]补 = 1, Xn-1Xn-2...X1X0
X原 = 1, (Xn-1Xn-2...X1X0+ 1)
[-X]原 = 0, (Xn-1Xn-2...X1X0+ 1)
[-X]补 = 1, (Xn-1Xn-2...X1X0 + 1)
Notes: 常用！
补码：原码表示后，除符号位之外，按位取反，末尾加1，所以把表示负数的符号位1（红色字体）单独写出来，与余下部分相加

## Slide 16: 例：机器数的真值
设机器数字长为8位(其中1位为符号位);对于整数，当其分别代表无符号数、原码、补码和反码时，对应的真值范围各为多少？
00000000
00000001
00000010
…
01111111
10000000
10000001
11111101
11111110
11111111
…
128
129
-0
-1
-128
-127
-127
-126
二进制代码
无符号数
对应的真值
原码对应
的真值
补码对应
的真值
反码对应
的真值
0
1
2
127
…
253
254
255
…
-125
-126
-127
…
-3
-2
-1
…
-2
-1
-0
…
+0
+1
+2
+127
…
+0
+1
+2
+127
…
+0
+1
+2
+127
…
+0
Notes: 首先是一个负数，然后除符号位外，按位取反+1，就是-128
从真值的绝对值与补数（0000000）的绝对值之和为模长（128）也能得到

## Slide 17: 真值、补码和移码的对照表
- 1 0 0 0 0 0
- 1 1 1 1 1
- 1 1 1 1 0
- 0 0 0 0 1
± 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 1
+ 0 0 0 1 0
+ 1 1 1 1 0
+ 1 1 1 1 1
…
…
真值 x ( n = 5 )
[x]补
[x]移
[x] 移对应的
十进制整数
…
…
0
1
2
31
32
33
34
62
63
…
…
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
0 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0
1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1
…
…
0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0
- 1 0 0 0 0 0
± 0 0 0 0 0
+ 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0

## Slide 18: 定点表示
小数点按约定方式标出
Sf S1S2 Sn
…
数符
数值部分
小数点位置
Sf S1S2 Sn
…
数符
数值部分
小数点位置
定点机
小数定点机
整数定点机
原码
补码
反码
–(1 – 2-n) ~ +(1 – 2-n)
–(2n – 1) ~ +( 2n – 1)
– 1 ~ +(1 – 2-n)
– 2n ~ +( 2n – 1)
–(1 – 2-n) ~ +(1 – 2-n)
–(2n – 1) ~ +( 2n – 1)
Notes: 在计算机中，没有专门的寄存器或设备来表示小数点。这个小数点是计算机体系结构的设计人员在设计的时候“约定”的

## Slide 19: 浮点表示
N = S ×r j
浮点数的一般形式
S 尾数
j 阶码
r 基数（基值）
计算机中 r 取 2、4、8、16 等
当 r = 2
N = 11.0101
= 0.110101×210
= 1.10101×21
= 1101.01×2-10
= 0.00110101×2100
计算机中 S 小数、可正可负
j 整数、可正可负
规格化数
二进制表示
Notes: 高中阶段学过科学计数法，r取10.
为什么要引入浮点表示？
浮点数该怎么表示？
在定点机里面要处理小数的话，需要程序员自己对计算结果进行校正
通用大型计算机大多采用浮点数，或同时采用定、浮点数

## Slide 20: 浮点数的表示形式
Sf 代表浮点数的符号
n 尾数数值位数，反映浮点数的精度
m 阶码数值位数，反映浮点数的表示范围
jf 和 m 共同表示小数点的实际位置
jf j1 j2 jm Sf S1 S2 Sn
…
…
j 阶码
S 尾数
阶符
数符
阶码的数值部分
尾数的数值部分
小数点位置
Notes: 数值部分按照原码处理。

## Slide 21: 浮点数的表示范围（真值）
–2( 2m–1)×( 1 – 2–n)
–2–( 2m–1)×2–n
2( 2m–1)×( 1 – 2–n)
2–( 2m–1)×2–n
最小负数
最大负数
最大正数
最小正数
负数区
正数区
下溢
0
上溢
上溢
–215 ×( 1 – 2-10)
–2-15 ×2-10
215 ×( 1 – 2-10)
设 m = 4
n =10
上溢 阶码 > 最大阶码
下溢 阶码 < 最小阶码 按 机器零 处理
2-15 ×2-10
Notes: 用有限的数据来表示无限多的实数。
应该调整动画次序，从最大正数讲起，知道正数，然后负数范围直接加负号就行了
最小的负数， 尾数全1，即-（1-2的-n）；解码为正的全0。 尾数和阶码都越大越好
这里并不是规格化的范围

## Slide 22: 二进制数规格化
(1) 规格化数的定义
(2) 规格化数的判断
r = 2 ≤ |S| ＜1
1
2
S＞0
真值
原码
补码
反码
规格化形式
S＜ 0
规格化形式
真值
原码
补码
反码
0.1×× ×
…
0.1×× ×
…
0.1×× ×
…
0.1×× ×
…
原码 不论正数、负数，第一数位为1
补码 符号位和第 1 数位不同
– 0.1×× ×
…
1.1×× ×
…
1.0×× ×
…
1.0×× ×
…

## Slide 23: 二进制数规格化的特例
S = – = – 0.100 0
1
2
…
1
2
∴ [– ]补 按照定义是规格化数，而机器判断不是规格化数
S = – 1
∴ [–1]补 按照定义不是规格化数，而机器判断是规格化数
[S]原 = 1 . 1 0 0 0
…
[S]补 = 1 . 1 0 0 0
…
[S]补 = 1 . 0 0 0 0
…

## Slide 24: 例：写出真值所对应的浮点数补码表示
设 n =10（十进制数），m = 4，阶符、数符各取1位。
负数区
正数区
下溢
0
上溢
上溢
–2( 2m–1)×( 1 – 2–n)
2( 2m–1)×(1 – 2–n)
2–( 2m–1)×2–n
最小负数
最大正数
最小正数
–2–( 2m–1)×2–n
最大负数
解：
真值
最大正数
最小正数
最大负数
最小负数
215×(1 – 2–10)
2–15× 2–10
–2–15× 2–10
–215×(1 – 2–10)
0,1111; 0.1111111111
1,0001; 0.0000000001
1,0001; 1.1111111111
0,1111; 1.0000000001
补码
Notes: 已知条件是按照真值给的范围，要求转换为补码表示。

## Slide 25: 补码表示的浮点数范围
设机器数为补码，尾数为 规格化形式，并假设阶符取 2 位，阶码数值位为7位，数符取2位，尾数数值位取n位，则该 补码 在数轴上的表示为：
上溢
下溢
上溢
对应
负浮点数
对应
正浮点数
00,1111111;11.00 0
…
00,1111111;00.11 1
…
11,0000000;11.011 1
…
11,0000000;00.100 0
…
2127×(–1)
– 2-128×(2-1+ 2-n)
2-128×2-1
2127×(1–2-n)
最小负数
最大负数
最小正数
最大正数
0
阶码
01, ××···×
阶码
01, ××···×
阶码 10, ××···×
按机器零处理

## Slide 26: 机器零
当浮点数尾数为 0 时，不论其阶码为何值，按机器零处理
当浮点数阶码小于它所采用的机器数表示的最小数时，不论尾数为何值，按机器零处理。
如 m = 4 n = 10
当阶码用移码，尾数用补码表示时，机器零为
0, 0 0 0 0；0. 0 0 0
…
或（阶码 < -16）； ×.×× ×
…
×, × × × ×； 0. 0 0 0
…
有利于机器中“ 判 0 ” 电路的实现
当阶码和尾数都用补码表示时，机器零为

## Slide 27: IEEE 754浮点数标准
单精度（32-bit)
双精度（64-bit）
63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51~0
s | 11位指数（无符号数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52位尾数（无符号数）
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 ~ 0
s | 8位指数（无符号数） |  |  |  |  |  |  |  | 23位尾数（无符号数）

## Slide 28: IEEE 754浮点数：单精度为例
指数 | 尾数 | 表示对象 | 换算方法
0 | 0 | 0 | 规定 （符号位不同，存在+0.0和-0.0)
0 | 非0 | 正负非规格化数 | 正负非规格化数 = (-1)S * (尾数2) * 2(0 - 126) （S代表符号位，1为负数，0为正数）
[1: 254] | 任意 | 正负浮点数 | 正负浮点数 = (-1)S * (1 + 尾数2) * 2(指数 - 127)
255 | 0 | 正负无穷 (inf) | 规定
255 | 非零 | NaN | 规定
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16
s | 8位指数（无符号数） |  |  |  |  |  |  |  | 23位尾数（无符号数） |  |  |  |  |  | 
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
23位尾数（无符号数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: 思考题：IEEE 754（规格化）浮点数，在数轴上分布是否均匀？
不均匀！相邻两个指数（n，n+1）间表达的数相同，2尾数位数个数；相同指数情况下，分布是均匀的，间隔为2-尾数位数*2n=2（n-尾数位数）

## Slide 29: 算术移位规则
1
右移 补 1
左移 补 0
0
反 码
补 码
原 码
负数
0
原码、补码、反码
正数
符号位不变
机器数的移位 与 真值移位 一致
空位补？
机器数表示
真值
y = -0. y1 y2 yn100…00
…
[y]原= 1. y1 y2 yn100…00
…
[y]补= [y]反 的末位+1
= 1. y1 y2 … yn 100…00
[y]反= 1. y1 y2 yn 011…11
…
y = 0. y1 y2 yn100…00
…
右移1位：1. 0 y1 y2 yn100…0
…
左移1位：1. y2y3 yn100…000
…
Notes: 第一条，移位的规则，符号位不能变~~~
第二条，移位后，机器数与真值一致
左移和右移的过程中，该怎么填补空位？从简单的开始，先从正数讲起，然后原码、反码、补码。
右侧给的是例子，辅助说明算术移位规则。
由于负数的反码，除符号位外，其他各位都与原码相反，因此反码移位的话，左右都添加的数也应与原码相反，为1
补码的规则是除符号位外，原码的每位取反，末位+1
为了保持与原码添加数的规则一致，我们左移填0右移添1
例如：8位补码，表示的最小负整数-128位10000000，右移1为位相当于除2，-64=11000000...，如果空位补0，右移-128后，还是-128。

## Slide 30: 算术移位和逻辑移位的区别
算术移位：有符号数的移位
逻辑移位：无符号数的移位
逻辑左移
逻辑右移
低位添 0，高位丢弃
高位添 0，低位丢弃
例：补码表示的机器数 10110010 10110010
逻辑左移
01100100
逻辑右移
01011001
算术左移
算术右移
11100100
11011001
0
0

## Slide 31: 算术移位的硬件实现
符号位 数值位
a 真值为正
b 负数的原码
c负数的补码
d 负数的反码
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
丢 1
丢 1
出错
影响精度
出错
影响精度
正确
影响精度
正确
正确
0
移位寄存器
Notes: 数字逻辑中讲过移位寄存器。
可以看出，左移补码的正数和负数，逻辑电路是相同的；右移补码也类似。其他的机器数，对于正负数的移位操作，逻辑电路不同。
负数反码左移补1，正数反码左移补1。
负数原码右移补0（不是符号位），可以把正数移位时，符号位与数值位断开接0，正负移位电路就一样了，但是略微复杂。
移位过程中1被移掉了，会怎么样？
补码和反码左移如果移出0，出错，溢出了

## Slide 32: 第二章 计算机的运算方法
2.1 计算机中数的表示
2.2 定点运算
  加减法运算
  一位乘法运算
  Booth算法
2.3 浮点运算

## Slide 33: 加减法运算
补码加减运算公式
(1) 加法
(2) 减法
整数
[A]补 + [B]补
= [A+B]补（mod 2n+1）
小数
[A]补 + [B]补
= [A+B]补（mod 2）
A–B
= A+(–B )
整数
[A – B]补
= [A+(–B )]补
= [A]补 + [ – B]补
(mod 2n+1)
小数
[A – B]补
= [A+(–B )]补
(mod 2)
连同符号位一起相加，符号位产生的进位自然丢掉
= [A]补 + [ – B]补

## Slide 34: 原码乘法
原码一位乘运算规则
以小数为例
设[x]原 = x0. x1x2 xn
…
[y]原 = y0. y1y2 yn
…
= (x0 y0). x*y*
[x • y]原 = (x0 y0).(0. x1x2 xn)(0.y1y2 yn)
…
…
式中 x*= 0. x1x2 xn 为 x 的绝对值
…
y*= 0. y1y2 yn 为 y 的绝对值
…
乘积的符号位单独处理 x0 y0
数值部分为绝对值相乘 x* • y*

## Slide 35: 原码一位乘递推公式
x*• y* = x*(0.y1y2 yn)
…
= x*(y12-1+y22-2+ + yn2-n)
…
= 2-1(y1x*+2-1(y2x*+ 2-1(ynx* + 0) ))
…
…
z1
zn
z0 = 0
z1 = 2-1(ynx*+z0)
z2 = 2-1(yn-1x*+z1)
zn = 2-1(y1x*+zn-1)
…
…
z0

## Slide 36
例.已知 ，，原
解：
数值部分的运算
0 . 0 0 0 0
0 . 1 1 1 0
0 . 1 1 1 0
0 . 0 0 0 0
0 . 1 1 1 0
0 . 1 1 1 0
部分积 初态 z0 = 0
部 分 积 乘 数 说 明
0 . 0 1 1 1
0
1 . 0 0 0 1
1 0
1 . 0 1 1 0
1 1 0
0 . 1 0 1 1
0 1 1 0
1，得 z4
逻辑右移
1 1 0 1
=
0 . 0 1 1 1
1，得 z1
0 1 1 0
=
0 . 0 0 1 1
1，得 z2
1 0 1 1
=
0 . 1 0 0 0
1，得 z3
1 1 0 1
=
逻辑右移
逻辑右移
逻辑右移
+
+
+
+
+ x*
+ 0
+ x*
+ x*

## Slide 37
例结果
特点
  绝对值运算
  用移位的次数判断乘法是否结束
  逻辑移位
② 数值部分按绝对值相乘
① 乘积的符号位 x0 y0 = 1 0 = 1
x*• y* = 0. 1 0 1 1 0 1 1 0
则 [x • y]原 = 1. 1 0 1 1 0 1 1 0

## Slide 38: 补码乘法
补码一位乘运算规则
设 被乘数
乘数
[x]补 = x0. x1x2 xn
…
[y]补 = y0. y1y2 yn
…
① 被乘数任意，乘数为正
同原码乘
但 加 和 移位 按 补码规则 运算
乘积的符号自然形成
② 被乘数任意，乘数为负
乘数[y]补，去掉符号位，操作同 ①
最后 加[–x]补，校正
以小数为例
[x.y]补 = [x]补0. y1y2 yn
…
[x.y]补 = [x]补0. y1y2 yn+[-x]补
…

## Slide 39: Booth 算法（被乘数、乘数符号任意）
设[x]补 = x0.x1x2 xn [y]补 = y0.y1y2 yn
…
…
[x · y]补
= [x]补( 0.y1 yn ) – [x]补 · y0
…
= [x]补(y1 2-1+y22-2+ +yn2-n) – [x]补 · y0
…
= [x]补(–y0+y1 2-1+y22-2+ +yn2-n)
…
= [x]补[–y0+(y1 – y12-1)+(y22-1–y22-2)+ +(yn2-(n-1)–yn2-n)]
…
= [x]补[(y1–y0)+(y2–y1)2-1+ +(yn–yn-1)2-(n-1)+(0 –yn)2-n)]
…
1 2-1 + +
…
n 2-n
–[x]补= +[–x]补
2-1 = 20 – 2-1
2-2 = 2-1 – 2-2
2-1
2-2
= [x]补[(y1–y0)+(y2–y1)2-1+ +(yn+1–yn)2-n]
…
附加位 yn+1

## Slide 40: Booth 算法递推公式
[z0]补= 0
[z1]补= 2-1{(yn+1–yn)[x]补+[z0]补} yn+1 = 0
[zn]补= 2-1{(y2–y1)[x]补+[zn-1]补}
…
[x · y]补= [zn]补+(y1–y0)[x]补
最后一步不移位
0 0
0 1
1 0
1 1
1
+[x]补 1
+[–x]补 1
1
0
1
-1
0
yi yi+1
操作
yi+1–yi

## Slide 41
例.已知 x = +0.0011，y =–0.1011，求[]补
解：
0 0 . 0 0 0 0
1 1 . 1 1 0 1
1 1 . 1 1 0 1
0 0 . 0 0 1 1
1 1 . 1 1 0 1
0 0 . 0 0 1 1
1 1 . 1 1 0 1
1 . 0 1 0 1
0
0 0 . 0 0 0 1
1
1 1 . 1 1 0 1
1 1
0 0 . 0 0 0 1
1 1 1
1 1 . 1 1 0 1
1 1 1 1
[x]补 = 0.0011
[y]补 = 1.0101
[–x]补 = 1.1101
+[–x]补
1 1 . 1 1 1 0
1 1 0 1 0
1
1
+[x]补
0 0 . 0 0 0 0
1 1 1 0 1
0
1
+[–x]补
1 1 . 1 1 1 0
1 1 1 1 0
1
1
0 0 . 0 0 0 0
1 1 1 1 1
0
1
+[–x]补
+[x]补
∴ [x·y]补
=1.11011111
最后一步不移位
补码右移
补码右移
补码右移
补码右移
+
+
+
+
+

## Slide 42
例.已知 [x]补 = 1.0101 ， [y]补 = 1.0011 ，求[]补
解：
0 0 . 0 0 0 0
0 0 . 1 0 1 1
0 0 . 1 0 1 1
1 1 . 0 1 0 1
0 0 . 1 0 1 1
1 . 0 0 1 1
0
1 1 . 0 1 1 1
1 1
0 0 . 1 0 0 0
1 1 1 1
[–x]补 = 0.1011
+[–x]补
0 0 . 0 1 0 1
1 1 0 0 1
1
1
0 0 . 0 0 1 0
1 1 1 0 0
1
1
+[x]补
1 1 . 1 0 1 1
1 1 1 1 0
0
1
1 1 . 1 1 0 1
1 1 1 1 1
0
1
+[–x]补
∴ [x·y]补
=0.10001111
最后一步不移位
补码右移
补码右移
补码右移
补码右移
+
+
+

## Slide 43: 第二章 计算机的运算方法
2.1 计算机中数的表示
2.2 定点运算
2.3 浮点运算

## Slide 44: 浮点四则运算
一、浮点加减运算
x = Sx · 2jx
y = Sy · 2jy
1. 对阶
(1) 求阶差
(2) 对阶原则
Δj = jx – jy =
jx= jy 已对齐
jx＞ jy
jx＜ jy
x 向 y 看齐
y 向 x 看齐
x 向 y 看齐
y 向 x 看齐
小阶向大阶看齐
Sx 1,
Sy 1,
Sx 1,
Sy 1,
= 0
＞ 0
＜ 0
jx–1
jy+1
jx+1
jy–1

## Slide 45
例：x = 0.1101201,y = (-0.1010)211，求x + y
解：
[x]补 = 00, 01; 00.1101 [y]补 = 00, 11; 11.0110
1. 对阶
[Δj]补 = [jx]补 – [jy]补
= 00, 01
11, 01
11, 10
阶差为负（ – 2）
[Sx]补'
= 00.0011
[Sy]补
= 11.0110
11.1001
∴ Sx 2 jx+ 2
∴ [x+y]补 = 00, 11; 11. 1001
② 对阶
[x]补' = 00, 11; 00.0011
+
+
对阶后的[Sx]补'
① 求阶差
2. 尾数求和

## Slide 46: 左规和右规
原码规格化判断方法：不论正数、负数，第一数位为1
补码规格化判断方法：符号位和第 一数位不同
补码左规:尾数每左移1位，阶码减1，直到数符与第一数位不同。
[x+y]补 = 00, 11; 11. 1001
左规后 [x+y]补 = 00, 10; 11. 0010
∴ x + y = (– 0.1110)×210
右规：当 尾数溢出（ >1）时，需 右规
例如：双符号位的尾数出现 01. × …×或 10. × …×时，
尾数每右移一位，阶码加 1。
Notes: 规格化数的特例，机器：-1.0是规格化数, -1/2不是规格化数。

## Slide 47
例.x = (- ) 2-5，y = () 2-4，求 x – y（除阶符、数符外，阶码取 3 位，尾数取 6 位）
解：
[x]补 = 11, 011; 11. 011000
[y]补 = 11, 100; 00. 111000
① 对阶
[Δj]补 = [jx]补 – [jy]补
= 11, 011
00, 100
11, 111
阶差为 –1
∴ Sx 1, jx+ 1
∴ [x]补' = 11, 100; 11. 101100
x = (– 0.101000)×2-101
y = ( 0.111000)×2-100
+

## Slide 48
② 尾数求和
[Sx]补´ = 11. 101100
[–Sy]补 = 11. 001000
+
110. 110100
③ 右规
[x – y]补 = 11, 100; 10. 110100
[x – y]补 = 11, 101; 11. 011010
右规后
∴ x – y = (–0.100110)×2-11
= (– —)×2-3
19
32

## Slide 49: 溢出判断
设机器数为补码，尾数为 规格化形式，并假设阶符取 2 位，阶码的数值部分取 7 位，数符取 2 位，尾数取 n 位，则该 补码 在数轴上的表示为
上溢
下溢
上溢
对应
负浮点数
对应
正浮点数
00,1111111;11.00 0
…
00,1111111;00.11 1
…
11,0000000;11.011 1
…
11,0000000;00.100 0
…
2127×(–1)
– 2-128×(2-1+ 2-n)
2-128×2-1
2127×(1–2-n)
最小负数
最大负数
最小正数
最大正数
0
阶码
01, ××···×
阶码
01, ××···×
阶码 10, ××···×
按机器零处理

## Slide 50: 第三章 RISC-V汇编及其指令系统
RISC-V概述
RISC-V汇编语言
RISC-V指令表示
案例分析

## Slide 51: 第三章 RISC-V汇编及其指令系统
RISC-V概述
  指令系统的基本概念
  主流指令集及发展方向
  RISC-V指令集

## Slide 52: 指令系统基本概念
机器指令（指令）
  计算机能直接识别、执行的某种操作命令，它是一堆二进制代码
指令系统（指令集，IS: Instruction Set）
  一台计算机中所有机器指令的集合
指令集系统架构（ISA: Instruction Set Architecture）
  包含了程序员正确编写二进制机器语言程序所需的全部信息。
  具体来说，它规定了如何使用硬件、指令格式，操作种类、操作数所能存放的寄存器组和结构，包括每个寄存器名称、编号、长度和用途等。
系列机
  基本指令系统相同，基本系统结构相同的计算机
  IBM 360 是第一个将ISA与其实现分离的系列机
  解决软件兼容的问题给定一个ISA，可以有不同的实现方式；例如AMD/Intel CPU 都是X86-64指令集。ARM ISA 也有不同的实现方式

## Slide 53: 计算机指令系统层次
高级语言 (C)
指令集架构层 (RISC-V)
微代码层
Compiler(编译器)
Assembler(汇编器)
硬件逻辑层
应用程序
0000 0000 0000 0111 1010 0101 0000 0011
0000 0000 0010 0111 1010 0101 1000 0011
0000 0000 1011 0111 1010 0000 0010 0011
0000 0000 1010 0111 1010 0100 0010 0011
lw x10, 0(x15)
lw x11, 4(x15)
sw x11, 0(x15)
sw x10, 4(x15)
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
使用布尔代数和真值表
(解释)
操作系统
汇编语言（RISC-V）
Software
Hardware
Regwirte=1,Branch=Jump=0
RegDst=0
Aluop=00110
……
指令集架构是CPU设计的依据、
也是软件设计的基础、
硬件和软件间的分界面、
直接影响计算机系统性能
Notes: 从应用程序到底层硬件逻辑层之间的抽象层次示意图
左图是各个层的抽象层次，右图是各个层对应的描述
微代码层 对应 电路结构？

## Slide 54: 指令系统的评价
指令系统的评价
  方便硬件设计，方便编译器实现，性能更优，成本功耗更低
性能要求
  完备性：指令丰富，功能齐全，使用方便
  高效性：程序占空间小，执行速度快
  规整性：RISC-V指令长度是32位和16位的压缩指令
  （关于规整性，X86中还包括对称性、匀齐性、一致性的定义）
  兼容性：系列机软件向上兼容

## Slide 55: 精减指令系统(RISC)
指令条数少，保留使用频率最高的简单指令，指令定长
  便于硬件实现，用软件实现复杂指令功能
Load/Store架构
  只有存/取数指令才能访问存储器，其余指令的操作都在寄存器之间进行，便于硬件实现
指令长度固定，指令格式简单、寻址方式简单
  便于硬件实现
CPU设置大量寄存器（32~192）
  便于编译器实现
RISC CPU采用硬布线控制，CISC采用微程序
一个时钟周期完成一条机器指令（单周期模型）

## Slide 56: CISC & RISC
ISA的功能设计
  任务：确定硬件支持哪些操作
  方法：统计的方法
  两种类型：CISC和RISC
CISC（Complex Instruction Set Computer）
  目标：强化指令功能，减少运行的指令条数，提高系统性能
  方法：面向目标程序的优化，面向高级语言和编译器的优化
RISC（Reduced Instruction Set Computer）
  目标：通过简化指令系统，用高效的方法实现最常用的指令
  方法：充分发挥流水线的效率，降低（优化）CPI

## Slide 57: 第三章 RISC-V汇编及其指令系统
RISC-V汇编语言
  汇编语言简介
  RISC-V汇编指令概览
  RISC-V常用汇编指令
  函数调用及栈的使用
  编译工具介绍

## Slide 58: 汇编语言是什么？
汇编语言（Assembly Language）是一种“低级”语言，直接接触最底层的硬件，需要对底层硬件非常熟悉才能编写出高效的汇编程序。
汇编语言属于第二代计算机语言，用一些容易理解和记忆的字母，单词来代替一个特定的指令。在汇编语言中，用助记符代替机器指令的操作码，用地址符号或标号代替指令或操作数的地址。
例如：用“ADD”代表数字逻辑上的加减，“ MOV”代表数据传递等等。
Notes: 之前简单的讲过了RISC-V指令集，接下来我将简单的介绍一下RISC-V的汇编。更直观的去了解，C语言程序如何一步步变成机器语言并让机器执行程序。

## Slide 59: 汇编语言简介
C语言程序在翻译成可以在计算机上运行的机器语言程序，大致需要四个步骤。
  首先将高级语言程序编译成汇编语言程序
  然后用机器语言组装成目标模块
  链接器将多个模块与库程序组合在一起以解析所有引用
  最后加载器将机器代码放入适当的存储器位置以供处理器执行
注：所有程序不一定严格按照这个四个步骤执行。为了加快转换过程，可以跳过或将一些步骤组合到一起。一些编译器直接生成目标模块，一些系统使用链接加载器执行最后两个步骤。

## Slide 60: RISC-V 汇编指令格式
通用指令格式
op dst, src1, src2
  1个操作码，3个操作数
  op 操作的名字（operation）
  dst 目标寄存器（destination）
  src1 第一个源操作数寄存器（source）
  src2 第二个源操作数寄存器
通过一些限制来保持硬件简单

## Slide 61: RISC-V汇编指令操作对象
寄存器：
  32个通用寄存器，x0 ~ x31（注意：仅涉及 RV32I 的通用寄存器组）
  在 RISC-V 中，算术逻辑运算所操作的数据必须直接来自寄存器
  x0是一个特殊的寄存器，只用于全零
  每一个寄存器都有别名便于软件使用，实际硬件并没有任何区别
  RV32I指令集通用寄存器是32位整数寄存器，RV64I指令集，通用寄存器是64位寄存器
内存：
  可以执行在寄存器和内存之间的数据读写操作
  读写操作使用字节（Byte）为基本单位进行寻址
  RV64可以访问最多 264 个字节的内存空间，即261个存储单元
Notes: 黑书P44

## Slide 62: 汇编语言的变量---寄存器
汇编语言不能使用变量（C、JAVA可以）
  int a; float b;
  寄存器变量没有数据类型
汇编语言的操作对象以寄存器为主
  好处：寄存器是最快的数据单元
  缺陷：寄存器数量有限，需要充分和高效地使用各寄存器

## Slide 63: 32个RISC-V寄存器
寄存器 | 助记符 | 备注
x0 | zero | 固定值为0
x1 | ra | 返回地址(Return Address)
x2 | sp | 栈指针(Stack Pointer)
x3 | gp | 全局指针(Global Pointer)
x4 | tp | 线程指针(Thread Pointer)
x5-x7 | t0-t2 | 临时寄存器（temporary register）
x8 | s0/fp | save寄存器/帧指针(Frame Pointer)
x9 | s1 | save寄存器（Save Register）
x10-x11 | a0-a1 | 函数参数 / 函数返回值(Return Value)
x12-x17 | a2-a7 | 函数参数(Function Argument)
x18-x27 | s2-s11 | save寄存器
x28-x31 | t3-6 | 临时寄存器
Notes: 为什么保存寄存器和临时寄存器不连续？
为了适应RV指令集的E子集，16个寄存器。
建议使用助记符？

## Slide 64: RISC-V汇编语言指令分类
算术运算：add、sub、addi、mul、div
逻辑运算：and、or、xor、andi、ori、xori
移位操作：sll、srl、sra、slli、srli、srai
数据传输：ld、sd、lw、sw、lwu、lh、lhu、sh、lb、lbu、sb、lui
    比较指令：slt、slti、sltu、sltiu
条件分支：beq、bne、blt、bge、bltu、bgeu
无条件跳转：jal、jalr
伪指令：方便程序员使用的更加直观的指令，以上指令的组合。
后缀i = immediate
后缀u = unsigned
Notes: lui：将 20 位的立即数左移12位，低 12 位补零，并写回寄存器 rd 中

## Slide 65: 伪指令 vs. 硬件指令
硬件指令
  所有指令都是硬件可以直接执行的指令，在硬件中直接实现了
伪指令
  汇编语言程序员可以使用的指令（加上了伪指令）
  每一条伪指令指令会被翻译为1条或者多条硬件指令

## Slide 66: 字节排布
大端机：最高的字节在最低的地址，字的地址等于最高字节的地址
小端机：最低的字节在最低的地址，字的地址等于最低字节的地址
低地址
高地址
Big Endian
Little Endian
*(x1) = 0x00000180 #代表x1寄存器中存的数值
RISC-V 是 小端机

## Slide 67: 函数调用
函数（过程）调用的6个步骤
  将参数放在过程函数可以访问到的位置（x10~x17）
  将控制转交给函数
  获取函数所需的存储资源
  执行过程中的操作
  将结果值放在调用程序可以访问到的寄存器
  返回调用位置（x1中保存的地址）

## Slide 68: 函数调用
调用子程序包含两个参与者
  调用者（caller）
    准备函数参数，跳转到被调用者子程序
  被调用者（callee）
    使用调用者提供的参数，然后运行
    运行结束保存返回值
    将控制（如跳回）还给调用者。

## Slide 69: 栈的使用
高级语言函数体中一般使用局部变量
RISC-V汇编子程序使用寄存器（全局变量）
调用者函数和被调用函数可能使用相同寄存器
  造成数据破坏
  被调用函数需要保存可能被破坏的寄存器（现场）
  哪些寄存器属于现场？
Notes: 假设主程序调用过程A，参数为3，3保存在寄存器x10中，然后使用jal x1, A。再假设过程A通过jal x1，B调用过程B，参数为7，7也要存入x10。由于A尚未结束任务，所以寄存器x10的使用存在冲突，同时寄存器x1的返回地址也存在冲突。 为了防止这个事情发生，因此提出了“栈的概念”。
将所有调用后还需要的“参数寄存器（x10~x17）”和“临时寄存器（x5~x7和x28~x31）”压栈，调整栈指针sp以计算压栈寄存器的数量；返回时，从存储器中恢复寄存器并重新调整栈指针。

## Slide 70: 栈的使用
在调用函数之前需要一个保存旧值的地方，在返回时还原它们，然后删除。在RISC-V中使用栈来完成这个功能。
堆栈：后进先出（LIFO）队列
  push：将数据放入堆栈
  pop：从堆栈中删除数据
Notes: 假设主程序调用过程A，参数为3，3保存在寄存器x10中，然后使用jal x1, A。再假设过程A通过jal x1，B调用过程B，参数为7，7也要存入x10。由于A尚未结束任务，所以寄存器x10的使用存在冲突，同时寄存器x1的返回地址也存在冲突。 为了防止这个事情发生，因此提出了“栈的概念”。
将所有调用后还需要的“参数寄存器（x10~x17）”和“临时寄存器（x5~x7和x28~x31）”压栈，调整栈指针sp以计算压栈寄存器的数量；返回时，从存储器中恢复寄存器并重新调整栈指针。

## Slide 71: 栈的使用
下图展示了在函数调用之前、之中和之后栈的情况
之前
之中
之后
sp（x2寄存器）是RISC-V中的栈指针寄存器，用来保存栈顶的地址。
按历史惯例，RISC-V中栈按照从高到低的地址顺序增长（即栈底位于高地址，栈顶位于低地址）。
push 向下移动栈指针(减 sp), pop向上移动栈指针(增 sp)。
栈顶
栈底
Notes: 黑书P70

## Slide 72: 栈的使用
栈中需要保存那些数据？栈中存储的数据包括：
  需要保存的参数/save寄存器的值。
  函数执行完成后，返回下一条“指令”的地址。
  其他局部变量（例如函数中使用的数组或结构体）的空间
堆栈帧（一次过程调用中产生的数据）占据连续的内存块，栈指针指示堆栈帧底部（栈顶）的位置
当过程结束时，堆栈帧从栈中弹出，为将来的堆栈帧释放内存。
Notes: 堆栈帧：一次过程调用产生的存入栈中的数据。当过程调用结束并返回时，堆栈帧从栈中弹出
过程帧：栈中包含过程所保存的寄存器和局部变量的段

## Slide 73: 栈的使用
当被调用函数从执行中返回时，调用函数需要知道哪些寄存器可能已经更改，哪些寄存器保持不变。
RISC-V函数调用约定将寄存器分为两类：
  在函数调用中保留 sp, gp, tp, x8-x9,x18-x27
  在函数调用中不保留 x10-x17, x1(ra), x5-x7,x28-x31

## Slide 74: 第三章 RISC-V汇编及其指令系统
RISC-V概述
RISC-V汇编语言
RISC-V指令表示
案例分析

## Slide 75: RISC-V指令表示
一个字是32位，所以把指令字分成“字段”
每个字段都告诉处理器一些关于指令的信息
理论上可以为每条指令定义不同的字段
RISC-V定义了六种基本类型的指令格式：
  R型指令 用于寄存器 - 寄存器操作
  I型指令 用于短立即数和取数 load 操作
  S型指令 用于存数 store 操作
  B型指令 用于条件跳转操作
  U型指令 用于长立即数操作
  J型指令 用于无条件跳转操作
Notes: 短立即数：12位，根据指令格式来的。Uxing

## Slide 76: RISC-V指令格式
imm[11:0]
rs1
funct3
rd
opcode
I 型
R 型
funct7
rs2
rs1
funct3
rd
opcode
Imm[31:12]
U 型
rd
opcode
Imm[11:5]
rs2
rs1
funct3
imm[4:0]
opcode
S 型
Imm[12,10:5]
rs2
rs1
funct3
imm[4:1,11]
opcode
B 型
Imm[20,10:1,11,19:12]
J 型
rd
opcode

## Slide 77: R型指令
32位指令字，分为6个不同位数的字段
opcode(操作码)：指定它是什么指令
funct7+funct3：这两个字段结合操作码描述要执行的操作
31
0
funct7
opcode
rs2
rs1
funct3
rd
7
5
5
3
5
7
Notes: addw, subw的字段为0111011

## Slide 78: R型指令
rs1（源寄存器1）：指定第一个寄存器操作数
rs2（源寄存器2） ：指定第二个寄存器操作数
rd（目的寄存器）：指定接收计算结果的寄存器
每个字段保存一个5位无符号整数（0-31），对应于一个寄存器号（x0-x31）（寄存器约定详见P75图2-14）
31
0
funct7
opcode
rs2
rs1
funct3
rd
7
5
5
3
5
7
Notes: rs2要放在前面，在其他指令中会和funct7合并一起形成一个 12位立即数。

## Slide 79: I型指令
只有一个字段与R型指令不同，rs2和funct7被12位有符号立即数imm[11:0]替换
其余字段（rs1、funct3、rd、opcode）与之前相同
在算术运算前，立即数需符号扩展到32位（RV32）
如何处理大于12位的立即数？
31
0
funct7
opcode
rs2
rs1
funct3
rd
7
5
5
3
5
7
31
0
imm[11:0]
opcode
rs1
funct3
rd
12
5
3
5
7

## Slide 80: I型指令
Load指令也是I型指令
12位有符号立即数加寄存器rs1的基址，形成内存地址
  这与add immediate操作非常相似，但用于创建地址
从内存读取到的值存储在寄存器rd中
31
0
imm[11:0]
opcode
rs1
funct3
rd
12
7
5
3
5
offset[11:0]
LOAD
base
width
dest

## Slide 81: S型指令
存储需要读取两个寄存器，rs1为内存地址，rs2为要写入的数据，以及立即数偏移量offset
12位immediate是分开的，要保证rs2位置不变。
S型指令不会将值写入寄存器，所以没有rd
RISC-V的设计决定是将低位的5位立即数移到其他指令中的rd字段所在的位置——保持rs1/rs2字段在同一位置
31
0
imm[11:5]
opcode
rs1
funct3
imm[4:0]
7
7
5
3
5
rs2
5
Notes: sb rs2, offset(rs1)。rs2和immediate 不能合并，因为12位I是分开的，因为

## Slide 82: B型指令
B型指令格式与S型指令格式基本相同
PC相对寻址：将立即数字段作为相对PC的补码偏移量
立即数字段以2字节为增量表示-4096到+4094的偏移量
用12位立即数字段表示13位有符号字节地址的偏移量
  偏移量的最低位始终为零，因此无需存储
imm[12|10:5]
opcode
rs2
rs1
funct3
imm[4:1|11]
7
7
5
5
3
5
31
0
Notes: 2^12 位 可以访问 -2048—+2046。但是是以2字节位增量的。

## Slide 83: B型指令
为什么不使用字节作为PC的偏移量单位？
  因为指令是32位（4字节）
将偏移量视为以字为单位，在相对寻址前，先将偏移量 乘以4,得到字节偏移量，再加上PC中的基地址
  可以访问到相对PC地址前后212×32位范围内的所有指令
  比使用字节偏移量大四倍的转移范围
Notes: 怪

## Slide 84: B型指令
基于RISC-V的扩展指令集支持16位压缩编码指令，也支持16位长度倍数的可变长度指令
为了实现对可能的扩展指令的支持，在实际的RISC-V指 令设计中，分支转移指令的偏移量都是以2字节为单位
RISC-V条件分支指令实际上只能访问相对PC地址前后 212×16位范围内的指令

## Slide 85: U型指令
  ADDI指令中的立即数最大是多少？
U型指令进行长立即数操作
  高20位的立即数字段
  5位的目的地寄存器字段
两个指令
  LUI(Load Upper Immediate)——将长立即数写入目的寄存器
  AUIPC——将PC与长立即数相加结果写入目的寄存器
31
0
imm[31:12]
opcode
rd
U-immediate[31:12]
dest
LUI
AUIPC
Notes: addi的立即数字段有12位，最大立即数是0x7FF

## Slide 86: U型指令LUI的应用
LUI将长立即数写入目的寄存器的高20位，并清除低12位。
LUI与ADDI一起可在寄存器中创建任何32位值
  LUI x10, 0x87654 # x10 = 0x87654000
  ADDI x10, x10, 0x321 # x10 = 0x87654321
Notes: addi的立即数字段有12位，立即数范围是-0800——0x7FF

## Slide 87: U型指令LUI的应用
如何创建 0xDEADBEEF?
  LUI x10, 0xDEADB # x10 = 0xDEADB000
  ADDI x10, x10, -0x111 (0xFFFFFEEF) # x10 = 0xDEADAEEF？
ADDI 立即数总是进行符号扩展，如果高位为1，将从高位的20位中减去1
  LUI x10, 0xDEADC # x10 = 0xDEADC000
  ADDI x10, x10, -0x111 (0xFFFFFEEF) # x10 = 0xDEADBEEF

## Slide 88: J型指令
JAL将PC+4写入目的寄存器rd中
  J是伪指令，等同于JAL,但设置rd = x0不保存返回地址
PC = PC + offset （PC相对寻址）
访问相对PC,以2字节为单位的±219范围内的地址空间
  ±219 16-bit指令空间
立即数字段编码的优化类似于B型指令，以降低硬件成本
31
0
imm[20]
opcode
imm[11]
imm[19:12]
rd
imm[10:1]
offset[20:1]
dest
JAL

## Slide 89: jalr指令
31
0
imm[11:0]
opcode
rs1
funct3
rd
offset[11:0]
base
0
dest
JALR
JALR属于I型指令
将PC + 4保存在rd中
设置 PC = rs + immediate
与load指令得到地址的方式类似
与B型指令和jal不同，不将立即数×2字节
Notes: 实际应用中，JALR通常用于函数返回，所以立即数为0。或者和LUI以及AUIPC一起用，这样的话立即数用作地址的低12位，乘以2带来的范围增量非常小。

## Slide 90: RISC-V的寻址模式

## Slide 91: 第4章 处理器设计
处理器设计重点
  数据通路与控制器的概念
  数据通路的组件（能看懂32位ALU的电路图）
  逐步设计数据通路，完整的RISC-V数据通路
  指令执行过程(每一个数据组件的作用，寄存器堆，立即数生成器等)，关键路径和指令时延
  如何基于ROM实现RISC-V的控制器（重点关注每条指令的控制信号真值表）
Notes: 2021.5.18从此开始。

## Slide 92: 单核计算机系统
Notes: 参考浙大刘鹏老师4.1部分的内容，结合这个图，先从宏观上介绍一下单核计算机的组成，CPU，内存，IO等，可以花2,3分钟略微讲解一下主要部件之间的逻辑关系。后面几页ppt会分别主要部件。

## Slide 93: CPU功能层面的定义
  构建一个能够通过输入的机器码，执行相应操作、并保持相应状态的 数字电路
数字电路
（逻辑门、寄存器）
0x00600293
RISC-V机器码
(例如：addi t0, x0, 6)
执行完毕这条指令后，
寄存器t0的值为6
Notes: t0是 x5寄存器别名 0x00600293是addi t0，x0, 6的指令机器码

## Slide 94: CPU的组成部分
数据通路是处理器中执行所需操作的硬件
  执行控制器的操作（例如，控制器告诉数据通路，执行add指令，则数据通路就会将操作数传递给加法器）
≈≈处理器的四肢
控制器是对数据通路要做什么操作进行调度的硬件结构
  告诉数据通路：需要执行什么操作？需要读内存吗？需要写寄存器吗？写哪个寄存器？读哪个寄存器？
≈≈处理器的大脑

## Slide 95: 第四章 处理器设计
处理器设计的需求分析
RISC-V数据通路的组件选择
RISC-V部分指令的数据通路设计
RISC-V控制器
Notes: 2021.5.18从此开始。

## Slide 96: 存储组件——数据存储器
时序逻辑 vs 组合逻辑
数据接口信号
  Data In：数据输入
  Data Out：数据输出
读写控制
  Address：指定一个存储单元，将其内容送到数据输出端
  WriteEnable：写使能。在时钟信号（clk）的上升沿，如果写使能信号有效，将数据输入信号的内容存入地址信号指定存储单元
注：存储器的读操作不受时钟控制
clk
Memory
Write Enable
Data In 32
DataOut
32
Address 32

## Slide 97: 存储组件——指令存储器
指令存储器
  输入总线：Instruction Address
  输出总线： Instruction
数据通路中不会写指令存储器
读操作时，指令存储器可以看做是组合逻辑电路
Address
Instruction
Instruction
(cache)
memory

## Slide 98: 存储组件——寄存器堆
内部构成：32个寄存器
数据接口信号
  busA，busB：两个数据输出
  busW：一个数据输入
读写控制
  Ra(5位)：选中对应编号的寄存器，将其内容放到busA(读)
  Rb(5位)：选中对应编号的寄存器，将其内容放到busB(读)
  Rw(5位)：选中对应编号的寄存器，在时钟信号（clk）的上升沿，如果写使能信号（WriteEnable）有效，将busW的内容存入该寄存器
注：寄存器堆的读操作不受时钟控制，组合逻辑电路。
clk
RegFile
32-bit×32
WriteEnable
busA
32
busB
32
busW
32
Rw Ra Rb
5 5 5

## Slide 99: 32bit ALU
ALU控制 | Funciton
0000 | and
0001 | or
0010 | add
0110 | subtract
0111 | set-on-less-than
1100 | nor
Zero
CarryIn
ALU 0
Less
CarryOut
CarryIn
ALU 1
Less
CarryOut
CarryIn
ALU 2
Less
CarryOut
CarryIn
ALU 31
Less
Result0
Result1
Result2
Result31
a0
b0
a1
b1
0
a2
b2
0
a31
b31
0
Overflow
···
···
Sel
CarryIn
Operation
Bnegate
Ainvert
···
···
···
···
···
···
Notes: 黑书423页图A-5-11。
除了最低有效位，Less输入均接0，最低有效位连接到最高有效位的Set输出。

## Slide 100: 第4章 处理器设计
处理器设计的需求分析
RISC-V数据通路的组件选择
RISC-V部分指令的数据通路设计
RISC-V控制器
Notes: 2021.5.18从此开始。

## Slide 101: add指令的数据通路——写回寄存器
IM
PC
clk
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
Add
+4
RegWriteEnable (RegWEn)
=1
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:0]
clk
Reg[rs1]
Reg[rs2]
ALU
控制器(控制逻辑)
ALUSel
(0：add)
写 ALU计算结果或数据存储器读出的数据 至 寄存器堆（RF）

## Slide 102: addi指令的数据通路
IM
PC
clk
Add
+4
RegWEn
=1
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:0]
ALUSel
BSel
(Data2/imm)
ImmSel
=I
inst[31:20]
clk
M
U
X
Reg[rs1]
Reg[rs2]
ALU
控制器(控制逻辑)
Imm
Gen
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
imm
addi x15, x1, -50
imm[11:5] | imm[4:0] | rs1 | func3 | rd | opcode
1111110 | 01110 | 00001 | 000 | 01111 | 0010011
Notes: 可以用具体的addi指令，讲解每个具体的寄存器编号、各个总线上的数值分别为什么。
例如：Reg1 为00001，RegW为01111，inst[31:20]为-50的二进制补码，立即数生成器的输出端为-50的补码扩展后的结果。
Reg2的输入端为立即数字段的低5位inst[24:20]，可能会导致RF的Data2端有输出，但是无实际意义。
如果改为add x15，x1，x5，那么其他的不变，只是Reg2为00101，Bsel选择rs2，ALU的第二个输入端为Reg[5]

## Slide 103: ld指令的数据通路
IM
PC
clk
Add
+4
RegWEn
=1
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:0]
ALUSel
=Add
Bsel
=imm
ImmSel
=I
inst[31:20]
DM
MemRW=Read
Write Back
clk
M
U
X
M
U
X
Reg[rs1]
Reg[rs2]
ALU
控制器(控制逻辑)
WBSel=0(DM)
Imm
Gen
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
Notes: 虽然在ld中用不到rs2，但是由于硬件连线已经讲RF的Reg2的5根线与inst[24:20]已经连接了，所以Reg[rs2]那里还是有输出的，只是不用而已。

## Slide 104: sd指令的数据通路
IM
PC
clk
Add
+4
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:7]
DM
clk
wb
M
U
X
M
U
X
Reg[rs1]
Reg[rs2]
ALU
imm
RegWEn
=0
inst[31:0]
ALUSel
=Add
Bsel
=imm
ImmSel
=S
MemRW=Write
WBSel
=*
控制器(控制逻辑)
Data2
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Imm
Gen

## Slide 105: B型指令的数据通路
IM
PC
clk
Add
+4
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
DM
clk
wb
Branch
Comp
M
U
X
M
U
X
M
U
X
M
U
X
ALU
RegWEn
=0
inst[31:0]
ALUSel
=Add
ImmSel
=B
MemRW
=Read
WBSel
=*
BrUn
BrLt
BrEq
PCSel
= +4/ALU
Bsel
=imm
Asel
=PC
控制器(控制逻辑)
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
Imm
Gen
inst[31:7]

## Slide 106: jalr指令的数据通路
IM
PC
clk
Add
+4
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
DM
clk
wb
Branch
Comp
clk
M
U
X
M
U
X
M
U
X
M
U
X
ALU
imm
RegWEn=1
inst[31:0]
ALUSel
=Add
ImmSel=I
MemRW
=Read
WBSel
=PC+4
BrUn
=*
BrLt
=*
BrEq
=*
PCSel
=ALU
Bsel
=imm
Asel
=Data1
控制器(控制逻辑)
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
Imm
Gen
inst[31:7]

## Slide 107: jal指令的数据通路
IM
PC
clk
Add
+4
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
DM
clk
wb
Branch
Comp
clk
M
U
X
M
U
X
M
U
X
M
U
X
ALU
imm
RegWEn
=1
inst[31:0]
ALUSel
=Add
ImmSel
=J
MemRW
=Read
WBSel
=PC+4
BrUn
=*
BrLt
=*
BrEq
=*
PCSel
=ALU
Bsel
=imm
Asel
=PC
控制器(控制逻辑)
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
Imm
Gen
inst[31:7]

## Slide 108: U型指令lui的数据通路
IM
PC
clk
ALU
Add
+4
RegWEn
=1
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:0]
ALUSel
=B
Bsel
=imm
ImmSel=U
DM
clk
MemRW
=Read
WBSel
=1(ALU)
wb
Branch
Comp
BrUn
=*
BrLt
=*
BrEq
=*
Asel
=*
PCSel
= +4
clk
M
U
X
M
U
X
M
U
X
M
U
X
控制器(控制逻辑)
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
Imm
Gen
inst[31:7]
Notes: B表示直通，bypass？

## Slide 109: U型指令auipc的数据通路
IM
PC
clk
ALU
Add
+4
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
DM
clk
wb
Branch
Comp
clk
M
U
X
M
U
X
M
U
X
M
U
X
RegWEn
=1
inst[31:0]
ALUSel
=Add
Bsel
=imm
ImmSel=U
MemRW
=0
WBSel
=1
BrUn
=*
BrLt
=*
BrEq
=*
Asel
=PC
PCSel
= +4
控制器(控制逻辑)
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
Imm
Gen
inst[31:7]

## Slide 110: RISC-V 的数据通路
IM
PC
clk
ALU
Add
+4
RegWEn
PC+4
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:0]
ALUSel
Bsel
ImmSel
DM
clk
MemRW
WBSel
wb
Branch
Comp
BrUn
BrLt
BrEq
Asel
PCSel
clk
M
U
X
M
U
X
M
U
X
M
U
X
imm[31:0]
Control logic
DataW
RegW
Reg1
Reg2
Data1
Data2
Imm
Gen
inst[31:7]

## Slide 111: 指令时延
IF | ID | EX | MEM | WB | Total
I-MEM | Reg Read | ALU | D-MEN | Reg W | 
200ps | 100ps | 200ps | 200ps | 100ps | 800ps

## Slide 112: 指令时延
最大时钟频率fmax,ALU=1/(800ps)=1.25GHz
有些段多数时间处于空闲状态
单个段最大时钟频率fmax,ALU=1/(200ps)=5GHz
Instr | IF=200ps | ID=100ps | ALU=200ps | MEM=200ps | WB=100ps | Total
add | √ | √ | √ |  | √ | 600ps
beq | √ | √ | √ |  |  | 500ps
jal | √ | √ | √ |  | √ | 600ps
load | √ | √ | √ | √ | √ | 800ps
store | √ | √ | √ | √ |  | 700ps
Notes: 往往需要根据关键路径的最大时延来计算时钟频率的上限，如这里load指令需要执行五个阶段，所需要的执行时间是800ps。

## Slide 113: 数据通路的五个阶段
取指：Instruction Fetch (IF)
译码：Instruction Decode (ID)
执行：EXecute (EX) - ALU (Arithmetic-Logic Unit)
访存：MEMory access (MEM)
写回：Write Back to register (WB)

## Slide 114: 第四章 处理器设计
处理器设计的需求分析
RISC-V数据通路的组件选择
RISC-V部分指令的数据通路设计
RISC-V控制器
Notes: 2021.5.18从此开始。

## Slide 115: RISC-V 编码
从前述的RISC-V 指令集编码可以看出，实际上用来区分某条指令种类的编码只有inst[30]、inst[14:12]、inst[6:2]
 | int[31:25] | int[24:20] | int[19:15] | int[14:12] | int[11:7] | inst[6:0]
R型 | func7 | rs2 | rs1 | func3 | rd | opcode
I型 | imm[11:5] | imm[4:0] | rs1 | func3 | rd | opcode
S型 | imm[11:5] | rs2 | rs1 | func3 | imm[4:0] | opcode
B型 | imm[12,10:5] | rs2 | rs1 | func3 | imm[4:1,11] | opcode
J型 | imm[20,10:5] | imm[4:1,11] | imm[19:15] | imm[14:12] | rd | opcode
U型 | imm[31:25] | imm[24:20] | imm[19:15] | imm[14:12] | rd | opcode
Notes: 为什么是inst[30]?
它用于区分“逻辑右移”（SRLI）和“算术右移”（SRAI），ADD和SUB等。

## Slide 116: RISC-V 编码
inst[30]用于区分移位指令是“逻辑右移”和“算术右移”，R型指令的ADD和SUB。

## Slide 117: RISC-V 编码
inst[14:12]是部分指令32位机器码的funct3字段。它主要用于区分一个大类指令下不同的小功能。例如，B型指令下的各种不同的比较方式。
BrUn = Inst[14] · Inst[13] · Branch
imm[12¦10:5] | rs2 | rs1 | 000 | imm[4:1¦11] | 1100011 | BEQ
imm[12¦10:5] | rs2 | rs1 | 001 | imm[4:1¦11] | 1100011 | BNE
imm[12¦10:5] | rs2 | rs1 | 100 | imm[4:1¦11] | 1100011 | BLT
imm[12¦10:5] | rs2 | rs1 | 101 | imm[4:1¦11] | 1100011 | BGE
imm[12¦10:5] | rs2 | rs1 | 110 | imm[4:1¦11] | 1100011 | BLTU
imm[12¦10:5] | rs2 | rs1 | 111 | imm[4:1¦11] | 1100011 | BGEU
Inst[14:12]

## Slide 118: RISC-V 编码
inst[6:2]是指令的操作码(Opcode)字段，主要用于区分不同类别的指令。
imm[11:0]
rs1
funct3
rd
0010011
I 型(运算类)
R 型
funct7
rs2
rs1
funct3
rd
0110011
Imm[31:12]
U 型
rd
0110111
Imm[11:5]
rs2
rs1
funct3
imm[4:0]
0100011
S 型
Imm[12,10:5]
rs2
rs1
funct3
imm[4:1,11]
1100011
B 型
Imm[20,10:1,11,19:12]
J 型(jal)
rd
1101111
imm[11:0]
rs1
funct3
rd
0000011
I 型(lw)
imm[11:0]
rs1
funct3
rd
1100111
I 型(jalr)
Inst[6:2]

## Slide 119: ROM和真值表
ROM“存储”了一个n输入、b输出的组合逻辑功能的真值表。
一个3输入、4输出的组合功能的真值表，可以被存储在一个23 * 4 (8 * 4) 的只读存储器中。忽略延迟，ROM的数据输出总是等于真值表中由地址输入所选择的那行输出位。
一个3输入4输出组合逻辑函数的真值表
（具有输出极性控制的2-4译码器）
输入 |  |  | 输出 |  |  | 
A2 | A1 | A0 | D3 | D2 | D1 | D0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Notes: 逻辑电路有很多种描述方式和实现方式，用ROM实现真值表，是最基础、最详尽的方式。

## Slide 120: 控制信号真值表
Inst[31:0] | BrEq | BrLt | PCSel | ImmSel | BrUn | ASel | BSel | ALUSel | MemRW | RegWen | WBSel
add | * | * | +4 | * | * | Reg | Reg | Add | Read | 1 | ALU
sub | * | * | +4 | * | * | Reg | Reg | Add | Read | 1 | ALU
(R-R Op) | * | * | +4 | * | * | Reg | Reg | (Op) | Read | 1 | ALU
addi | * | * | +4 | I | * | Reg | Imm | Add | Read | 1 | ALU
lw | * | * | +4 | I | * | Reg | Imm | Add | Read | 1 | Mem
sw | * | * | +4 | S | * | Reg | Imm | Add | Write | 0 | *
beq | 0 | * | +4 | B | * | PC | Imm | Add | Read | 0 | *
beq | 1 | * | ALU | B | * | PC | Imm | Add | Read | 0 | *
bne | 0 | * | ALU | B | * | PC | Imm | Add | Read | 0 | *
bne | 1 | * | +4 | B | * | PC | Imm | Add | Read | 0 | *
blt | * | 1 | ALU | B | 0 | PC | Imm | Add | Read | 0 | *
bltu | * | 1 | ALU | B | 1 | PC | Imm | Add | Read | 0 | *
jalr | * | * | ALU | I | * | Reg | Imm | Add | Read | 1 | PC+4
jal | * | * | ALU | J | * | PC | Imm | Add | Read | 1 | PC+4
auipc | * | * | +4 | U | * | PC | Imm | Add | Read | 1 | ALU

## Slide 121: ROM 控制
Notes: 5种立即数，I,S,B,U,J。3种写回，PC+4（J），存储器和ALU。ALU操作4位

## Slide 122: 第五章 流水线处理器
流水线概述
流水线数据通路和控制
数据冒险：前递与停顿
控制冒险
例外

## Slide 123: 第五章 流水线处理器
流水线处理器重点
  流水线的思想（会计算加速比和分析流水线性能）
  流水线数据通路和控制信号。
  结构冒险的概念。
  两种数据冒险及解决方法
  控制冒险和解决方法
  例外的解决方法
要熟悉为了解决这些问题对于流水线数据通路做的修改：添加了哪些硬件组件？如何将他们连接起来的？

## Slide 124: 流水线性能
instruction fetch
instruction fetch
instruction fetch
Time
Reg
Data access
Reg
ALU
ALU
Reg
Reg
Data access
ALU
Reg
Data access
Reg
200
600
400
800
1200
1000
1400
1600
1800
Program
execution
order
instruction fetch
instruction fetch
800ps
800ps
Time
200
600
400
800
1200
1000
1400
1600
1800
Reg
ALU
Data access
Reg
instruction fetch
800ps
Reg
ALU
Data access
Reg
Program
execution
order
ld x1,100(x4)
ld x2,200(x4)
ld x3,400(x4)
ld x1,100(x4)
ld x2,200(x4)
ld x3,400(x4)
200ps
200ps
200ps
200ps
200ps
200ps
200ps
Single-cycle()
pipelined()

## Slide 125: 流水线加速比
如果流水线各阶段操作平衡
  例如：所有阶段需要相同的时间
  则：指令执行时间（流水线）≈指令执行时间（非流水线）/流水线级数
若各阶段不完全平衡，加速比会变小
通过提高指令吞吐率来提高性能
  单个指令的执行时间没有减少

## Slide 126: 流水线总结
流水线通过提高吞吐率来提升性能
  并行执行多条指令
  每条指令拥有相同的延迟
    延迟：执行单条指令的时间
会受到冒险的影响
  结构、数据、控制
指令集的设计影响到流水线实现的复杂度

## Slide 127: 第五章 流水线处理器
流水线概述
流水线数据通路和控制
数据冒险：前递与停顿
控制冒险
例外

## Slide 128: 多时钟周期流水线图
显示了每个流水线阶段中使用的物理资源
IM
Reg
Reg
ALU
DM
IM
Reg
Reg
ALU
DM
IM
Reg
Reg
ALU
DM
IM
Reg
Reg
ALU
DM
IM
Reg
Reg
ALU
DM
CC 1
CC 2
CC 5
CC 3
CC 6
CC 4
CC 8
CC 7
CC 9
Time (in clock cycles)
Program execution
order (in
instructions)
ld x10,40(x1)
sub x11,x2,x3
add x12,x3,x4
ld x13,48(x1)
add x14,x5,x6

## Slide 129: 更正之后的数据通路
Address
PC
Add
IF/ID
Registers
Read reg1
Read reg2
Write reg
Write data
Read data 1
Read data 2
Imm
Gen
Add
Sum
ALU
result
Zero
Shift
left 1
1
0
M
U
X
Data
memory
Address
Write data
Read data
0
1
M
U
X
0
1
M
U
X
Instruction
memory
4
Instruction
32
64
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
clk
clk
clk
clk
rd=x10
ld x10,40(x1)
clk
clk
Notes: 第三节

## Slide 130: 流水线控制
控制信号从指令中产生，与单周期实现相似
根据流水线阶段将控制线也进行分组
  IF和ID阶段没有需要特别控制的内容
M
WB
M
WB
WB
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
…
…
…
…
…
…
…
Control
EX
op、func3、func7
MemtoReg
Regwrite
MemtoReg
Regwrite
MemtoReg
Regwrite
Branch
MemRead
MemWrite
Branch
MemRead
MemWrite
ALUOp
ALUSrc
MemtoReg选择ALU或数据存储器值写入到寄存器堆
ALUSrc：ALU前的选择器控制信号，用于选择Reg[rs2]或立即数值
Branch：分支指令的控制信号
见黑书P207页
Notes: 这页后面应该加一页，把图4-47附上，以说明各个流水线寄存器存了哪些控制信号。
传递这些控制信号最简单的方式就是扩展流水线寄存器以包含这些控制信息。

## Slide 131: 简单的流水线控制
Address
PC
Add
IF/ID
Registers
Read reg 1
Read reg 2
Write reg
Write data
Read data1
Read data2
Imm
Gen
Add
Sum
Add
result
0
Shift
left 1
0
1
M
U
X
ALU
control
Data
memory
Address
Write data
Read data
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
0
1
M
U
X
0
1
M
U
X
Instruction
memory
Instruction
MemRead
MemtoReg
RegWrite
4
PCSrc
MemWrite
ALUSrc
ALUOp
Branch
Instruction
[31-0]
Instruction[30,14-12]
Instruction[11-7]
64
32
黑书P206
R型指令、ld指令、sd指令和beq指令
Notes: 文字太小，能否使用p36的图重画？
具有扩展流水线寄存器，并且将控制线连接到相应流水线阶段的完整数据通路

## Slide 132
ALUSrc
ALU
Control
Control
Address
PC
Add
IF/ID
Registers
Read reg 1
Read reg 2
Write reg
Write data
Read data1
Read data2
Imm
Gen
Add
Sum
ALU
ALU
result
0
Shift
left 1
0
1
M
U
X
ALU
Control
Data
memory
Address
Write data
Read data
ID/EX
WB
M
EX
EX/MEM
M
MEM/WB
WB
0
1
M
U
X
0
1
M
U
X
Instruction
memory
Instruction
Instruction
[31-0]
Instruction[11-7]
Instruction[30, 14-12]
ALUSrc
ALUOP
MemRead
MemtoReg
RegWrite
4
PCSrc
MemWrite
Branch
Control
WB
M
EX
ALUOP
WB
WB
M
Branch
PCSrc
MemRead
MemWrite
WB
RegWrite
MemtoReg
clk
clk
clk
clk
Notes: 这是一条分支指令并且ALU=0，否则PC=PC+4

## Slide 133: 第五章 流水线处理器
流水线概述
流水线数据通路和控制
数据冒险：前递与停顿
控制冒险
例外

## Slide 134: 依赖关系与前递
假设寄存器一个周期内先写后读，可以前递同一周期内要读写的数据，那么add指令就不需要停顿了
Program execution
order (in
instructions)
sub x2,x1,x3
and x12,x2,x5
or x13,x6,x2
add x14,x2,x2
sd x15,100(x2)
IM
Reg
Reg
ALU
DM
IM
Reg
Reg
ALU
DM
IM
Reg
Reg
ALU
DM
IM
Reg
Reg
ALU
DM
IM
Reg
Reg
ALU
DM
CC 1
10
CC 2
10
CC 5
-20
CC 3
10
CC 6
-20
CC 4
10/-20
CC 8
-20
CC 7
-20
CC 9
-20
Time (in clock cycles)
Value of register x2:

## Slide 135: 检测前递发生
命名流水线寄存器字段
  例：ID/EX.RegisterRs1 代表 ID/EX流水线寄存器中，存放寄存器字段的编号Rs1
EX阶段中，ALU操作数寄存器字段名称分别是：
  ID/EX.RegisterRs1, ID/EX.RegisterRs2
两组数据冒险：EX冒险和MEM冒险
  1a. EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs1
  1b. EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs2
  2a. MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs1
  2b. MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs2
取指令
访存
执行
译码
写回
取指令
访存
执行
译码
写回
取指令
访存
执行
译码
写回
取指令
访存
执行
译码
写回
取指令
访存
执行
译码
写回
sub x2,x1,x3
and x12,x2,x5
and x12,x2,x5
sub x2,x1,x3
or x13,x6,x2
Notes: 2021.5.25讲到这里
用这种表示方法，可以得到两对冒险的条件：
  比如第二条指令and x12,x2,x15要使用x2寄存器的值，这个值在流水线寄存器里实质上是ID/EX.RegisterRs1.
  而他实质上想取的值，目前是上一步指令执行阶段的EX/MEM流水线寄存器中的EX/MEM.RegisterRd
  第二组，大家可以看下下一条指令or x13，x6,x2
假设寄存器堆，可以前递同一时钟周期内要被读写的数据，这样add指令就不需要停顿，不过这些值来自寄存器堆，而不是流水线寄存器。
P213： EX冒险，如果前一条指令要写寄存器堆，并且1）要写的寄存器堆编号不为0；2）将要写的寄存器编号与ALU输入口A和B要读取的寄存器编号一致，那么就控制多选器直接从EX/MEM流水线寄存器中取值。
  MEM冒险：

## Slide 136: 检测前递发生
并不是所有指令都会写回寄存器，在前递的时候还应：
  检查RegWrite信号是否有效
    EX冒险：EX/MEM.RegWrite ≠ 0
    MEM冒险：MEM/WB.RegWrite ≠ 0
冒险的检测条件仍然不完全
  Rd=x0？
    EX冒险：EX/MEM. RegisterRd ≠ 0
    MEM冒险：MEM/WB. RegisterRd ≠ 0
  二次冒险
sd x1, 8(x2)
add x3, x8, x2
  sub x0, x1, x3 and x12, x0, x5
    add x1,x1,x2 add x1,x1,x3 add x1,x1,x4
Notes: 并非所有指令都会写回寄存器，有时候会在不应该前递的时候，将数据前递出去。一种简单的方案是检查写信号RegWrite信号是否有效。Sd中rd字段是立即数的低5位，为8
如对于addi x0,x1,2，我们希望避免前递非零的结果值。

## Slide 137: 通过前递解决冒险的数据通路
M
U
X
M
UX
M
UX
Forwarding
unit
Data
memory
A
L
U
EX/MEM.
RegisterRd
MEM/WB.RegisterRd
Rs1
Rs2
Rd
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
PC
IM
IF/ID
WB
M
EX
WB
M
WB
Control
IF/ID.RegisterRs1
IF/ID.RegisterRs2
IF/ID.RegisterRd
Insturction
Registers
Notes: 在上一个图的基础上添加了控制信号。

## Slide 138: 载入-使用型数据冒险
插入气泡
Program execution
order (in instructions)
ld x2,x20(x1)
and becomes nop
and x4,x2,x5
or x8,x2,x6
and x9,x4,x2
IM
Reg
Reg
ALU
DM
IM
Reg
Reg
ALU
DM
IM
Reg
Reg
ALU
DM
IM
Reg
Reg
ALU
DM
IM
Reg
Reg
ALU
DM
CC 1
CC 2
CC 5
CC 3
CC 6
CC 4
CC 8
CC 7
CC 9
Time (in clock cycles)

## Slide 139: 如何停顿流水线?
被停顿的指令正处于ID阶段
将ID/EX寄存器中控制信号全置为0(RegWrite, MemWrite...)
  被停顿的指令在EX, MEM, WB 阶段执行空指令 nop
  在控制值均为0时，不会有寄存器或者存储器被写入数据
禁止PC寄存器和IF/ID寄存器内容发生改变
  ID阶段的寄存器会继续使用IF/ID寄存器中相同字段读寄存器
  下一条指令会重新取指
  1个时钟周期的停顿，能够让ld指令的MEM阶段完成
    就可以把取到的数据前递到EX阶段

## Slide 140
Hazard detection unit
PC
PC Write
EX
M
WB
M
WB
WB
0
Instruction
IF/ID Write
ID/EX.MemRead
IF/ID.RegisterRs1
A
L
U
M
U
X
M
U
X
M
U
X
M
U
X
IF/ID
Control
Forwarding unit
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
IF/ID.RegisterRs2
IF/ID.RegisterRd
Rd
Rs1
Rs2
ForwardB
ForwardA
Data
Memory
Registers
Instruction
memory
ID/EX.Rd
禁止PC寄存器和IF/ID寄存器内容发生改变
将ID/EX寄存器中控制信号全置为0
Notes: 通过ID/EX.MemRead，检测到上一条指令正在做ld操作，然后又发现ld要写入的寄存器rd刚好是我们当前指令所需要的源操作数寄存器。
那么就会发生“载入-使用型数据冒险”
这个图说明了，前递所需要的基本硬件。

## Slide 141: 第五章 流水线处理器
流水线概述
流水线数据通路和控制
数据冒险：前递与停顿
控制冒险
例外

## Slide 142: 控制冒险
假设分支结果在MEM阶段完成确认
  分支指令修改PC值发生在MEM阶段
PC
Program execution
order (in
instructions)
40 beq x1,x0,16
44 and x12,x2,x5
48 or x13,x6,x2
52 add x14,x2,x2
72 ld x4,100(x7)
IM
Reg
Reg
ALU
DM
IM
Reg
Reg
ALU
DM
IM
Reg
Reg
ALU
DM
IM
Reg
Reg
ALU
DM
IM
Reg
Reg
ALU
DM

## Slide 143: 假设分支不发生
默认不发生分支跳转
如果发生跳转，则清除掉后续的三条指令
PC
这些指令
需要被清除（控制信号清0）
Program execution
order (in
instructions)
40 beq x1,x0,16
44 and x12,x2,x5
48 or x13,x6,x2
52 add x14,x2,x2
72 ld x4,100(x7)
IM
Reg
Reg
ALU
DM
IM
Reg
Reg
ALU
DM
IM
Reg
Reg
ALU
DM
IM
Reg
Reg
ALU
DM
IM
Reg
Reg
ALU
DM

## Slide 144: 缩短分支延迟
移动硬件，使得分支决定提前到ID阶段
  需要提早计算分支目标地址（IF/ID寄存器中有PC和Immediate）
  需要提早判断分支条件
例：分支跳转发生
  36: sub x10, x4, x8 40: beq x1, x3, 16 //PC-relative branch to 40+16*2=72 44: and x12, x2, x5 48: or x13, x2, x6 52: add x14, x4, x2 56: sub x15, x6, x7 ... 72: ld x4, 50(x7)

## Slide 145
PC
WB
and x12, x2, x5
DM
A
L
U
M
U
X
M
U
X
M
U
X
M
U
X
IF/ID
Forwarding unit
EX/MEM
MEM/WB
M
U
X
+
Shift left 1
+
Imm Gen
beq x1, x3, label
before<1>
before<2>
sub x10, x4, x8
IF.Flush
72
48
4
44
72
40
32
16
0
x8
x4
x3
x1
=
Clock 3
10
IM
Registers
44
Control
WB
WB
M
EX
ID/EX
WB
WB
M
Hazard detection unit
Notes: 第五节。
分支地址的目标计算可以：将EX阶段的分支地址计算过程移动到ID阶段
比较困难的是“分支决定”本身。
对于Beq指令，其实比较简单，一个“异或”+“或”组合电路即可解决。
1、在ID阶段需要将
如果一条ALU指令在分支指令之前，并且这条ALU指令产生条件分支检测时所需的操作数。那么一次指令停顿就是必须的。
IF.Flush控制线：将IF/ID流水线寄存器中的指令字段设置为0，清除IF阶段的指令.这样已经取到的指令就会变成nop空指令。

## Slide 146
M
U
X
IF/ID
Hazard detection unit
+
Shift
left 1
+
Imm Gen
IF.Flush
76
76
4
72
0
=
Clock 4
IM
Registers
72
Control
WB
WB
M
EX
ID/EX
ld x4, 50(x7)
Bubble (nop)
sub x10, …
before<1>
beq x1, x3, label
M
U
X
WB
DM
A
L
U
M
U
X
M
U
X
M
U
X
Forwarding unit
EX/MEM
MEM/WB
10
WB
WB
M
PC
Notes: 第五节。

## Slide 147: 动态分支预测
对于更深的流水线，从时钟周期数的角度来说，分支预测错误的代价会增大。
使用动态分支预测
  一种实现方式：采用分支预测缓存或分支历史表
  是一块按照分支指令的低位地址索引定位的小容量存储器
  包含一个或多个位（bit）以表明一个分支最近是否发生了跳转
1-Bit预测机制：用1位表示最近是否发生了跳转
  查表，使用表中记录结果作为预测结果
  开始取指令
  如果预测错误，则清掉错误指令，并更改分支预测缓存中的记录

## Slide 148: 分支目标计算
除了判断分支是否发生，还要计算分支目标地址
  发生跳转时需要一个时钟周期的代价来计算分支目标地址
使用分支目标缓存
  缓存分支目标PC值或目标指令
  根据当前分支指令的PC值来索引定位
    如果缓存中有目标PC值或指令，且分支预测跳转，就能读取缓存结果，立即使用

## Slide 149: 第五章 流水线处理器
流水线概述
流水线数据通路和控制
数据冒险：前递与停顿
控制冒险
例外

## Slide 150: 流水线实现中的例外处理小结
IF阶段的指令：变为nop操作
ID阶段的指令：增加新的逻辑部件，使译码阶段输出为0
EX阶段的指令：需要保留x1原本的值
例外之前的指令，正常完成
设置SEPC和SCAUSE的寄存器值
转到例外处理程序

## Slide 151
1. 存储系统的层次结构
Cache－主存和主存－辅存层次的作用
程序访问的局部性原理与存储系统层次结构
的关系
重点
2. 主存、Cache工作原理及技术指标
3. 半导体存储芯片的外特性以及与 CPU 的连接
4.如何提高访存速度
第六章 存储器
5.虚拟存储器的工作原理

## Slide 152: 缓存—主存层次和主存—辅存层次
缓存
CPU
主存
辅存
缓存
主存
辅存
主存
虚拟存储器
10ns
20 ns
200ns
ms
虚地址
逻辑地址
实地址
物理地址
主存储器
（速度）
（容量）

## Slide 153: 动态RAM和静态RAM的比较
DRAM
SRAM
存储原理
集成度
芯片引脚
功耗
价格
速度
刷新
电容
触发器
高
低
少
多
小
大
低
高
慢
快
有
无
主存
缓存

## Slide 154: 五、存储器与 CPU 的连接
用 1K × 4位 存储芯片组成 1K × 8位 的存储器
？片
1. 存储器容量的扩展
(1) 位扩展
（增加存储字长）
10根地址线
8根数据线
D
D
…
…
D
0
4
7
9
A
A
0
•••
2114
2114
CS
WE
2 片

## Slide 155: (2) 字扩展（增加存储字的数量）
用 1K × 8位 存储芯片组成 2K × 8位 的存储器
11根地址线
8根数据线
？片
2片
1K× 8位
1K× 8位
D7
D0
•••
•••
•••
•••
•••
WE
A1
A0
•••
A9
CS0
A10
1
CS1

## Slide 156: (3) 字、位扩展
用 1K × 4位 存储芯片组成 4K × 8位 的存储器
8根数据线
12根地址线
WE
A8
A9
A0
...
D7
D0
…
A11
A10
CS0
CS1
CS2
CS3
片选
译码
…
…
…
…
…
…
…
…
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
？片
8片

## Slide 157: 主存储器
2. 存储器与 CPU 的连接
(1) 地址线的连接
(2) 数据线的连接
(3) 读/写命令线的连接
(4) 片选线的连接
(5) 合理选择存储芯片
(6) 其他：时序、负载等
Notes: 后续需要搜集新的图片

## Slide 158
例6.1
设 CPU 有 16 根地址线，8 根数据线，
MREQ 访存控制信号（低电平有效），
WR 读/写控制信号（高电平为读，低电平为写）
RAM ：1K×4位；4K×8位；8K×8 位
ROM ：2K×8位；4K×8位；8K×8 位
74LS138 译码器和各种门电路
画出 CPU 与存储器的连接图，要求
① 主存地址空间分配：
6000H～67FFH 为系统程序区；
6800H～6BFFH 为用户程序区。
② 合理选用上述存储芯片，说明各选几片？
③ 详细画出存储芯片的片选逻辑图。

## Slide 159: 例6.1 解析
(1) 写出对应的二进制地址码
(2) 确定芯片的数量及类型
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A15A14A13 A11 A10 … A7 … A4 A3 … A0
…
0 1 1 0
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2K×8位
1K×8位
RAM
2片1K×4位
ROM
1片 2K×8位

## Slide 160
(3) 分配地址线
A10~ A0 接 2K × 8位 ROM 的地址线
A9 ~ A0 接 1K × 4位 RAM 的地址线
(4) 确定片选信号
C
B
A
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A15 A13 A11 A10 … A7 … A4 A3 … A0
…
0 1 1 0
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2K × 8位
1片 ROM
1K × 4位
2片RAM

## Slide 161: 例 6.1 CPU 与存储器的连接图
2K ×8位
ROM
1K ×4位
RAM
1K ×4位
RAM
…
…
…
&
PD/Progr
Y5
Y4
G1
C
B
A
G2B
G2A
…
…
MREQ
A14
A15
A13
A12
A11
A10
A9
A0
…
D7
D4
D3
D0
WR
…
…
…
…
…
…
…

## Slide 162: 汉明码
  组成汉明码的三要素
汉明码的组成需增添 ？位检测位
检测位的位置 ？
检测位的取值 ？
2k ≥ n + k + 1
与该位所在的检测“小组”中承担的奇偶校验任务有关
2i ( i = 0，1，2 ，3 ，... )
Notes: K个检测位，一共有2^k种编码。因为检测一位错误，所以要能表示n+k+1种可能。

## Slide 163: 各检测位 Ci 所承担的检测小组
C1 检测 g1 小组包含位 1,3,5,7,9,11,... (XXXX1)
C2 检测 g2 小组包含位 2,3,6,7,10,11,... (XXX1X)
C4 检测 g3 小组包含位 4,5,6,7,12,13,... (XX1XX)
C8 检测 g4 小组包含位 8,9,10,11,12,13,14,15,24,... (X1XXX)
gi 小组独占第 2i－1 位
gi 和 gj 小组共同占第 2i－1 + 2j－1 位
gi、gj 和 gl 小组共同占第 2i－1 + 2j－1 + 2l－1 位

## Slide 164
例6.4
求 0101 按 “偶校验” 配置的汉明码
解：
∵ n = 4
根据 2k ≥ n + k + 1
得 k = 3
汉明码排序如下:
二进制序号
名称
1 2 3 4 5 6 7
C1 C2 C4
0
∴ 0101 的汉明码为 0100101
0
1 0 1
1
0

## Slide 165
按配偶原则配置 0011 的汉明码
二进制序号
名称
1 2 3 4 5 6 7
C1 C2 C4
1 0 0
0
0 1 1
解：
∵ n = 4 根据 2k ≥ n + k + 1
取 k = 3
C1= 3 5 7 = 1
C2= 3 6 7 = 0
C4= 5 6 7 = 0
∴ 0011 的汉明码为 1000011
练习1

## Slide 166
3. 汉明码的纠错过程
形成新的检测位 Pi ，
如增添 3 位 （k = 3），
新的检测位为 P4 P2 P1 。
以 k = 3 为例，Pi 的取值为
P1 = 1 3 5 7
P2 = 2 3 6 7
P4 = 4 5 6 7
对于按 “偶校验” 配置的汉明码
不出错时 P1= 0，P2 = 0，P4 = 0
C1
C2
C4
其位数与增添的检测位有关，

## Slide 167
1.对于一定容量的存储器，按字节或字访问的寻址范
是不同的
难点
第6章 存储器

## Slide 168: 6.2 主存储器—主存中存储单元地址的分配
unsigned int value = 0x12345678
12 | 34 | 56 | 78
0x4000
0x4004
0x4008
0x4012
大端模式Big-Endian:低地址存放高位
78 | 56 | 34 | 12
0x4000
0x4004
0x4008
0x4012
小端模式Little-Endian: 低地址存放低位
字地址
字地址
字节地址
字节地址
如 16 MB （227位）的存储器
按 字节 寻址
按 字（16位）寻址
按 字 （32位）寻址
224= 16 M
223 = 8 MW
222 = 4 MW
寻址范围
容量
224 × = 227位
223 × = 227位
222 × = 227位
23
24
25
Notes: https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A7%E5%B0%8F%E7%AB%AF%E6%A8%A1%E5%BC%8F/6750542 。第一个大端
假设主存的结构，存储字长是32位，主存的编址单位是字节。
对这个存储器某一个单元进行读或写，一次最多可以读出或写入32的0和1.

## Slide 169: 第6章 存储器
1.对于一定容量的存储器，按字节或字访问
的寻址范围是不同的
难点
2. 多体并行结构存储器顺序编址和交叉编址
对访存速度的影响

## Slide 170: 高位交叉编址多体存储器（顺序存储）
M0
…
…
M1
…
…
M2
M3
…
…
…
…
体内地址
体号
体号
地址
00 0000
00 0001
00 1111
01 0000
01 0001
01 1111
10 0000
10 0001
10 1111
11 0000
11 0001
11 1111
Notes: 地址译码器等忽略了。详细可以参照唐书图4.42

## Slide 171: 高位交叉编址——各个存储体可并行工作
M0
地址
0
1
…
…
n－1
M1
n
n+1
…
…
2n－1
M2
2n
2n+1
3n－1
M3
3n
3n+1
4n－1
…
…
…
…
地址译码
体内地址
体号
体号
Notes: 并行工作即同时访问 N 个模块，同时启动，同时读出，完全并行地工作（不过，同时读出的
N 个字在总线上需分时传送）。图 4.42 是适合于并行工作的高位交叉编址的多体存储器结构示意，
图中程序因按体内地址顺序存放（一个体存满后，再存入下一个体），故又有顺序存储之称。显然，
高位地址可表示体号，低位地址为体内地址。按这种编址方式，只要合理调动，使不同的请求源
同时访问不同的体，便可实现并行工作。例如，当一个体正与 CPU 交换信息时，另一个体可同时
与外部设备进行直接存储器访问，实现两个体并行工作。这种编址方式由于一个体内的地址是连
续的，有利于存储器的扩充

## Slide 172: 低位交叉——各个体轮流编址
M0
…
…
M1
…
…
M2
M3
…
…
…
…
体号
体内地址
地址
0000 00
0000 01
0000 10
0000 11
0001 00
0001 01
0001 10
0001 11
1111 00
1111 01
1111 10
1111 11

## Slide 173: 低位交叉——各个存储体轮流编址
M0
地址
0
4
…
…
4n－4
M1
1
5
…
…
4n－3
M2
2
6
4n－2
M3
3
7
4n－1
…
…
…
…
地址译码
体号
体内地址
体号

## Slide 174: 低位交叉编址的特点
在不改变存取周期的前提下，增加存储器的带宽
时间
单体
访存周期
单体
访存周期
启动存储体 0
启动存储体 1
启动存储体 2
启动存储体 3

## Slide 175: 流水线方式存取
设n体低位交叉存储器，存取周期为T，总线传输周期为τ（为实现流水线方式存取，应满足 T = nτ）。
（唐书例4.6中 T=200ns，τ =50ns）
低位交叉存储器连续读取 n个字所需的时间为
T＋(n - 1)τ
高位交叉存储读取n个字所需时间为
4T

## Slide 176: 第6章 存储器
1.对于一定容量的存储器，按字节或字访问
的寻址范围是不同的
难点
2. 多体并行结构存储器顺序编址和交叉编址
对访存速度的影响
3. 不同的 Cache —主存地址映射，直接影响主存地址字段的分配、替换策略及命中率

## Slide 177: Cache-主存直接映射
cache、memory
标记tag、块block
字块2c+1
字块2c
字块0
…
…
…
主存储体
标记
字块 0
标记
标记
Cache存储体
t位
0
1
2c－1
…
字块
字块地址
主存字
块标记
t 位
c 位
b 位
主存地址
比较器（t位）
=
≠
不命中
有效位=1？
*
m位
Cache
内地址
否
是
命中
每个缓存块 i 可以和 若干 个 主存块 对应
每个主存块 j 只能和 一 个 缓存块 对应
i = j mod C
字块 2c－1
字块2c－1
字块2c+1 - 1
字块2m－1
字块 1
字块1
字块2c +1
字块2c+1
字块2c
字块0
字块 0
Notes: 内存相当于n个小班，cache size 一个班的试卷。取试卷的过程看成是内存到cache复制就好了，不要误以为内存到cache的数据也是移动！
直接映射，看那个班的试卷在不在桌子上，如果有，快速查到，如果没有则那个班的试卷换到桌子上来。

## Slide 178: Cache-主存全相联映射
主存 中的 任一块 可以映射到 缓存 中的 任一块
字块2m－1
字块2c－1
字块1
字块0
…
…
字块2c－1
字块1
字块0
…
标记
标记
标记
主存字块标记
字块内地址
主存地址
m = t + c 位
b位
m = t+c
Cache 存储器
主存储器
字块0
Notes: 全相联映射，就看桌子上有没有，如果有，快速查到，如果没有则把那个班的试卷拿到到桌子上来，也就是只要桌子上有空间，任何班试卷都可以单独放上来。

## Slide 179: Cache-主存组相联映射
字块2m－1
字块2c-r+1
字块2c-r + 1
字块2c-r
字块2c-r －
字块1
字块0
…
…
…
字块 3
标记
字块 1
标记
字块 2c－1
标记
字块 2
标记
字块 0
标记
字块 2c－2
标记
…
…
…
…
字块内地址
组地址
主存字块标记
s = t + r 位
q = c－r 位
b 位
组
0
1
2c-r－1
主存地址
Cache
主存储器
m 位
共 Q 组，每组内2r块（此处r = 1)
1
某一主存块 j 按模 Q 映射到 缓存 的第 i 组中的 任一块
i = j mod Q
直接映射
全相联映射
字块0
字块 1
字块 0
字块2c-r
字块2c-r+1
第六章 存储器
Notes: 组相联映射，其实就是折衷。把桌子分成Q组，每次只能按照组操作，桌子上可以同时放4个班的试卷，这时候就可以相对快速查找，换出的次数也减少了，做到了折衷...

## Slide 180: 6.3 高速缓冲存储器——小结
实际应用：块设备缓存、硬盘缓存、web cache...
某一 主存块 只能固定 映射到 某一 缓存块
直接映射
全相联映射
组相联映射
某一 主存块 能 映射到 任一 缓存块
某一 主存块只能映射某一缓存组中的任一块
不灵活
成本高
Notes: 后续需要搜集新的图片

## Slide 181: 第六章 存储器
1.对于一定容量的存储器，按字节或字访问
的寻址范围是不同的
难点
2. 多体并行结构存储器顺序编址和交叉编址
对访存速度的影响
3. 不同的 Cache —主存地址映射，直接影响主存地址字段的分配、替换策略及命中率
4. TLB下虚拟存储器虚拟地址到物理地址转换

## Slide 182: TLB虚实地址转换
采用TLB后，对虚拟地址进行二次划分，主要是把VPN划分为TLB Tag和TLB index，页内偏移地址不变。
当CPU传送一个新的虚拟地址后，从虚拟地址中划分出TLB Tag和TLB index，使用TLB index找到快表中对应的页表项，比较当前虚拟地址的TLB Tag和页表项中存储的TLB Tag是否相同。如果相同且有效位为1，则快表命中，直接基于页表项中存储的物理页号生成物理地址；否则，快表未命中，需要访问主存中的页表。
TLB中存放的是页表的子集，取决于TLB Index的位数。因此，不同的虚拟页可能会有相同的TLB Index，需要通过TLB Tag来区分。这类似于Cache的直接相连映射。
TLB中的页表项和主存中的页表项的差异在于多出了一个Tag标记，用于区分不同的虚拟页。

## Slide 183: TLB——经快慢表实现内部地址转换
物理页号
456
虚拟地址
虚拟页号
页内偏移
慢表
物理页号
页内偏移
物理地址
虚拟页号
快表（相联存储器）
物理页号
456
按内容及地址访问
按地址访问
快表中没有
Notes: 行距还需要调整，，

## Slide 184: TLB命中
MMU
TLB
CPU
处理器
1) VA
Cache
Memory
(页表)
2) VPN
3) PPN
4) PA
5) 数据
OS维护TLB
CPU生成虚拟地址，传送给MMU
MMU利用虚页号VPN查询TLB
如果TLB访问命中，即页表项在TLB中且相应的PTE中有效位为1，则TLB向MMU返回与VPN对应的物理页号PPN
MMU利用返回的PPN构造物理地址PA，利用PA访问Cache/主存
Cache/主存返回CPU请求的数据给CPU

## Slide 185: TLB缺失
TLB
CPU
处理器
MMU
1) VA
2) VPN
3)TLB
访问缺失
4) PTEA
7) 数据
OS维护TLB
6) PA
5) PTE
Cache
Memory
(页表)
MMU利用虚页号VPN查询TLB
如果TLB访问未命中，则MMU
返回TLB访问缺失信息
MMU利用页表基址寄存器PTBR和虚页号生成页表地址PTEA，访问存放在Cache/主存中的页表，请求与虚拟页号对应的页表项内容。
Cache/主存向MMU返回页表项PTE，构成所访问信息的物理地址PA
若返回的PTE中有效位为1，则需要更新TLB表，同时利用返回的PTE构造PA，并利用构造出的PA访问Cache/主存
Cache/主存返回CPU请求的数据给CPU
Notes: 行距还需要调整，，

## Slide 186: 第七章（1）系统总线
重点
1.总线的基本概念与分类
2.总线特性和性能指标
3.总线控制（总线判优与总线通信）

## Slide 187: 为什么要用总线
什么是总线？
  总线是连接各个部件的信息传输线
  是各个部件共享的传输介质
为什么要用总线（bus）？
总线上信息的传送
串行
并行

## Slide 188: 总线的分类
片内总线：芯片内部的总线
系统总线：计算机各部件之间的信息传输线
  数据总线
  地址总线
  控制总线
通信总线：用于计算机系统之间 或 计算机系统与其他系统（如控制仪表、移动通信等）之间的通信
  根据传输方式可以分为：串行通信总线和并行通信总线
双向 与机器字长、存储字长有关
单向 与存储地址、 I/O地址有关
有入、 有出
存储器读、存储器写、总线允许、中断确认
中断请求、总线请求

## Slide 189: 总线特性
机械特性
电气特性
功能特性
时间特性
尺寸、形状、管脚数 及 排列顺序
传输方向 和有效的 电平 范围
每根传输线的 功能
信号的 时序 关系
地址
数据
控制

## Slide 190: 总线的性能指标
总线宽度
标准传输速率
时钟同步/不同步
总线复用
信号线数
总线控制方式
其他指标
数据线 的根数
每秒传输的最大字节数（MBps）
同步、不同步
地址线 与 数据线 复用
地址线、数据线和控制线的 总和
突发、自动、仲裁、逻辑、计数
负载能力

## Slide 191: 总线控制基本概念
主设备(模块)：对总线有 控制权
从设备(模块)：响应 从主设备发来的总线命令
总线判优(仲裁)：对总线的使用进行合理的分配和管理.
  部件要使用总线进行通信时,要向控制部件发请求
  控制部件按优先级来决定谁使用总线
总线判优控制
(仲裁)
分布式
集中式
链式查询
计数器定时查询
独立请求方式

## Slide 192: 链式查询方式
单点故障敏感
优先级固定
响应慢
总
线
控
制
部
件
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
…
BG
数据线
地址线
BS －总线忙(Bus State/Bus buSy)
BR－总线请求(Bus Request)
BG－总线同意(Bus Grant)
I/O接口1
Notes: 1、先介绍链式查询的总体结构、各条线的功能
2、介绍判优的过程，启动动画
3、要介绍这种总线判优控制方法的优先级如何确定，优点，缺点
串行查询方式：结构简单、增加或删除设备容易、判优算法简单，可靠性设计容易； 对电路失效特别敏感、优先级固定，造成有些设备的总线请求很难被相应，响应速度慢

## Slide 193: 计数器定时查询方式
设备地址线：每个IO设备都有一个唯一的设备编号。
优先级可变
响应慢
故障不敏感
扩展困难
0
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
…
BS 总线忙
BR 总线请求
I/O接口1
I/O接口n
设备地址线
I/O接口1
设备地址线
1
计数器
Notes: 1、先介绍计数器定时查询的总体结构、各条线的功能
2、介绍判优的过程，启动动画
3、要介绍这种总线判优控制方法的优先级确定，优点、缺点
优先级确定方式：固定式优先级，循环式优先级，为某个部件指定最高优先级，为所有部件按任意顺序指定优先级（随机数产生或改变接口地址）
优点：优先级设置灵活，可靠性高
缺点：线数多，可扩展性差，控制复杂。假设部件数为n，则控制线总数为：2+【log2N】

## Slide 194: 独立请求方式
优先级可灵活变化;
响应快；
故障不敏感；
扩展容易。
排队器
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
I/O接口1
I/O接口n
…
BR0
BG0
BR1
BG1
BRn
BGn
排队器
Notes: 1、先介绍计数器定时查询的总体结构、各条线的功能
2、介绍判优的过程，启动动画
3、要介绍这种总线判优控制方法的优先级确定，优点、缺点
  优先级：预定方式、自适应方式、循环方式、混合方式
  优点：速度快，优先级指定方式灵活
  缺点：控制线数多

## Slide 195: 总线传输过程
目的：解决通信双方 协调配合 问题
总线传输周期：
申请阶段
寻址阶段
传输阶段
结束阶段
主模块申请，总线仲裁决定
主模块向从模块给出地址和命令
主模块和从模块 交换数据
主模块 撤消BR等有关信息

## Slide 196: 总线通信的四种方式
同步通信
异步通信
半同步通信
分离式通信
由 统一时钟 控制数据传送，适合快速设备
仅适合于总线长度短，存取时间相差不大的情况
采用应答方式，没有公共时钟标准，适合慢速设备。
同步、异步结合，在同步时钟控制下进行采样和应答。
充分挖掘系统总线每个瞬间的潜力

## Slide 197: 同步式数据输入
仅适合于总线长度短，各功能模块存取时间相差不大的情况，必须按最慢的设备定时。
读命令
T1
总线传输周期
T2
T3
T4
时钟
地址
数据
Notes: 注意读命令是在T1下降沿发出的。
发送方 用系统 时钟前沿 发信号
接收方 用系统 时钟后沿 判断、识别

## Slide 198: 同步式数据输出
数据
T1
总线传输周期
T2
T3
T4
时钟
地址
写命令
Notes: 同步通信一般用于总线长度较短，各部件存取时间比较一致的场合。
在同步通信的总线系统中，总线传输周期越短，数据线的位数越多，直接影响总线的数据传输率。
注意：数据在T1下降沿开始有效。

## Slide 199: 例7.1：求数据传输率
假设总线的时钟频率为 100MHz，总线的传输周期为 4 个时钟周期，总线的宽度为 32 位，试求总线的数据传输率。若想提高一倍数据传输率，可采取什么措施？
解：根据总线时钟频率为 100 MHz，得
  1个时钟周期为 1/100MHz= 0.01 μs
  总线传输周期为 0.01μs×4= 0.04 μs
  总线的宽度为 32位= 4B（字节）
  总线的数据传输率为 4B/（0.04μs）=100M B/s
  时钟频率不变，总线宽度加倍，改为 64 位
  或 总线宽度不变，时钟频率加倍，增加到 200 MHz。

## Slide 200: 异步通信
不需公共时钟信号
快、慢速设备可连到同一总线上
总线周期长度可变
不互锁
半互锁
全互锁
主设备
从设备
请
求
回
答
单机
多机
网络通信
Notes: 仔细讲解每种方式的工作过程，可以以护士递给医生手术刀的例子来讲解这个过程。 不互锁：医生说：xxx，给我一把手术刀，不用等护士回答，默认 过几秒钟护士一定会把手术刀递过来，护士把手术刀递给医生，默认医生会接住。 半互锁：医生说：xxx，给我一把手术刀，直到护士回答收到，医生才认为护士会把手术刀递过来，然后就撤回请求静等手术刀。 全互锁：医生说：xxx，给我一把手术刀，同时伸手等着，护士把手术刀放在医生手上，医生握住手术刀并晃动，护士放手。 也可以用老师和学生的课堂交流为例。 不互锁：学生提问，默认老师会回答，所以延时几秒就会撤回提问请求，老师过几秒就会回答，答完之后默认学生听到了，然后继续。 半互锁：学生提问，老师说"收到x同学的问题，我回答一下”，答完之后默认学生听明白了，老师继续讲课。 全互锁：学生提问，老师说"收到x同学的问题，我回答一下”，答完之后问学生听明白没？等到学生答复没问题之后老师继续讲课。

## Slide 201: 半同步通信（同步、异步结合）
同步通信
  发送方 用系统 时钟前沿 发信号
  接收方 用系统 时钟后沿 判断、识别
异步通信
  允许不同速度的模块和谐工作
  增加一条 “等待”响应信号线

## Slide 202: 以输入数据为例的半同步通信时序
T1 主模块发地址
T2 主模块发命令
Tw 当 WAIT为低电平时，等待一个 T
Tw 当 WAIT为低电平时，等待一个 T
T3 从模块提供数据
T4 从模块撤销数据，主模块撤销命令
…

## Slide 203: 半同步通信（同步、异步 结合）
读命令
WAIT
地址
数据
时钟
总线传输周期
T1
T2
TW
TW
T3
T4

## Slide 204: 分离式通信
充分挖掘系统总线每个瞬间的潜力
总线传输周期
特点：
  各模块有权申请占用总线
  采用同步方式通信，不等对方回答
  各模块准备数据时，不占用总线
  总线被占用时，无空闲
  充分提高了总线的利用率
从模块申请占用总线，将信息送至总线
子周期1
子周期2
主模块申请占用总线，用完后放弃总线使用权

## Slide 205: 第七章（2）输入输出系统
重点
1.主机与 I/O 交换信息的三种控制方式

## Slide 206: 三种方式的CPU工作效率比较
存取周期结束
CPU 执行现行程序
CPU 执行现行程序
DMA请求
启动I/O
I/O准备
I/O准备
一个存取周期
实现I/O与主存
之间的传送
CPU 执行
现行程序
CPU查询等待并传输I/O数据
CPU 执行
现行程序
启动I/O
I/O 准备及传送
指令执行周期结束
CPU 执行现行程序
CPU 执行现行程序
启动I/O
中断请求
I/O准备
I/O准备
CPU 处理中断服务程序
实现 I/O 与主机之间的传送
间
断
启动I/O
启动I/O
I/O准备
中断请求
启动I/O
I/O准备
一个存取周期
DMA请求
程序
查询
方式
程序
中断
方式
DMA
方式
I/O 准备及传送
间
断
I/O准备
I/O准备

## Slide 207: 第8章 输入输出系统
重点
1.主机与 I/O 交换信息的三种控制方式
2. 程序查询方式特点、接口电路、工作原理

## Slide 208: 程序查询方式的接口电路——以输入为例
②
设备选择电路
DBR(数据缓冲寄存器)
Q
Q
&
数据线
准备就绪
启动命令
地址线
SEL
输入数据
启动设备
设备工作
结束
①
③
④
⑤
⑥
D
B
①
②
③
⑤
1
0
1
0
④
⑥

## Slide 209: 第七章（2）输入输出系统
重点
1.主机与 I/O 交换信息的三种控制方式
2. 程序查询方式特点、接口电路、工作原理
3. 程序中断方式特点、接口电路、工作原理

## Slide 210
设备选择电路
DBR
D
Q
&
数据线
启动命令
地址线
SEL
输入数据
启动设备
设备工作
结束
&
1
Q
Q
D
INTR
B
Q
Q
MASK
设备编码器
排队器
中断查询
来自高一级
的排队器
至低一级
的排队器
向量地址
中断响应
INTA
中断请求
命令译码
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
I/O 中断处理过程——以输入为例
①
1
0
&
DBR
④
⑤
⑦
⑧
设备选择电路
0
1
②
③
⑥

## Slide 211: 第七章（2）输入输出系统
重点
1.主机与 I/O 交换信息的三种控制方式
2. 程序查询方式特点、接口电路、工作原理
3. 程序中断方式特点、接口电路、工作原理
4. DMA 方式特点、接口电路、工作原理

## Slide 212: DMA 接口的组成
DMA接口
主
存
CPU
DMA
控
制
逻
辑
中
断
机
构
设备
HLDA
AR
WC
DAR
HRQ
中断请求
数据线
地址线
+1
+1
溢出信号
DREQ
DACK
BR
AR:Address Register
WC:Word Counter
DAR: Device Address Register
BR:Buffer Register
DREQ:Device Request

## Slide 213: 第八章 输入输出系统
难点
1.处理 I/O 中断的各类软、硬件技术的运用，中断屏蔽字

## Slide 214: 中断请求（INTR）触发器
一个中断请求源对应一个 INTR 中断请求标记触发器
  INTR 分散 在各个中断源的 接口电路中
  INTR 集中 在 CPU 的中断系统 内
多个INTR组成中断请求寄存器
1
2
3
4
5
n
掉电
过热
阶上溢
主存读写校验错
非法除法
键盘输入
打印机输出

## Slide 215: 中断判优逻辑（CPU端）
1) 硬件实现（排队器）
① 分散 在各个中断源的 接口电路中 链式排队器
② 集中 在 CPU 内
1
1
1
&
1
&
1
&
INTR1
INTR2
INTR3
INTR4
INTR1 、 INTR2 、 INTR3 、 INTR4 优先级 按 降序 排列
INTP1
INTP2
INTP3
INTP4

## Slide 216: （中断）排队器——软件实现（程序查询）
假设A、B、C 优先级按 降序 排列
否
…
是否 A 请求？
是否 B 请求？
是否 C 请求？
转 A 的中断服务程序
入口地址
转 B 的中断服务程序
入口地址
转 C 的中断服务程序
入口地址
是
是
是
否
否

## Slide 217: 中断向量地址形成部件
中断服务程序入口地址
…
向量地址
…
排队器输出
由软件产生
硬件向量法
显示器服务程序
打印机服务程序
JMP 400
JMP 300
JMP 200
…
…
…
…
主存
12H
13H
14H
200
300
向量地址
入口地址
入口地址
中断向量地址
形成部件
设备
编码器
1 0 0 0
…
0
0
0
1
0
0
1
0
0 1 0 0
…
0
0
0
1
0
0
1
1
由 硬件 产生 向量地址
再由 向量地址 找到 入口地址

## Slide 218: 中断服务程序入口地址——软件查询法
八个中断源 1，2，… 8 按 降序 排列
M
JMP 1# SR1
1# D = 1 转1# 服务程序
SKP DZ 2#
JMP 2# SR2
2# D = 0 跳
2# D = 1 转2# 服务程序
SKP DZ 8#
JMP 8# SR
8# D = 0 跳
8# D = 1 转8# 服务程序
…
SKP DZ 1#
1# D = 0 跳
（D为完成触发器）
中断识别程序（入口地址 M）
地 址
说 明
指 令

## Slide 219
1. 多重中断的概念
k
l
m
k +1
l +1
m +1
第一次
中断
第二次
中断
第三次
中断
程序断点 k+1 , l+1 , m+1
中断屏蔽技术

## Slide 220
2. 实现多重中断的条件
B、C
A
中断
请求
主程序
(2) 优先级别高 的中断源 有权中断优先级别低 的中断源
(1) 提前 设置 开中断 指令
A
B
C
D
中断服务程序
（ A、B、 C、 D 优先级按 降序 排列）
D

## Slide 221
&
3. 屏蔽技术
(1) 屏蔽触发器的作用
MASK = 0（未屏蔽）
INTR 能被置 “1”
&
&
&
&
1
1
1
1
INTP1
INTP2
INTP3
INTP4
INTR1
INTR2
INTR3
INTR4
MASK1
MASK2
MASK3
MASK4
D
Q
1
D
INTR
MASK
Q
CPU
查询
MASKi = 1 （屏蔽）
INTPi = 0 （不能被排队选中）

## Slide 222
(2) 屏蔽字
优先级
屏 蔽 字
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
…
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1
2
3
4
5
6
15
16
…
16个中断源 1，2，3 ， 16 按 降序 排列
…
Notes: 中断屏蔽字不能改变CPU响应中断的顺序。中断屏蔽字的主要作用是控制CPU是否响应某些特定的中断，而不是改变中断的优先级顺序。
原因如下：
中断优先级的确定：
中断优先级一般是由硬件或操作系统在设计时预先确定的。CPU按照预设的优先级顺序响应中断，这一顺序是固定的。
中断屏蔽字的功能：
中断屏蔽字（Interrupt Mask）用于屏蔽或允许特定中断的发生。当某一位被设置为1时，相应的中断将被屏蔽；当某一位被设置为0时，相应的中断将被允许。因此，中断屏蔽字只是决定某个中断是否可以触发CPU的中断响应机制。
屏蔽与优先级无关：
中断屏蔽字只是暂时忽略特定中断请求，不会改变中断请求发生的顺序和优先级。即使某些中断被屏蔽，CPU在处理未被屏蔽的中断时，仍会按照预定的优先级顺序进行处理。
举例说明：
假设系统中有三个中断：A、B和C，优先级顺序为A最高，C最低。如果我们设置中断屏蔽字屏蔽中断B和C，那么在中断发生时，CPU只会响应中断A，但这并不会改变A的优先级。如果后来取消对B的屏蔽，B的优先级仍旧在A之后。
综上所述，中断屏蔽字只能控制CPU是否响应某些中断，但不能改变这些中断的优先级顺序。

## Slide 223
(3) 屏蔽技术可改变处理优先等级
响应优先级
响应优先级 A→B→C→D 降序排列
不可改变
处理优先级
可改变（通过重新设置屏蔽字）
中断源 | 原屏蔽字 | 新屏蔽字
A B C D | 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 | 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
处理优先级 A→D→C→B 降序排列

## Slide 224
(3) 屏蔽技术可改变处理优先等级
服务程序
B处理完
C处理完
D处理完
A处理完
t
主程序
A程序
B程序
C程序
D程序
A、B、C、D
同时请求中断
CPU 执行程序轨迹（原屏蔽字）
A→B→C→D 降序排列

## Slide 225
(3) 屏蔽技术可改变处理优先等级
(4) 屏蔽技术的其他作用
便于程序控制
可以 人为地屏蔽 某个中断源的请求
服务程序
D处理完
C处理完
B处理完
A处理完
t
主程序
A程序
B程序
C程序
D程序
A、B、C、D
同时请求中断
CPU 执行程序轨迹（新屏蔽字）
A→D→C→B 降序排列
注意：不能改变相应优先级，只能改变执行优先级。
中断源 | 新屏蔽字
A B C D | 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1

## Slide 226
(5) 新屏蔽字的设置
保护现场
置屏蔽字
开中断
中断服务
关中断
恢复现场
恢复屏蔽字
开中断
中断返回
置屏蔽字
恢复屏蔽字
关中断
开中断

## Slide 227
难点
1.处理 I/O 中断的各类软、硬件技术的运用
2.DMA 与主存交换数据的三种方法各自的特点
3. 周期窃取的含义
第七章（2）输入输出系统

## Slide 228: 周期挪用
  DMA要求访存时，CPU暂停一个或多个存储周期，将总线控制权让给 DMA，数据传送结束后，CPU继续运行。
CPU现场没有变动，仅延缓了指令的执行
  周期挪用或称周期窃取。
主存工作时间
CPU控制
并使用主存
DMA控制
并使用主存
t

## Slide 229
难点
1.处理 I/O 中断的各类软、硬件技术的运用
2.DMA 与主存交换数据的三种方法各自的特点
3. 周期窃取的含义
4.CPU 响应中断请求和 DMA 请求的时间
第七章（2） 输入输出系统

## Slide 230
DMA 方式与程序中断方式的比较
(1) 数据传送
(2) 响应时间
(3) 处理异常情况
(4) 中断请求
(5) 优先级
中断方式
DMA 方式
程序 硬件
指令执行结束 存取周期结束
能 不能
低 高
传送数据 后处理
Notes: DMA方式主要用于大批量数据的传送，如硬盘读取、图像处理、高速数据采集系统等
中断方式的中断请求主要用于数据传输，而DMA方式用于后处理，目的不同